ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

化工生产企业

温室气体排放核算方法与报告指南

Guideline of the Greenhouse Gas Emissions Accounting and Reporting for

the Chemical Production Enterprise

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

本稿完成日期：2014-8-4

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX -   实施

目  次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 核算边界	5

4.1 概述	5

4.2 核算和报告范围	6

4.2.1 燃料燃烧排放	6

4.2.2 过程排放	6

4.2.3 CO2回收利用量	6

4.2.4 净购入的电力、热力产生的排放	6

4.2.5 其他温室气体排放	6

5 核算步骤与核算方法	7

5.1 核算步骤	7

5.2 核算方法	7

5.2.1 概述	7

5.2.2 燃料燃烧排放	7

5.2.3 过程排放	9

5.2.4 CO2回收利用量	13

5.2.5 净购入的电力、热力产生的排放	14

6 质量保证和文件存档	15

7 报告内容和格式	15

7.1 报告主体基本信息	16

7.2 温室气体排放量	16

7.3 活动水平及来源	16

7.4 排放因子及来源	16

附　录　A （资料性附录） 报告格式模板	17

附　录　B （资料性附录） 相关参数缺省值	24

参 考 文 献··········································································28

前  言

本标准的附录A、B均为资料性附录。

本标准由国家发展与改革委员会应对气候变化司提出。

本标准由全国碳排放管理标准化技术委员会（SAC/TC 548）归口。

本标准负责起草单位： *******等。

本标准主要起草人：******等。

化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南

# 范围

本指南规定了化工生产企业温室气体排放量的核算和报告相关的术语、核算边界、核算步骤与核算方法、质量保证和文件存档、报告内容和格式等内容。

本指南适用于化工生产企业温室气体排放量的核算和报告，以化工产品生产活动为主营业务的企业可按照本指南提供的方法核算温室气体排放量，并编制企业温室气体排放报告。如存在石油化工或含氟气体的生产、或者本指南未涉及的其它温室气体排放行为或生产活动，还应相关行业的企业温室气体排放核算和报告指南进行核算与报告。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 213 煤的发热量测定方法

GB/T 384 石油产品热值测定法

GB/T 22723 天然气能量的测定

GB/T 476 煤中碳和氢的测量方法

GB/T 13610天然气的组成分析（气相色谱法）

GB/T 8984 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定（气相色谱法）

GB/T 3286.1 石灰石、白云石化学分析方法——氧化碳量和氧化镁量的测定

SH/T 0656 石油产品及润滑剂中碳、氢、氮测定法（元素分析仪法）

ISO 14064-1 温室气体 第一部分：组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》

# 术语和定义

温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成份。

如无特别说明，本标准中的温室气体指二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）和六氟化硫（SF6）。

报告主体  reporting entity

具有温室气体排放行为并应核算和报告的法人企业或视同法人的独立核算单位。

化工生产企业  chemical production enterprise

指生产过程中化学方法占主要地位的，生产基础化学原料、化肥、农药、涂料、染料、合成树脂、合成橡胶、化学纤维、橡胶及其制品、专用或日用化学品的企业。本指南中化工企业不包括石油化工企业和氟化工企业。

燃料燃烧排放  fuel combustion emissions

燃料与氧气进行充分燃烧产生的温室气体排放。

过程排放  process emissions

在生产及废弃物处理处置过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的温室气体排放。

CO2回收利用  CO2 recyle

由报告主体产生的、但又被回收作为生产原料自用或作为产品外供给其它单位从而免于排放到大气中的CO2。

净购入的电力、热力产生的排放  carbon dioxide emission from net buying power and heat

企业消费的净购入电力和净购入热力所对应的电力或热力生产环节产生的二氧化碳排放。

热力包括冷力、蒸汽、热水。

活动水平数据  activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征。

如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量等。

排放因子  emission factor

表征单位活动水平的温室气体排放量的系数

碳氧化率  carbon oxygenation efficiency

燃料中的碳在燃烧过程中被氧化的百分比。

碳源流  carbon source flow

流入或流出企业边界的化石燃料、含碳的原材料、含碳的产品或含碳的废物。在生产过程中产生的副产品或废气如果被现场回收利用而不流出企业边界则不属于碳源流。

# 核算边界

  - 概述

报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。企业厂界内生活能耗导致的排放原则上不在核算范围内。

报告主体可参考图1，以列表的形式识别出所有流入流出该企业边界的碳源流，并分为以下类别：

- 流入企业边界且明确送往各个燃烧设备作为燃料燃烧的化石燃料部分；

- 流入企业边界作为原材料的化石燃料部分，包括洗煤、炼焦、炼油、制气、天然气液化、煤制品加工的能源加工转换投入量；

- 流入企业边界作为生产原料的其它碳氢化合物；

- 流入企业边界作为生产原料的CO2气体（如果存在）；

- 流入企业边界作为生产原料、助熔剂或脱硫剂使用的碳酸盐（如果存在）；

- 流出企业边界的各类含碳产品，包括主产品、联产产品、副产品；

- 流出企业边界且被回收外供从而避免排放到大气中的那部分CO2（如果存在）；

- 流出企业边界的其他含碳输出物，如炉渣、粉尘、污泥等含碳物质。

注：在核算单元内产生又在核算单元内被直接用作燃料或生产原料的那部分副产品（包括CO2气体）不视为源流；生物质燃料由于“碳中性（即CO2零排放）”的特点，不视为源流；进入企业作为非能源产品使用的地沥青、固体石蜡、润滑剂、石油溶剂等如果不进行焚烧或能源回收，也不视为源流。

化工生产企业温室气体排放核算边界见图1。

图1  流入流出企业边界的碳源流

  - 核算和报告范围

### 燃料燃烧排放

### 化工生产企业所涉及的燃料燃烧排放是指煤炭、燃气、柴油等燃料在各种类型的固定或移动燃烧设备（如锅炉、煅烧炉、窑炉、熔炉、内燃机等）中与氧气充分燃烧产生的二氧化碳排放。

### 过程排放

主要指化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2排放，包括放空的废气经火炬处理后产生的CO2排放；以及碳酸盐使用过程（如石灰石、白云石等用作原材料、助熔剂或脱硫剂）产生的CO2排放；如果存在硝酸或己二酸生产过程，还应包括这些生产过程的N2O排放。

### CO2回收利用量

主要指报告主体回收燃料燃烧或工业生产过程产生的CO2并作为产品外供给其它单位从而应予扣减的那部分CO2，不包括企业现场回收自用的部分。

### 净购入的电力、热力产生的排放

企业消费的净购入电力和净购入热力（蒸汽、热水）所对应的二氧化碳排放。该部分排放实际发生在电力、热力生产企业。

### 其他温室气体排放

报告主体如果存在石油化工或含氟化物的生产、或者本指南未涉及的其他温室气体排放行为或生产活动，且依照主管部门发布的其他相关企业的温室气体排放核算和报告指南的要求，应予核算和报告的温室气体排放量。具体方法请参照主管部门发布的相关行业、企业温室气体排放核算和报告指南，本指南在此不再赘述。

核算步骤与核算方法

  - 核算步骤

报告主体进行企业温室气体排放核算和报告的完整工作流程包括以下步骤：

- 识别排放源；

- 收集活动水平数据；

- 选择和获取排放因子数据；

- 分别计算燃料燃烧排放量、能源作为原材料用途的排放量、过程排放量、企业净购入的电力、热力消费的排放量；

- 汇总计算企业温室气体排放量。

  - 核算方法

### 概述

企业的温室气体排放总量应等于燃料燃烧CO2排放加上工业生产过程CO2当量排放，减去企业回收且外供的CO2量，再加上企业净购入的电力和热力消费引起的CO2排放量：

……………………………(1)

式中:

— 报告主体的温室气体排放总量，单位为吨CO2当量；

— 企业边界内化石燃料燃烧产生的CO2排放；

— 企业边界内工业生产过程产生的各种温室气体CO2当量排放；

— 企业回收且外供的CO2量；

— 企业净购入净购入的电力、热力消费的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

### 燃料燃烧排放

计算公式

燃料燃烧CO2排放量主要基于分品种的燃料燃烧量、单位燃料的含碳量和碳氧化率计算

得到，见公式（2）：                                             ……………………（2）

式中:

—企业边界内化石燃料燃烧CO2排放量，单位为吨；

i —化石燃料的种类；

—化石燃料品种i明确用作燃料燃烧的消费量，对固体或液体燃料以吨为单位，对气体燃料以万Nm3为单位；

—化石燃料i的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；

—化石燃料i的碳氧化率，取值范围为0～1。

活动水平数据的获取

分品种的化石燃料燃烧活动水平数据应根据企业能源消费台帐或统计报表来确定，指流入企业边界且明确送往各类燃烧设备作为燃料燃烧的化石燃料部分，不包括工业生产过程产生的副产品或可燃废气被回收并作为能源燃烧的部分。

排放因子数据的获取

化石燃料含碳量

- 有条件的企业应自行或委托有资质的专业机构定期检测燃料的含碳量。燃料含碳量

的测定应遵循《GB/T 476煤中碳和氢的测量方法》、《SH/T 0656石油产品及润滑剂中碳、氢、氮测定法（元素分析仪法）》、《GB/T 13610天然气的组成分析（气相色谱法）》、或《GB/T 8984气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定（气相色谱法）》等相关标准，其中对煤炭应在每批次燃料入厂时或每月至少进行一次检测，并根据燃料入厂量或月消费量加权平均作为该煤种的含碳量；对油品可在每批次燃料入厂时或每季度进行一次检测，取算术平均值作为该油品的含碳量；对天然气等气体燃料可在每批次燃料入厂时或每半年至少检测一次气体组分，然后根据每种气体组分的体积浓度及该组分化学分子式中碳原子的数目计算含碳量,参见公式（3）：

…………………………（3）

式中:

—待测气体g的含碳量，单位为吨碳/万Nm3；

—待测气体每种气体组分n的体积浓度，取值范围0～1，例如95%的体积浓度取值为0.95；。

—气体组分n化学分子式中碳原子的数目；

—碳的摩尔质量，单位为kg/kmol；

—标准状况下理想气体摩尔体积，单位为Nm3/kmol。

- 没有条件实测燃料含碳量的，可定期检测燃料的低位发热量再按公式（4）估算燃料的含

碳量。

………………………………（4）

式中:

—化石燃料品种i的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；

—化石燃料品种i的低位发热量，对固体和液体燃料以百万千焦（GJ）/吨为单位，对气体燃料以GJ /万Nm3为单位。

—燃料品种i的单位热值含碳量，单位为吨碳/GJ。常见商品能源的单位热值含碳量见附录B表B.1。

燃料低位发热量的测定应遵循《GB/T 213煤的发热量测定方法》、《GB/T 384石油产品热值测定法》、《GB/T 22723天然气能量的测定》等相关标准，其中对煤炭应在每批次燃料入厂时或每月至少进行一次检测，以燃料入厂量或月消费量加权平均作为该燃料品种的低位发热量；对油品可在每批次燃料入厂时或每季度进行一次检测，取算术平均值作为该油品的低位发热量；对天然气等气体燃料可在每批次燃料入厂时或每半年进行一次检测，取算术平均值作为低位发热量。

没有条件实测的企业也可以参考附录B表B.1对一些常见化石燃料的低位发热量直接取缺省值。

燃料碳氧化率

液体燃料的碳氧化率一律取缺省值0.98；气体燃料的碳氧化率一律取缺省值0.99；固体燃料可参考附件B表B.1按品种取缺省值。

### 过程排放

概述

化工企业过程排放量等于过程中不同种类的温室气体排放折算成CO2当量后的和,参见公式（5）：

………………（5）

其中，

…………………………（6）

………………………（7）

式中，

— 化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2排放；

— 碳酸盐使用过程产生的CO2排放；

— 硝酸生产过程的N2O排放；

— 己二酸生产过程的N2O排放；

— N2O相比CO2的全球变暖潜势（GWP）值。根据IPCC第二次评估报告，100年时间尺度内1吨N2O相当于310吨CO2的增温能力，因此等于310。

原材料消耗产生的CO2排放

计算公式

化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2排放，根据原材料输入的碳量以及产品输出的碳量按碳质量平衡法计算：

……（8）

式中：

— 化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2排放，单位为吨；

r — 入企业边界的原材料种类，如具体品种的化石燃料、具体名称的碳氢化合物、碳电极以及CO2原料；

— 材料r的投入量，对固体或液体原料以吨为单位，对气体原料以万Nm3为单位；

— 材料r的含碳量，对固体或液体原料以吨碳/吨原料为单位，对气体原料以吨碳/万Nm3为单位；

p — 流出企业边界的含碳产品种类，包括各种具体名称的主产品、联产产品、副产品等；

— 碳产品p的产量，对固体或液体产品以吨为单位，对气体产品以万Nm3为单位；

— 碳产品p的含碳量，对固体或液体产品以吨碳/吨产品为单位，对气体产品以吨碳/万Nm3为单位；

w — 流出企业边界且没有计入产品范畴的其它含碳输出物种类，如炉渣、粉尘、污泥等含碳的废物；

— 含碳废物w的输出量，单位为吨；

— 含碳废物w的含碳量，单位为吨碳/吨废物w。

活动水平数据获取

企业应结合碳源流的识别和划分情况，以企业台帐或统计报表为据，分别确定原材料投入量、含碳产品产量以及其它含碳输出物的活动水平数据。

排放因子数据获取

用作原材料的化石燃料的含碳量获取方法参见本指南5.2.2.3.1。

对其它原材料、含碳产品或含碳输出物的含碳量可以根据物质成分或纯度以及每种物质的化学分子式和碳原子的数目来计算，或参考附件B表B.2或其他文献取缺省值。有条件的企业，还可以自行或委托有资质的专业机构定期检测各种原材料和产品的含碳量，其中对固体或液体，企业可按每天每班取一次样，每月将所有样本混合缩分后进行一次含碳量检测，并以分月的活动水平数据加权平均作为含碳量；对气体可定期测量或记录气体组分，并根据每种气体组分的体积浓度及该组分化学分子式中碳原子的数目按公式（4）计算得到。

碳酸盐使用过程产生的CO2排放

计算公式

碳酸盐使用过程产生的CO2排放根据每种碳酸盐的使用量及其CO2排放因子计算：

…………………………（9）

式中：

— 碳酸盐使用过程产生的CO2排放量，单位为吨；

i — 碳酸盐的种类；

— 碳酸盐i用于原材料、助熔剂和脱硫剂的总消费量，单位为吨；

— 碳酸盐i的CO2排放因子，单位为吨CO2/吨碳酸盐i；

— 碳酸盐i的纯度，单位为0～1。

活动水平数据获取

每种碳酸盐的总消费量等于用作原材料、助熔剂、脱硫剂的消费量之和，应分别根据企业台帐或统计报表来确定。

排放因子数据获取

碳酸盐的CO2排放因子数据可以根据碳酸盐的化学组成、分子式及CO32-离子的数目计算得到。有条件的企业，可自行或委托有资质的专业机构定期检测碳酸盐的化学组成、纯度和CO2排放因子数据，或采用供应商提供的商品性状数据。

一些常见碳酸盐的CO2排放因子还可以直接参考附件B表B.3取缺省值。

硝酸生产过程的N2O排放

计算公式

硝酸生产过程中氨气高温催化氧化会生成副产品N2O，N2O排放量根据硝酸产量、不同生产技术的N2O生成因子、所安装的NOx/N2O尾气处理设备的N2O去除效率以及尾气处理设备使用率计算：

……………………（10）

式中：

— 硝酸生产过程N2O排放量，单位为吨N2O；

j — 硝酸生产技术类型；

k — NOx/N2O尾气处理设备类型；

— 生产技术类型j的硝酸产量，单位为吨；

— 生产技术类型j的N2O生成因子，单位为kg N2O/吨硝酸；

— 尾气处理设备类型k的N2O去除效率，取值范围为0～1，例如95%的去除效率取值为0.95；

—为尾气处理设备类型k的使用率，等于尾气处理设备运行时间与硝酸生产装置运行时间的比率，取值范围为0～1。

活动水平数据获取

每种生产技术类型的硝酸产量应根据企业台帐或统计报表来确定。

排放因子数据获取

硝酸生产技术类型分类及每种技术类型的N2O生成因子可参考附件B表B.4；NOx/N2O尾气处理设备类型分类及其N2O去除率可参考附件B表B.5。有条件的企业，可自行或委托有资质的专业机构定期检测N2O生成因子和N2O去除率。

尾气处理设备使用率等于尾气处理设备运行时间与硝酸生产装置运行时间的比率，应根据企业实际生产记录来确定。

己二酸生产过程的N2O排放

计算公式

环己酮/环己醇混合物经硝酸氧化制取己二酸会生成副产品N2O，N2O排放量可根据己二酸产量、不同生产工艺的N2O生成因子、所安装的NOx/N2O尾气处理设备的N2O去除效率以及尾气处理设备使用率计算：

…………………（11）

式中：

— 己二酸生产过程N2O排放量，单位为吨N2O；

j — 己二酸生产工艺，分为硝酸氧化工艺、其它工艺两类；

k — NOx/N2O尾气处理设备类型；

— 生产工艺j的己二酸产量，单位为吨；

— 生产工艺j的N2O生成因子，单位为kg N2O/吨己二酸；

— 尾气处理设备类型k的N2O去除效率，取值范围为0～1，例如95%的去除效率取值为0.95；

— 尾气处理设备类型k的使用率，等于尾气处理设备运行时间与己二酸生产装置运行时间的比率，取值范围为0～1。

活动水平数据获取

每种生产技术类型的己二酸产量应根据企业台帐或统计报表来确定。

排放因子数据获取

硝酸氧化制取己二酸的N2O排放因子可取默认值300kgN2O/吨己二酸，其它生产工艺的N2O排放因子可设为0；NOx/N2O尾气处理设备类型分类及其N2O去除率可参考附件B表B.6。有条件的企业，可自行或委托有资质的专业机构定期检测N2O生成因子和N2O去除率。

尾气处理设备使用率等于尾气处理设备运行时间与己二酸生产装置运行时间的比率，应根据企业实际生产记录来确定。

### CO2回收利用量

计算公式

报告主体回收且外供的CO2量按如下式计算：

………………………………（12）

式中：

— 报告主体的CO2回收利用量，单位为吨；

— 报告主体回收且外供的CO2气体体积，单位为万Nm3；

— CO2外供气体的纯度（CO2体积浓度），取值范围为0～1；

19.7 — 标准状况下CO2气体的密度，单位为吨CO2/万Nm3。

活动水平数据的获取

CO2气体回收外供量应根据企业台帐或统计报表来确定。

排放因子数据的获取

CO2外供气体的CO2纯度应根据企业台帐记录来确定。

### 净购入的电力、热力产生的排放

计算公式

企业净购入的电力、热力消费所对应的电力或热力生产环节二氧化碳排放量按公式（13）计算。

······················· (13)

式中：

— 净购入的电力、热力消费所对应的电力或热力生产环节二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

— 核算和报告年度内的净外购电量，单位为兆瓦时（MWh）；

— 核算和报告年度内的净外购热量，单位为百万千焦（GJ）；

— 电力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）；

— 热力消费的排放因子，单位为吨二氧化碳/百万千焦（tCO2/GJ）。

活动水平数据的获取

企业净购入的电力消费量，以企业和电网公司结算的电表读数或企业能源消费台帐或统计报表为据，等于购入电量与外供电量的净差。

企业净购入的热力消费量，以热力购售结算凭证或企业能源消费台帐或统计报表为据，等于购入蒸汽、热水的总热量与外供蒸汽、热水的总热量之差。

以质量单位计量的热水可按公式（14）转换为热量单位：

………………………（14）

式中：

— 热水的热量，单位为GJ；

— 热水的质量，单位为吨热水；

— 热水温度，单位为℃；

4.1868 — 水在常温常压下的比热，单位为kJ/(kg•℃)。

以质量单位计量的蒸汽可分别按公式（15）转换为热量单位：

………………………（15）

式中：

— 蒸汽的热量，单位为GJ；

— 蒸汽的质量，单位为吨蒸汽；

— 蒸汽所对应的温度、压力下每千克蒸汽的热焓，单位为kJ/kg，饱和蒸汽和过热蒸汽的热焓可分别查阅附录B表B.7和表B.8。

排放因子数据的获取

电力供应的CO2排放因子等于企业生产场地所属电网的平均供电CO2排放因子，应根据主管部门的最新发布数据进行取值。

热力供应的CO2排放因子应优先采用供热单位提供的CO2排放因子，不能提供则按0.11吨CO2/GJ计。

数据质量管理

报告主体应加强温室气体数据质量管理工作，包括但不限于：

- 建立企业温室气体排放核算和报告的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；指定专职人员负责企业温室气体排放核算和报告工作。

- 根据各种类型的温室气体排放源的重要程度对其进行等级划分，并建立企业温室气体排放源一览表，对于不同等级的排放源的活动水平数据和排放因子数据的获取提出相应的要求。

- 对现有监测条件进行评估，不断提高自身监测能力，并制定相应的监测计划，包括对活动水平数据的监测和对燃料低位发热量等参数的监测；定期对计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档。

- 建立健全温室气体数据记录管理体系，包括数据来源，数据获取时间以及相关责任人等信息的记录管理。

- 建立企业温室气体排放报告内部审核制度。定期对温室气体排放数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案。

报告内容和格式

  - 报告主体基本信息

报告主体基本信息应包括报告主体名称、单位性质、报告年度、所属行业、组织机构代码、法定代表人、填报负责人和联系人信息等。

  - 温室气体排放量

告主体应报告年度温室气体排放总量，并分别报告燃料燃烧排放量、能源作为原材料用途的排放量、过程排放量、净购入电力、热力消费所对应的排放量。

  - 活动水平及来源说明

报告主体应结合碳源流的识别和划分情况，分别报告所核算的各个排放源的活动水平数据，并说明它们的数据来源或资料凭据、监测方法、记录频率等。

  - 排放因子及来源说明

报告主体应分别报告各项活动水平数据所对应的含碳量或其他排放因子计算参数，并说明它们的数据来源、参考出处、相关假设及其理由等。

（资料性附录）
报告格式模板

化工生产企业温室气体排放报告

报告主体（盖章）：

报告年度：

编制日期：    年     月     日

本报告主体核算了     年度温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

一、企业基本情况

二、温室气体排放

三、活动水平数据及来源说明

四、排放因子数据及来源说明

五、其它希望说明的情况

本报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本企业将承担相应的法律责任。

法人（签字）:

年   月   日

报告主体      年温室气体排放量汇总表（单位： tCO2e）

| 源类别 | 排放量 （单位：t） | 温室气体排放量 （单位：tCO2e） |
| --- | --- | --- |
| 燃料燃烧CO2排放 |  |  |
| 过程CO2排放 |  |  |
| 过程N2O排放 |  |  |
| CO2回收利用量 |  |  |
| 企业净购入电力隐含的CO2排放 |  |  |
| 企业净购入热力隐含的CO2排放 |  |  |
| 企业温室气体排放总量 （tCO2e） | 不包括净购入电力和热力隐含的CO2排放 |  |
|  | 包括净购入电力和热力隐含的CO2排放 |  |

| 化石燃料燃烧的活动水平和排放因子数据一览表 |
| --- |
| 燃料品种 | 燃烧量 (t或104Nm3) | 含碳量 (tC/t或tC /104Nm3 | 数据来源 | 低位发热量1 (GJ/吨或GJ/万Nm3) (TJ/Gg) | 数据来源 | 单位热值含碳量1 (tC/TJ) | 碳氧化率 (%) | 数据来源 |
| 无烟煤 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 烟煤 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 褐煤 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 洗精煤 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 其它洗煤 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 型煤 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 焦炭 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 原油 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 燃料油 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 汽油 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 柴油 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 喷气煤油 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 一般煤油 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 石脑油 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 石油焦 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 液化天然气 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 液化石油气 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 其它石油制品 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 焦炉煤气 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 高炉煤气 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 转炉煤气 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 其它煤气 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 天然气 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 炼厂干气 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |
| 其它能源品种2 |  |  | □检测值 □计算值 |  | □检测值 □缺省值 |  |  | □检测值 □缺省值 |

注：1 对于通过燃料低位发热量及单位热值含碳量来估算燃料含碳量的情景请填报本栏。

2 报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。

工业生产过程CO2排放的活动水平和排放因子数据一览表

| 碳输入 | 物料名称 | 活动水平数据 （单位：t或104Nm3） | 含碳量 (单位：(tC/t或tC /104Nm3) | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无烟煤 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 焦炭 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 原油 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 石脑油 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 石油焦 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 碳电极 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 天然气 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | ……1 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
| 碳输出 | 甲醇 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 乙烯 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 丙烯 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 尿素 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 碳酸氢铵 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 电石 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | ……2 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 炉渣 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 粉尘 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | 污泥 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
|  | ……3 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |

注：1, 2, 3 请报告主体根据实际投入产出情况自行添加。

碳酸盐使用的活动水平和排放因子数据一览表

| 碳酸盐种类 | 消耗量 （单位：t） | CO2排放因子 （吨CO2/吨碳酸盐） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石灰石 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
| 白云石 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
| 菱镁石 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
| 粘土 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |
| ……1 |  |  | □检测值 □化学计算 □缺省值 |

注：1 请报告主体根据实际消耗的碳酸盐种类请自行添加。

硝酸生产过程的活动水平和N2O排放因子数据一览表

| 硝酸生产工艺类型 | 硝酸产量（吨） | N2O生成因子 （kg N2O/吨硝酸） | 数据来源 | N2O去除率（%） | 数据来源 | 尾气处理 设备使用率（%） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压法 |  |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 中压法 |  |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 常压法 |  |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 双加压法 |  |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 综合法 |  |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 低压法 |  |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |

己二酸生产过程的活动水平和N2O排放因子数据一览表

| 己二酸生产工艺类型 | 己二酸产量 （吨） | N2O生成因子 （kg N2O/吨己二酸） | 数据来源 | N2O去除率（%） | 数据来源 | 尾气处理 设备使用率（%） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸氧化 |  |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |
| 其它 |  |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |  | □检测值 □缺省值 |

CO2回收利用量数据一览表

| CO2回收利用量（万Nm3） | CO2体积浓度（%） | CO2密度（吨/万Nm3） |
| --- | --- | --- |

净购入的电力和热力活动水平和排放因子数据一览表

| 类型 | 净购入量 (MWh或GJ) | 购入量 （MWh或GJ） | 外供量 （MWh或GJ） | CO2排放因子 （吨CO2/MWh或吨CO2/GJ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 |  |  |  |  |
| 蒸汽 |  |  |  |  |
| 热水 |  |  |  |  |

（资料性附录）
相关参数缺省值

表B.1  常见化石燃料特性参数缺省值

| 燃料品种 | 计量单位 | 低位发热量（GJ/t，GJ/1044Nm3） | 建议值 （GJ/t，GJ/1044Nm3） | 单位热值含碳量（tC/tJ） | 建议值(tC/tJ) | 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤① | t | 20.304 | 26.7c | 27.49 | 27.4b | 94% |
|  | 烟煤① | t | 19.570 | - | 26.18 | 26.1 b | 93% |
|  | 褐煤① | t | 14.080 | 11.9 c | 28.00 | 28 b | 96% |
|  | 洗精煤① | t | 26.334 | 26.334a | 25.40 | - | 90% |
|  | 其它洗煤① | t | 8.363 | 8.363-12.545 a年) | 25.40 | - | 90% |
|  | 型煤 | t | 17.460 | - | 33.60 | 33.6 b | 90% |
|  | 焦炭 | t | 28.447 | 28.435 a | 29.40 | 29.5 b | 93% |
| 液体燃料 | 原油 | t | 42.620 | 41.816 a | 20.10 | 20.1 b | 98% |
|  | 燃料油 | t | 40.190 | 41.816 a | 21.10 | 21.1 b | 98% |
|  | 汽油 | t | 44.800 | 43.070 a | 18.90 | 18.9 b | 98% |
|  | 柴油 | t | 43.330 | 42.652 a | 20.20 | 20.2 b | 98% |
|  | 一般煤油 | t | 44.750 | 43.070 a | 19.60 | 19.6 b | 98% |
|  | 石油焦 | t | 31.998 | 32.5 c | 27.50 | 27.5 b | 98% |
|  | 液化天然气 | t | 41.868 | 44.2 c | 17.20 | 17.2 b | 98% |
|  | 液化石油气 | t | 47.310 | 50.179 a | 17.20 | 17.2 b | 98% |
|  | 其它石油制品 | t | 41.031 | - | 20.00 | - | 98% |
|  | 焦油 | t | 33.453 | 33.453 a | 22.00 | 22.0 c | 98% |
|  | 粗苯 | t | 41.816 | 41.816 a | 22.70 | - | 98% |
| 气体燃料 | 炼厂干气 | 104Nm3 | 46.050 | 45.998 a | 18.20 | 18.2 b | 99% |
|  | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 173.540 | 167.26-179.81 a年) | 13.60 | 12.1 c | 99% |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 | 33.000 | - | 70.80 | 70.8 c | 99% |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.000 | - | 49.60 | - | 99% |
|  | 密闭电石炉炉气 | 104Nm3 | 111.190 | - | 39.51 | - | 99% |
|  | 其它煤气 | 104Nm3 | 52.270 | - | 12.20 | - | 99% |
|  | 天然气 | 104Nm3 | 389.31 | 389.31 a | 15.30 | 15.3 b | 99% |

注：

a:《中国能源统计年鉴2013》

b；《省级温室气体清单指南（试行）》

c:《2006年 IPCC 国家温室气体清单指南》

表B.2  常见化工产品的含碳量缺省值

| 产品名称 | 含碳量 (吨碳/吨) |
| --- | --- |
| 乙腈 | 0.5852 |
| 丙烯腈 | 0.6664 |
| 丁二烯 | 0.888 |
| 炭黑 | 0.970 |
| 乙炔 | 0.923 |
| 乙烯 | 0.856 |
| 二氯乙烷 | 0.245 |
| 乙二醇 | 0.387 |
| 环氧乙烷 | 0.545 |
| 氰化氢 | 0.4444 |
| 甲醇 | 0.375 |
| 甲烷 | 0.749 |
| 乙烷 | 0.856 |
| 丙烷 | 0.817 |
| 丙烯 | 0.8563 |
| 氯乙烯单体 | 0.384 |
| 尿素 | 0.200 |
| 碳酸氢铵 | 0.1519 |
| 标准电石* | 0.314 |

注：此处数据根据电石产品在20℃、101.3 kPa下的实际发气量按300L/kg折标。

表B.3  常见碳酸盐的CO2排放因子缺省值

| 碳酸盐 | 排放因子 (吨CO2/吨碳酸盐) |
| --- | --- |
| CaCO3 | 0.4397 |
| MgCO3 | 0.5220 |
| Na2CO3 | 0.4149 |
| NaHCO3 | 0.5237 |
| FeCO3 | 0.3799 |
| MnCO3 | 0.3829 |
| BaCO3 | 0.2230 |
| Li2CO3 | 0.5955 |
| K2CO3 | 0.3184 |
| SrCO3 | 0.2980 |
| CaMg(CO3)2 | 0.4773 |

表B.4  硝酸生产过程N2O生成因子缺省值

| 技术类型 | 排放因子(kg N2O/吨HNO3) |
| --- | --- |
| 高压法 | 13.9 |
| 中压法 | 11.77 |
| 常压法 | 9.72 |
| 双加压法 | 8.0 |
| 综合法 | 7.5 |
| 低压法 | 5.0 |

注：数据来源为《省级温室气体清单指南（试行）》。

表B.5  硝酸生产中不同尾气处理技术的N2O去除率

| NOx/N2O尾气处理技术 | N2O 去除率 |
| --- | --- |
| 非选择性催化还原 NSCR | 80%-90% |
| 选择性催化还原 SCR | 0 |
| 延长吸收 | 0 |

注：数据来源为《IPCC国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》。

表B.6  己二酸生产中不同尾气处理技术的N2O去除率

| NOx/N2O尾气处理技术 | N2O去除率 |
| --- | --- |
| 催化去除 | 92.5%（90%-95%） |
| 热去除 | 98.5%（98%-99%） |
| 回收为硝酸 | 98.5%（98%-99%） |
| 回收用作己二酸的原料 | 94%（90%-98%） |

注：数据来源为《2006年 IPCC 国家温室气体清单指南》；《IPCC国家温室气体清单优良作法指南和不确定性管理》。

表B.7  饱和蒸汽热焓表

| 压力（MPa） | 温度（℃） | 焓（kJ / kg） | 压力（MPa） | 温度（℃） | 焓（kJ / kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001 | 6.98 | 2513.8 | 1.00 | 179.88 | 2777.0 |
| 0.002 | 17.51 | 2533.2 | 1.10 | 184.06 | 2780.4 |
| 0.003 | 24.10 | 2545.2 | 1.20 | 187.96 | 2783.4 |
| 0.004 | 28.98 | 2554.1 | 1.30 | 191.6 | 2786.0 |
| 0.005 | 32.90 | 2561.2 | 1.40 | 195.04 | 2788.4 |
| 0.006 | 36.18 | 2567.1 | 1.50 | 198.28 | 2790.4 |
| 0.007 | 39.02 | 2572.2 | 1.60 | 201.37 | 2792.2 |
| 0.008 | 41.53 | 2576.7 | 1.40 | 204.3 | 2793.8 |
| 0.009 | 43.79 | 2580.8 | 1.50 | 207.1 | 2795.1 |
| 0.010 | 45.83 | 2584.4 | 1.90 | 209.79 | 2796.4 |
| 0.015 | 54.00 | 2598.9 | 2.00 | 212.37 | 2797.4 |
| 0.020 | 60.09 | 2609.6 | 2.20 | 217.24 | 2799.1 |
| 0.025 | 64.99 | 2618.1 | 2.40 | 221.78 | 2800.4 |
| 0.030 | 69.12 | 2625.3 | 2.60 | 226.03 | 2801.2 |
| 0.040 | 75.89 | 2636.8 | 2.80 | 230.04 | 2801.7 |
| 0.050 | 81.35 | 2645.0 | 3.00 | 233.84 | 2801.9 |
| 0.060 | 85.95 | 2653.6 | 3.50 | 242.54 | 2801.3 |
| 0.070 | 89.96 | 2660.2 | 4.00 | 250.33 | 2799.4 |
| 0.080 | 93.51 | 2666.0 | 5.00 | 263.92 | 2792.8 |
| 0.090 | 96.71 | 2671.1 | 6.00 | 275.56 | 2783.3 |
| 0.10 | 99.63 | 2675.7 | 7.00 | 285.8 | 2771.4 |
| 0.12 | 104.81 | 2683.8 | 8.00 | 294.98 | 2757.5 |
| 0.14 | 109.32 | 2690.8 | 9.00 | 303.31 | 2741.8 |
| 0.16 | 113.32 | 2696.8 | 10.0 | 310.96 | 2724.4 |
| 0.18 | 116.93 | 2702.1 | 11.0 | 318.04 | 2705.4 |
| 0.20 | 120.23 | 2706.9 | 12.0 | 324.64 | 2684.8 |
| 0.25 | 127.43 | 2717.2 | 13.0 | 330.81 | 2662.4 |
| 0.30 | 133.54 | 2725.5 | 14.0 | 336.63 | 2638.3 |
| 0.35 | 138.88 | 2732.5 | 15.0 | 342.12 | 2611.6 |
| 0.40 | 143.62 | 2738.5 | 16.0 | 347.32 | 2582.7 |
| 0.45 | 147.92 | 2743.8 | 17.0 | 352.26 | 2550.8 |
| 0.50 | 151.85 | 2748.5 | 18.0 | 356.96 | 2514.4 |
| 0.60 | 158.84 | 2756.4 | 19.0 | 361.44 | 2470.1 |
| 0.70 | 164.96 | 2762.9 | 20.0 | 365.71 | 2413.9 |
| 0.80 | 170.42 | 2768.4 | 21.0 | 369.79 | 2340.2 |
| 0.90 | 175.36 | 2773.0 | 22.0 | 373.68 | 2192.5 |

表2.8  过热蒸汽热焓表

（单位：kJ/kg）

| 温度 | 压力 |
| --- | --- |
|  | 0.01 MPa | 0.1 MPa | 0.5 MPa | 1 MPa | 3 MPa | 5 MPa | 7 MPa | 10 MPa | 14 MPa | 20 MPa | 25 MPa | 30 MPa |
| 0℃ | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7.1 | 10.1 | 14.1 | 20.1 | 25.1 | 30 |
| 10℃ | 42 | 42.1 | 42.5 | 43 | 44.9 | 46.9 | 48.8 | 51.7 | 55.6 | 61.3 | 66.1 | 70.8 |
| 20℃ | 83.9 | 84 | 84.3 | 84.8 | 86.7 | 88.6 | 90.4 | 93.2 | 97 | 102.5 | 107.1 | 111.7 |
| 40℃ | 167.4 | 167.5 | 167.9 | 168.3 | 170.1 | 171.9 | 173.6 | 176.3 | 179.8 | 185.1 | 189.4 | 193.8 |
| 60℃ | 2611.3 | 251.2 | 251.2 | 251.9 | 253.6 | 255.3 | 256.9 | 259.4 | 262.8 | 267.8 | 272 | 276.1 |
| 80℃ | 2649.3 | 335 | 335.3 | 335.7 | 337.3 | 338.8 | 340.4 | 342.8 | 346 | 350.8 | 354.8 | 358.7 |
| 100℃ | 2687.3 | 2676.5 | 419.4 | 419.7 | 421.2 | 422.7 | 424.2 | 426.5 | 429.5 | 434 | 437.8 | 441.6 |
| 120℃ | 2725.4 | 2716.8 | 503.9 | 504.3 | 505.7 | 507.1 | 508.5 | 510.6 | 513.5 | 517.7 | 521.3 | 524.9 |
| 140℃ | 2763.6 | 2756.6 | 589.2 | 589.5 | 590.8 | 592.1 | 593.4 | 595.4 | 598 | 602 | 605.4 | 603.1 |
| 160℃ | 2802 | 2796.2 | 2767.3 | 675.7 | 676.9 | 678 | 679.2 | 681 | 683.4 | 687.1 | 690.2 | 693.3 |
| 180℃ | 2840.6 | 2835.7 | 2812.1 | 2777.3 | 764.1 | 765.2 | 766.2 | 767.8 | 769.9 | 773.1 | 775.9 | 778.7 |
| 200℃ | 2879.3 | 2875.2 | 2855.5 | 2827.5 | 853 | 853.8 | 854.6 | 855.9 | 857.7 | 860.4 | 862.8 | 856.2 |
| 220℃ | 2918.3 | 2914.7 | 2898 | 2874.9 | 943.9 | 944.4 | 945.0 | 946 | 947.2 | 949.3 | 951.2 | 953.1 |
| 240℃ | 2957.4 | 2954.3 | 2939.9 | 2920.5 | 2823 | 1037.8 | 1038.0 | 1038.4 | 1039.1 | 1040.3 | 1041.5 | 1024.8 |
| 260℃ | 2996.8 | 2994.1 | 2981.5 | 2964.8 | 2885.5 | 1135 | 1134.7 | 1134.3 | 1134.1 | 1134 | 1134.3 | 1134.8 |
| 280℃ | 3036.5 | 3034 | 3022.9 | 3008.3 | 2941.8 | 2857 | 1236.7 | 1235.2 | 1233.5 | 1231.6 | 1230.5 | 1229.9 |
| 300℃ | 3076.3 | 3074.1 | 3064.2 | 3051.3 | 2994.2 | 2925.4 | 2839.2 | 1343.7 | 1339.5 | 1334.6 | 1331.5 | 1329 |
| 350℃ | 3177 | 3175.3 | 3167.6 | 3157.7 | 3115.7 | 3069.2 | 3017.0 | 2924.2 | 2753.5 | 1648.4 | 1626.4 | 1611.3 |

表2.8  过热蒸汽热焓表（续）

（单位：kJ/kg）

| 温度 | 压力 |
| --- | --- |
|  | 0.01 MPa | 0.1 MPa | 0.5 MPa | 1 MPa | 3 MPa | 5 MPa | 7 MPa | 10 MPa | 14 MPa | 20 MPa | 25 MPa | 30 MPa |
| 400℃ | 3279.4 | 3278 | 3217.8 | 3264 | 3231.6 | 3196.9 | 3159.7 | 3098.5 | 3004 | 2820.1 | 2583.2 | 2159.1 |
| 420℃ | 3320.96 | 3319.68 | 3313.8 | 3306.6 | 3276.9 | 3245.4 | 3211.0 | 3155.98 | 3072.72 | 2917.02 | 2730.76 | 2424.7 |
| 440℃ | 3362.52 | 3361.36 | 3355.9 | 3349.3 | 3321.9 | 3293.2 | 3262.3 | 3213.46 | 3141.44 | 3013.94 | 2878.32 | 2690.3 |
| 450℃ | 3383.3 | 3382.2 | 3377.1 | 3370.7 | 3344.4 | 3316.8 | 3288.0 | 3242.2 | 3175.8 | 3062.4 | 2952.1 | 2823.1 |
| 460℃ | 3404.42 | 3403.34 | 3398.3 | 3392.1 | 3366.8 | 3340.4 | 3312.4 | 3268.58 | 3205.24 | 3097.96 | 2994.68 | 2875.26 |
| 480℃ | 3446.66 | 3445.62 | 3440.9 | 3435.1 | 3411.6 | 3387.2 | 3361.3 | 3321.34 | 3264.12 | 3169.08 | 3079.84 | 2979.58 |
| 500℃ | 3488.9 | 3487.9 | 3483.7 | 3478.3 | 3456.4 | 3433.8 | 3410.2 | 3374.1 | 3323 | 3240.2 | 3165 | 3083.9 |
| 520℃ | 3531.82 | 3530.9 | 3526.9 | 3521.86 | 3501.28 | 3480.12 | 3458.6 | 3425.1 | 3378.4 | 3303.7 | 3237 | 3166.1 |
| 540℃ | 3574.74 | 3573.9 | 3570.1 | 3565.42 | 3546.16 | 3526.44 | 3506.4 | 3475.4 | 3432.5 | 3364.6 | 3304.7 | 3241.7 |
| 550℃ | 3593.2 | 3595.4 | 3591.7 | 3587.2 | 3568.6 | 3549.6 | 3530.2 | 3500.4 | 3459.2 | 3394.3 | 3337.3 | 3277.7 |
| 560℃ | 3618 | 3617.22 | 3613.64 | 3609.24 | 3591.18 | 3572.76 | 3554.1 | 3525.4 | 3485.8 | 3423.6 | 3369.2 | 3312.6 |
| 580℃ | 3661.6 | 3660.86 | 3657.52 | 3653.32 | 3636.34 | 3619.08 | 3601.6 | 3574.9 | 3538.2 | 3480.9 | 3431.2 | 3379.8 |
| 600℃ | 3705.2 | 3704.5 | 3701.4 | 3697.4 | 3681.5 | 3665.4 | 3649.0 | 3624 | 3589.8 | 3536.9 | 3491.2 | 3444.2 |

参 考 文 献

[1]工业企业温室气体排放核算和报告通则

[2]省级温室气体清单编制指南（试行）

[3]2005年中国温室气体清单研究

[4]2006年IPCC国家温室气体清单指南

# Text boxes

碳流出

9

碳流入

9

企业边界

电力输入

CO2气体作原料

化石燃料

热力输入

其他碳氢化合物

热力输出

电力输出

CO2现场回收自用

主产品、联产产品

9

副产品到第三方

其他含碳输出物

各种生产设施

燃料燃烧

原

料

CO2排放至大气

CO2回收外供