附件：

《国家节水标杆企业和标杆指标（第一批）》

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 标杆指标 （单位产品取水量） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原钢铁（集团）有限公司 | 不锈钢 | 1.45 m3/t （再生水用量占总用水量的50%） |
| 2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | H型钢、齿轮钢 | 3.43m3/t |
| 3 | 本钢板材股份有限公司 | 板材 | 3.8 m3/t |
| 4 | 山东鲁泰纺织有限公司 | 棉、麻、化纤及混纺机织物 | 0.88m3/100m |
|  |  | 针织物及纱线 | 49.06m3/t |
| 5 | 浙江富润纺织有限公司 | 精纺呢绒 | 10t/100m |
| 6 | 浙江富润印染有限公司 | 针织物 | 0.85m3/100m |
|  |  | 机织物 | 68.5m3/t |
| 7 | 河北华泰纸业有限公司 | 新闻纸 | 12m3/t |
| 8 | 维达纸业（四川）有限公司 | 生活用纸 | 10.14m3/t |
| 9 | 江苏金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司 | 印刷书写纸 | 7.42m3/t |
| 10 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 箱板纸 | 6.33t/t |
|  |  | 瓦楞原纸 | 6.28t/t |
| 11 | 北京红牛维他命饮料有限公司 | 特殊用途饮料 | 1.99m3/t |
| 12 | 济南百事可乐饮料有限公司 | 碳酸饮料 | 1.57m3/t |

国家节水标杆企业（第一批）典型做法

1.太原钢铁（集团）有限公司

主要生产不锈钢、冷轧硅钢等，年产1000万吨。企业用水以市政自来水、附近汾河的地表水和城市污水处理后的再生水为主要水源，其中再生水用量接近总用水量的50%。2013年，吨不锈钢取水量为1.45 m3（不含城市污水处理后的再生水）。

在节水管理制度方面，建立专门的节水管理组织机构，由公司副总经理任组长，制定严格的节水管理和考核制度，完善的指标控制与考核体系，以量化指标、细化措施、强化责任、硬化奖惩四个方面为基础，重点对节水指标进行控制，强化节奖超罚力度，实现节水管理整体效能的提升。

在节水工艺技术方面，在国内率先将城市污水作为水源，并采用双膜法再生回用替代新水；采用分质供水、串级利用、闭路循环、蒸发空冷、“三干”技术、膜滤处理回用、冷轧酸碱废水处理回用等技术措施，这些工艺和技术的综合利用，大幅提高了用水效率。

2.莱芜钢铁集团有限公司

主要生产“H”型钢和齿轮钢，年产1300万吨。企业用水以地下水和附近河流地表水为主要水源。2013年，吨钢取水量3.43m3。

在节水管理方面，开展节水顶层设计、自上而下分解和落实、多层级督导检查和评价、自下而上反馈和优化。建立完善的用水计量监测系统，严格实施定额管理，将其作为年度评先的否决项；按照“分区、分层、分环、分显、分控”的设计思想，建立水监控平台，实现全方位动态监控。以能源管理体系为平台，以能源管控中心为手段，全面提高节水管理水平。

在节水工艺技术方面，在国内率先采用了高炉煤气全干法除尘、转炉煤气干法除尘、干熄焦等“三干”技术，并创新采用了焦化废水转炉烟气消纳技术；采用了工序内和工序间的一水多用多串技术；建立分散工序污水处理站等工序废水零排技术；在“三干多串零排放”系统节水的基础上，实施“新水源头消减、过程串级利用、末端处理回收”的技术路线。

3.本钢板材股份有限公司

主要生产板型钢材，产量在2260万吨以上。企业用水以附近河流地表水为主要水源。2013年，吨钢取水量为3.38m3。

在节水管理方面，设有节水办公室，制定有严格的节水管理考核制度，采取工序用水定额管理，有明确的奖惩措施。

在节水工艺技术方面，在国内率先采用综合污水处理，并采用双膜法再生回用替代新水；采用了分质供水、串级利用、闭路循环、污水回用等技术；焦化废水和冷轧废水经处理后用于冲渣、焖渣和料场洒水；综合污水再生回用替代生产新水。

4.山东鲁泰纺织有限公司

主要生产色织布和纱线，拥有纱锭58万枚、线锭8.4万枚，年产色织面料17800万米、匹染面料8000万米、衬衣2000万件。企业用水以市政自来水和自备水为主要水源。2013年，棉、麻、化纤及混纺机织物单位产品取水量是0.88m3/100m，针织物及纱线单位产品取水量是49.06m3/t。

在节水管理方面，对生产现场实行7S（整理、整顿、 清扫、清洁、素养、安全、节约）管理；用水计量实施在线监控技术；企业内部每月召开用水分析会，对各部门用水指标实施月度单位产品取水量考核制度，严格实行定额管理和节奖超罚；对厂区浴室安装热水流量计费系统，使用该系统后，浴室用水量减少2/3，节水效果明显。

在节水工艺技术方面，在行业内率先成功开发了具有国际领先水平的“半缸染色”技术，实现节水36.6%，获得全国印染行业节能减排成果一等奖；采用漂染低温染色技术节水可达20%；投资3500万元建成中水回用系统，采用双膜法技术进行中水回用于生产，回用率达到23.2%；研究并应用纯棉染色无前处理染色技术，与传统工艺比减少用水20%。

5.浙江富润纺织有限公司

该企业主要生产精纺呢绒，年产量为330万米。企业用水以自备水和自来水为主要取水水源。2013年，单位产品取水量为10t/100m。

在节水管理方面，用水计量完善、建立用水台帐，厂房设计执行明沟明管，有效防止跑冒滴漏。

在节水工艺技术方面，在煮呢机上有节水创新并申请专利，采用清浊分流，浓度处理到纳管要求，淡水处理到再回用于生产中漂洗，年节水4万m3；用料量及配比采用计算机控制，年节水1500 m3；冷却水全部实现回用，年节水12.9万m3。

6.浙江富润印染有限公司

主要生产针织、机织的染色和印花产品，年产6997吨印染高档面料。该公司主要取水水源为河水。2013年，针织物单位产品取水量为68.6t/t，机织物单位产品取水量为0.85t/100m。

在节水管理方面，建立三级节水机构，并将节水与企业清洁生产相结合。

在节水工艺技术方面，采用气流、溢流染色设备及圆网、平网印花机等先进的工艺和设备，并不断对设备进行升级换代，持续提高用水效率，年节水1.8万m3。

7.河北华泰纸业有限公司

主要生产新闻纸，年产30万吨，企业用水以地下水为主要水源。2013年，新闻纸单位产品取水量为12m3/t。

在节水管理方面，组建了相关节水管理机构并制定了相应的岗位责任制；加强企业内部用水定额管理；加强用水计量配备和管理。

在节水工艺技术方面，一方面通过增加多圆盘过滤机的滤网和浆层厚度，提高纸机白水的回用率；另一方面通过增加污水的深度处理工艺，减少新鲜水使用量。

8.维达纸业（四川）有限公司

主要生产生活用纸，年产6万吨。以市政自来水为主要水源。2013年，生活用纸单位取水量为10.14m3/t。

在节水管理方面，成立“节水型企业建设工作小组”，并下设节水办公室，制定了节水管理岗位责任制、节水规划及节水统计制度。

在节水工艺技术方面，白水回收系统采用多圆盘过滤机，白水回用率达96%；采用蒸汽回收机封闭式回收模式，直接回收冷凝水进入锅炉再次回用，回用率达96%以上；采用微生物耗氧+活性炭多介质过滤后将冷却水回用，回用率达95%以上。

9.江苏金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司

主营产品为文化用纸，年产量60余万吨。企业主要取水水源为河水。2013年，文化用纸的单位产品取水量为8.6m3/t。

在节水管理方面，设置细化的奖罚条款用于节水管理，具有很强的制度执行力，超用水必须有分析报告。每天坚持巡查发现跑冒滴漏及时整改，每月召开节水会议，跟踪节水技改项目的进度和效果。同时建有节水教育基地，开放公众参与和监督企业节水工作。

在节水工艺技术方面，具有完善的白水回收使用系统，为满足生产波动采用100%备用多圆盘，确保全部白水经多圆盘处理经净化后分质回用；所有化学品辅料稀释均采用白水；采用反渗透技术处理中水后回用于生产代替清水。

10.浙江景兴纸业股份有限公司

主要产品为牛皮箱板纸、白面牛卡纸和瓦楞纸，年产量98.5万吨。主要取水水源为河水。2013年，箱板纸单位产品取水量为6.33m3/t，瓦楞纸单位产品取水量为6.28m3/t。

在节水管理方面，全员动员参与节水，建立了节水合理化建议采集和应用体系，制定了细化的节水考核措施，并有节水数据分析管理。全公司计量器具和统计工作完善。

在节水工艺技术方面，采用深度双膜法处理废水，回用于车间代替清水。对设备的喷淋水喷嘴个数、间距以及喷水量进行优化改造。采用白水代替清水用于化学品配置系统。全部白水经水处理设备（多圆盘或气浮）后排出车间。

11.北京红牛维他命饮料有限公司：

主要生产特殊用途饮料，年产20万吨。企业用水以市政自来水为水源。2013年，单位产品取水量为1.99m3/t。

在节水管理方面，强化全员节水意识和制定管理制度，重视全员参与，规范用水计量管理和重视数据的采集、分析、评价。

在节水技术方面，灌装工艺中的冷却水全部循环利用；洗罐喷淋水实现全部回收利用；使用的反渗透水处理系统制水效率达到85%，且浓水经过二次深度处理进行回用等措施，提升用水效率。

12.济南百事可乐饮料有限公司：

主要生产碳酸饮料，年产30万吨，以市政自来水为水源。2013年，单位产品取水量为1.57m3/t。

在节水管理方面，针对节水项目成立专业小组，要求每天收集各个工序的水耗数据，不断分析改善；开展员工宣传，通过业绩目标等管理制度，确定职工职责，培养全员节水意识。

在节水技术方面，通过改造用水管路系统、增设回水罐，实现冲瓶水的回收利用，大幅提高用水效率；采用水利用率较高的石灰法和离子交换水处理技术，使得废水回用率达到88%；蒸汽冷凝水回收率高达70%，间接冷却水全部循环利用。