广东省环境污染防治技术成果对接会

技术成果汇编手册目录（96项）

| 序号 | 技术名称 | 适用范围 | 技术持有方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大气污染防治技术成果（24项） |
| 1 | 烟气综合治理技术 | 适合电力、煤化工、焦化、钢铁、冶炼等各类锅炉、工业窑炉烟气超低排放及脱白的综合治理 | 中国航天科技集团有限公司第六研究院 |  |
| 2 | 区域大气环境立体监测技术 | 适合区域大气环境立体分布特征分析与评估 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |  |
| 3 | 区域大气环境监测网络技术 | 适合区域大气环境质量和VOCs污染分布特征的自动化监测、质量控制/质量保证、数据集成和展示等 | 广东省环境监测中心、北京大学 |  |
| 4 | 城市排放清单编制技术 | 适合县及县级以上行政区域内大气污染源排放清单编制。 | 清华大学 |  |
| 5 | 空气质量模拟、预报和溯源数值集成系统 | 适合多尺度（全球-国家-城市群-城市）空气质量的模拟、预报及来源解析 | 中国科学院大气物理研究所 |  |
| 6 | 柴油车排气氮氧化物与颗粒协同净化技术 | 适用于柴油车排气后处理 | 中国科学院生态环境研究中心、中国重汽、清华大学，无锡威孚环保催化剂有限公司 |  |
| 7 | DDS烟道气除尘脱硫脱硝技术 | 适用于火电、钢铁、冶金、化工、建材、陶瓷、垃圾处理等行业的烟道气除尘、脱硫和脱硝净化处理 | 北京博源恒升高科技有限公司 |  |
| 8 | 区域空气毒害污染物及其环境效应 | 适用于珠江三角洲区域空气毒害物防控 | 中国科学院广州地球化学研究所、香港理工大学 |  |
| 9 | 中部出气的上吸式生物质气化炉及生物质气在锅炉中代油燃烧 | 适合生物质气化技术的应用，企业节能减排 | 东莞市百大新能源股份有限公司 |  |
| 10 | 气动乳化脱硫+湿式静电除尘除雾技术 | 适用于钢铁、钢铁、玻璃、有色金属冶炼、金属制品业等行业的烟气净化和多种污染物协同控制 | 广州广一大气治理工程有限公司 |  |
| 11 | 旋流雾化高效深度脱硫除尘一体化技术 | 适用于高中低含硫燃煤炉窑和冶炼炉窑300万m3/h以下的脱硫除尘烟气超洁净排放工程 | 广东埃森环保科技有限公司 |  |
| 12 | 分散吸附-集中脱附再生有机废气净化系统 | 本系统技术适用于低浓度、大风量的有机废气 | 广州市怡森环保设备有限公司 |  |
| 13 | 基于冷凝-吸附联合工艺的石化尾气有机气体回收技术 | 适用于在油气储存、转运装卸和化工生产企业的需对挥发性VOC气体的进行回收及排放处理的场所 | 广东申菱环境系统股份有限公司 |  |
| 14 | 工业有机废气吸附浓缩-蓄热式催化燃烧技术 | 适用于处理气体中VOCs浓度在500mg/m3以下低浓度，温度不超过40°C有机废气的净化处理 | 广东颢禾环保有限公司 |  |
| 15 | 挥发性有机废气及恶臭生物处理技术 | 适用于化工行业产生的恶臭气体处理 | 广东省南方环保生物科技有限公司 |  |
| 16 | 挥发性有机物VOCs生物法治理技术 | 适用于家具制造行业中调漆、喷漆、烤漆及晾干生产工艺中所产生的有机废气 | 广州市晋达环保科技有限公司 |  |
| 17 | 工业燃煤锅炉烟气多污染物超低排放成套设备 | 本装备适用于各类中小型工业燃煤锅炉及蒸汽锅炉和工业热载体炉等多种炉型的烟气多污染物超低排放处理 | 江门市同力环保科技有限公司 |  |
| 18 | 分子筛转轮吸附浓缩-催化燃烧有机废气处理技术 | 适用于治理涂料行业挥发性有机物甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等 | 广州黑马科技有限公司 |  |
| 19 | 蓄热式热力焚烧（RTO）技术 | 适用于工业包装行业的VOCs废气治理 | 惠州市环发环保科技有限公司 |  |
| 20 | 厨房油烟治理技术 | 适用于厨房油烟净化 | 广州雅创环保科技有限公司 |  |
| 21 | 污泥风干场废气治理技术 | 适用于污水厂污泥风干废气处理 | 广州紫科环保科技股份有限公司 |  |
| 22 | 新型干法水泥烟气复合脱硫技术 | 适用于各种以煤炭为燃料的工业窑炉 | 广东万引科技发展有限公司、华南理工大学、中材国际研究总院 |  |
| 23 | 工业有机废气强化吸收净化成套技术 | 适用于电子、印染、铝型材、金属加工、化工、塑料、家具等行业有机废气治理及恶臭废气。 | 环境保护部华南环境科学研究所、广州华科环保工程有限公司 |  |
| 24 | 烟气湿式多污染物协同控制、SNCR、SCR、技术及其组合工艺 | 适用于陶瓷、玻璃、水泥、冶炼等工业窑炉烟气治理，燃煤、油、生物质等工业锅炉烟气治理 | 环境保护部华南环境科学研究所、广州华科环保工程有限公司、清华大学 |  |
| 二、水污染防治技术成果（34项） |
| 1 | 高含盐废水分盐零排放技术 | 适合进水含盐量为5000-70000mg/L的含盐、高含盐水零排放 | 中国航天科技集团有限公司第六研究院 |  |
| 2 | 难降解污水高级氧化技术 | 适合难降解污水处理 |  |  |
| 3 | 电子束深度处理难降解工业废水技术 | 难降解工业废水的直排及回用；难降解工业废水生化性的提高等 | 中广核达胜加速器技术有限公司 |  |
| 4 | 膜法制浆废水零排放技术及工艺包 | 针对制浆造纸、化工、印染、医药等工业废水排放量大，新鲜水消耗量大的问题。适用于工业深度处理和资源化回收利用，实现废水零排放。 | 南京工业大学 |  |
| 5 | 感潮河流的水源保护技术 | 适用于长江水资源保护利用、感潮水源水库的咸潮入侵预警预测和导致藻类增殖抑制。 | 上海城投原水有限公司、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 |  |
| 6 | 闸泵控制型城市河道综合治理成套技术 | 适用于黑臭及重污染河流治理。 | 清华大学 |  |
| 7 | 重污染黑臭河水快速净化移动式技术装备 | 适用于城市内河的快速净化，尤其适用于城市重污染河道的应急处理。 | 清华大学、常州环保科技开发推广中心 |  |
| 8 | 黑臭河道水体原位多级生态净化技术 | 适用于高污染负荷、自净能力差、黑臭严重的城市河道漏排污水和径流污染阻控。 | 华东师范大学 |  |
| 9 | 城市水体原位与异位耦合生态修复集成技术 | 适用于封闭、半封闭或水流滞缓型城市黑臭水体治理及水质保持。 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |  |
| 10 | 碱木质素的改性及造纸黑液的资源化高效利用 | 碱木质素的改性及高效利用 | 华南理工大学 |  |
| 11 | 包装饮用水微生物污染和消毒副产物溴酸盐控制新技术 | 食品安全技术领域 | 广东省微生物研究所、广东环凯微生物科技有限公司、中国饮料工业协会、华润怡宝饮料（中国）有限公司、深圳市景田食品饮料有限公司、广东鼎湖山泉有限公司、鹤山市华山泉食品饮料有限公司、珠海市清华源水处理技术开发有限公司 |  |
| 12 | 藻菌对水环境污染物的去除效应与机制 | 水体生态修复 | 深圳大学、香港城市大学、中山大学 |  |
| 13 | 污水处理厂剩余污泥深度处理及生物炭综合利用技术 | 污泥深度处理及生物炭综合利用 | 广东省环境科学研究院、广州茵绿环境科技发展有限公司 |  |
| 14 | 水环境保护修复与建设集成 | 城市水环境保护修复与建设 | 佛山市珠江综合整治委员会办公室、清华大学、中山大学、广东工业大学、广东省水文局佛山水文分局 |  |
| 15 | 低碳源硝基氮脱除技术 | 适合生活污水中水回用、地下水的脱氮脱硝 | 中山环保产业股份有限公司 |  |
| 16 | 广东地区粪便污水、垃圾渗滤液与城市污水同步脱氮除碳的工艺调控与工程应用 | 城市给水排水工程 | 广州大学、广州市净水有限公司 |  |
| 17 | 一种新型尾水提标处理系统 | 本技术适用于敏感水域污水处理厂的尾水提标处理，仅针对污水处理工艺设备的后段修改 | 广东省广业环保产业集团有限公司；广东省环境保护工程研究设计院 |  |
| 18 | 具有污泥源减量特性的改良好氧-沉淀-厌氧污水处理新工艺 | 城市污水处理，具有生化工艺的工业废水处理和农村污水处理 | 中山大学环境科学与工程学院 |  |
| 19 | 反应沉淀一体式矩形环流生物反应器快速生化污水处理技术 | 生活污水及各类生化性工业废水 | 深圳清华大学研究院、深圳市清研环境科技有限公司 |  |
| 20 | 微生物菌剂原位生物降解高氨氮污水技术 | 工业废水及畜禽养殖废水 | 中国科学院南海海洋研究所；武汉水之国环保科技有限公司 |  |
| 21 | 折叠曝气技术 | 纺织印染废水 | 华南理工大学 |  |
| 22 | 高效系列新型芬顿流化床系统 | 各类有毒有害难降解有机污染废水治理 | 广东开源环保科技有限公司 |  |
| 23 | 生物生态耦合（简称BEC）高效净水技术 | 村镇生活污水处理、污水厂尾水提标等 | 广州格淋环境保护技术有限公司 |  |
| 24 | 立式低能耗内循环一体化污水处理设备（PKTower） | 村镇生活污水处理 | 广州鹏凯环境科技股份有限公司 |  |
| 25 | 高浓度养殖废水深度处理工艺 | 畜禽养殖行业、食品发酵行业、纺织印染行业 | 广东益康生环保科技有限公司 |  |
| 26 | 食藻虫引导水下生态修复技术 | 市政河道湖泊治理，景观水体治理，水源地水体治理，中水深度净化治理 | 广州太和水生态科技有限公司 |  |
| 27 | 全生态自净型水体修复与构建技术 | 河湖生态环境治理 | 深圳市水务投资有限公司 |  |
| 28 | 多元生态平衡生物修复方法 | 水污染防治、黑臭河湖治理 | 佛山市玉凰生态环境科技有限公司 |  |
| 29 | 电镀废水污染物高效去除技术 | 电镀废水处理升级改造 | 惠州金茂实业投资有限公司 |  |
| 30 | 养殖废水综合治理技术 | 适用于养殖废水处理 | 广东水清环保科技有限公司 |  |
| 31 | 采用A/A/O微曝氧化沟工艺的污水处理装置 | 本技术适用于城镇生活污水处理厂 | 广东省广业环保产业集团有限公司；广东省环境保护工程研究设计院 |  |
| 32 | 工业区雨水净化调蓄与河道水质保障技术 | 雨水面源污染控制 | 环境保护部华南环境科学研究所 |  |
| 33 | 高效悬挂链曝气生物接触氧化-潜流人工湿地技术 | 适用于高NH3-N、低C/N比特征的污染支流、黑臭水体 | 环境保护部华南环境科学研究所 |  |
| 34 | 中空板式陶瓷膜在市政污水水质提标及工业废水回用的应用 | 适用于市政污水的水质提标，及工业废水的中水回用、零排预处理 | 广州市世来至福科技有限公司 |  |
| 三、土壤污染防治技术成果（8项） |
| 1 | 植物萃取-重金属活化联合修复技术 | 适用于中轻度镉砷污染土壤修复 | 中国科学院地理科学与资源研究所、北京瑞美德环境修复有限公司 |  |
| 2 | 热脱附集成式多段尾气净化工艺 | 适用于高温热脱附尾气的净化处置，可配套应用于不同种类的间接热脱附设备中 | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 |  |
| 3 | 水泥窑协同处置重金属污染土技术 | 适用于日产2000吨以上的新型干法水泥生产线处置不含有汞、铊、铬、放射性以及有机污染物的重金属污染土壤的处置 | 北京金隅集团股份有限公司 |  |
| 4 | 一种铅锌尾矿综合回收渣制备土壤重金属钝化剂的新技术 | 适用于矿山等生态脆弱区土壤的重金属钝化 | 广东中金岭南环保工程有限公司 |  |
| 5 | 重金属矿业废弃地原位基质改良+直接植被技术 | 适用于包括排土场、尾矿库、采坑边坡、污染退化土地等在内的矿业废弃地重金属污染修复 | 广东桃林生态环境有限公司 |  |
| 6 | 重金属污染场地修复技术 | 适用于工业搬迁重金属污染场地修复 | 广州润方环保科技有限公司 |  |
| 7 | 农田重金属污染控制关键技术 | 适用于中轻度重金属污染农田治理 | 佛山市铁人环保科技有限公司 |  |
| 8 | 土壤重金属污染的固化/稳定化技术 | 适用于污染场地环境修复，为工业遗弃地块的功能转换提供技术支撑。 | 广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司 |  |
| 四、固废污染防治技术成果（17项） |
| 1 | 航天热解生活垃圾处理技术 | 本装备系统可以广泛应用于垃圾、污泥、医疗垃圾和有机固体危废处理领域。 | 中国航天科技集团有限公司第六研究院 |  |
| 2 | 等离子体危废处置技术 | 适合于危险废弃物的无害化处置及资源化回收利用 |  |  |
| 3 | 危废焚烧超净处理技术 | 适合固废、危废处理领域的高标准环保焚烧处理技术。 |  |  |
| 4 | 等离子体气化熔融技术 | 适用于各类工业废物、医疗垃圾、飞灰、重金属污泥、含油污泥等危险废物的无害化处置。 | 中广核环境科技（深圳）有限责任公司 |  |
| 5 | 污泥与餐厨等有机质联合厌氧消化技术 | 适用于城市污泥与餐厨等城市有机质厌氧消化生物稳定化处理。主要解决城市污泥与餐厨的二次污染风险问题。 | 同济大学、城市污染控制国家工程研究中心、镇江市水业总公司 |  |
| 6 | 水泥窑协同处置生活垃圾工艺技术与装备 | 适用于新型干法水泥窑协同处置城乡一体化生活垃圾、市政污泥及一般工业固体废弃物。 | 清华大学、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、武安市新峰水泥有限责任公司、北京清峰绿能科技股份有限公司 |  |
| 7 | 水相催化木质纤维素生物航油技术 | 适用于农业废弃物高值化，生物质水相催化合成生物航空燃油 | 中国科学院广州能源研究所 |  |
| 8 | 建筑废弃物再生骨料关键技术 | 城市更新过程中建筑废弃物的再生利用 | 深圳大学 |  |
| 9 | 印制电路板行业含铜废弃物高值资源化绿色关键技术 | 适用于印制电路板行业含铜废弃物的资源化利用率，缓解生态压力 | 广州有色金属研究院、清远市进田企业有限公司、清远市丰裕金属企业有限公司 |  |
| 10 | 现代垃圾压缩转运站-生物环保厕所复合一体化系统 | 合适垃圾压缩转运站、生物环保厕所、有机污水中水回用、恶臭处理四大模块有机集成应用 | 深圳市龙澄高科技环保有限公司 |  |
| 11 | 废塑料破碎清洗和应用水分选成套设备的研发及产业化 | 适用于废塑料回收再生利用行业和塑料机械行业 | 广东致顺化工环保设备有限公司、五邑大学 |  |
| 12 | 生活垃圾焚烧飞灰APS无害化技术 | 适用于生活垃圾发电厂焚烧产生飞灰的处理处置 | 深圳市能源环保有限公司 |  |
| 13 | 集约型污泥快速干化能源化利用技术 | 适用于对城镇生活污水厂污泥的处理处置 | 深圳市泽源能源股份有限公司 广东省环境科学研究院 |  |
| 14 | 一种城市生活垃圾渗滤液处理设备 | 本技术适用于城市生活垃圾填埋场及焚烧厂渗沥液处理的环境保护技术 | 广东省广业环保产业集团有限公司；广东省环境保护工程研究设计院 |  |
| 15 | 污泥“一站式闭环”彻底解决方案 | 适用于城镇污水厂污泥、黑臭水体受污染淤泥、工业污泥的干化减量及无害化处置 | 广州优特利环保科技有限公司 |  |
| 16 | 利用水泥窑协同处置干化污泥技术成果：污水厂内干化+水泥窑协同处置 | 适用于城市市政污泥处置 | 华润水泥控股有限公司、广州新致晟环保科技有限公司、广州市越德企业管理咨询有限公司 |  |
| 17 | 生活垃圾智能化热解气化焚烧处理系统 | 适用于农村小规模生活垃圾处理 | 环境保护部华南环境科学研究所、浙江大学、澄露环境工程有限公司、广州华科环保工程有限公司 |  |
| 五、其他污染防治技术成果（13项） |
| 1 | 换流站/变电站可听噪声控制技术 | 换流站/变电站 | 南方电网科学研究院有限责任公司、合肥工业大学、桂林电力电容器有限责任公司、深圳中雅机电实业有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司 |  |
| 2 | 边坡与废弃地生态修复综合技术 | 边坡和废弃地生态修复 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司、中国农业科学院生物技术研究所、深圳市中国科学院仙湖植物园、中国科学院植物研究所 |  |
| 3 | 酱油企业新型能源的利用与综合“节能减碳”模式示范 | 食品加工企业的能源利用及节能环保方面，特别是调味品企业生产加工过程的节能与减碳。 | 李锦记（新会）食品有限公司、华南理工大学、顺德职业技术学院、佛山市顺德区科创达冷热设备制造有限公司 |  |
| 4 | 红壤区农田镉砷污染阻控关键技术 | 适宜于红壤区主要作物生产与土壤重金属治理 | 广东省生态环境技术研究所、中国科学院亚热带农业生态研究所，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、华南农业大学、佛山市铁人环保科技有限公司、湖南隆平高科耕地修复技术有限公司 |  |
| 5 | 纺织印染工业园区“三废”综合治理技术 | 三废处理与综合利用 | 中国科学院广州能源研究所、佛山市佳利达环保科技股份有限公司、广东省生态环境与土壤研究所、佛山市三水中科节能减排研究院 |  |
| 6 | 江湖淤泥理化调理及复合固化处理技术 | 江湖淤泥处理 | 广州市水电建设工程有限公司、广州珞珈环境技术有限公司 |  |
| 7 | 一种新型水质自动采样器技术 | 主要应用于污染源、污水处理厂进出口，与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联机使用 | 广东伟创科技开发有限公司 |  |
| 8 | 一种新型抽取式低浓度颗粒物测量技术 | 适用于污染源排放的颗粒物排放的连续测量 | 广东伟创科技开发有限公司 |  |
| 9 | 污染源智能环保监控系统 | 适用于对污染源的在线监控 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 |  |
| 10 | 一种新型高时空分辨VOCs走航监测系统 | 适用于大气VOCs实时在线走航监测，可用于城市大气环境监测，也可用于工业园区 | 广州禾信仪器股份有限公司 |  |
| 11 | “猫头鹰”排污企业大数据智能监管系统 | 适用于对废气废水排污企业的偷排漏排、治理设施闲置行为智能监管 | 广东柯内特环境科技有限公司 |  |
| 12 | 环境风险防控与应急管理信息化业务平台 | 适用于国家、省、地（州、市）、县（市、区）环境风险管理、应急管理及应急辅助决策指挥 | 环境保护部华南环境科学研究所 |  |
| 13 | 流域重金属扩散预测与联动处置的污染控制技术 | 适用于流域地表水、地下水以及涉重企业废水的重金属污染控制 | 环境保护部华南环境科学研究所 |  |

技术成果报告

# 一、大气污染防治技术成果

（一）烟气综合治理技术

1. 技术名称：烟气综合治理技术

2. 适用行业：电力、煤化工、焦化、钢铁、冶炼等各类锅炉、工业窑炉烟气超低排放及脱白的综合治理。

3. 技术提供方：中国航天科技集团有限公司第六研究院

4. 适用范围：适合各类锅炉、工业窑炉烟气脱硫、脱硝、除尘超低排放及烟气脱白的综合治理。

5. 技术内容

该技术包括氨法烟气脱硫超低排放技术、烟气冷却再热技术及烟气相变冷凝技术；对传统湿式脱硫塔结构流场、吸收、喷淋、雾化等关键技术进行优化设计, 采用高效精密喷淋及分布技术、浓度梯级调节技术、冷凝相变凝聚技术、高效除雾分离技术等核心技术，实现烟气高效脱硫、脱硝、脱白、除尘、重金属等的高效脱除，真正实现“一站式”烟气治理全面达标。

6. 技术效果

该技术可实现烟气高效脱硫、脱硝、脱白、除尘、除去重金属等功能，使烟气排放指标达到超超低排放标准（5/15/30），并彻底解决“白烟”问题；烟气余热、冷凝水的二次利用，实现节能及节水功能。

7. 示范与推广应用情况

依托该技术，在中国石油克拉玛依石化分公司热电、山东晋煤明水化工集团有限公司、安徽晋煤中能化工股份有限公司等多家企业的烟气综合治理项目中达到超低排放技术指标并实现烟气脱白，并长期稳定运行，有效解决了企业环保压力，社会、经济和环境效益显著。

8. 投资与运行成本估算

该技术的投资成本与锅炉、工业窑炉类型、烟气量、污染物含量等工艺指标密切相关，单台炉总体投资估算约1000-5000万元。

9. 投资回收期

投资回收期为1-3年。

10. 成果转化推广前景

该技术已经在多个锅炉、工业窑炉烟气综合治理项目建成投用，随着大气污染物治理要求的提高，该技术在环保领域应用前景广阔。

11. 联系方式

（1）联系人：张小叶

单位：中国航天科技集团有限公司第六研究院

电话：029-85207868、19991252299

邮箱：zhangxye067@163.com

地址：陕西省西安市长安区航天西路南段067号

（2）联系人：吕刚

单位：西安航天源动力工程有限公司

电话：029-85206221、15309299016

邮箱：lvgang238@163.com

地址：陕西省西安市长安区航天西路南段067号

## （二）区域大气环境立体监测技术

1. 技术名称：区域大气环境立体监测技术

2. 适用行业：环境监测、化工等

3. 技术提供方：中国科学院合肥物质科学研究院

4. 适用范围：适合区域大气环境立体分布特征分析与评估

5. 技术内容

该技术包括大气污染成分与细颗粒物时空分布探测、化工园区多组分污染物自动监测、污染气体区域分布机载遥测、大气细颗粒物在线监测等环境监测技术，实现了对大气痕量气体、大气气溶胶、温室气体、大气风场、水汽、温度以及多种大气污染成分的快速、实时探测，并通过光波的遥感特性，在地基、车载、机载及星载多平台上对大气多种成分、大气参数进行多尺度的探测。

该技术可以获取大量大气污染高分辨时空变化信息，弥补了常规业务监测网络在监测手段、监测内容和监测范围的不足，并具有高灵敏度、高分辨率、高选择性、多组分以及实时等优势。

6. 技术效果

研制的区域立体监测技术系统，有效提高了重污染天气条件下边界层内大气污染物（NO2、SO2、O3等）、大气细粒子消光和粒子类型（退偏特征）的探测能力；完成星载被动差分吸收光谱仪研制并成功在轨运行，可获取全球污染性气体时空分布和变化。系统各项技术指标达到了国际先进水平。

7. 示范与推广应用情况

服务于国家大型活动的空气质量保障和京津冀“大气重污染成因与治理攻关”任务，批量应用于生态环境部城市空气质量自动监测网、重点区域和城市大气灰霾监测超级站、中国气象局气象观测网，实现新增产值5亿元以上。

8. 投资与运行成本估算

该技术的投资成本与进口器件价格密切相关，在逐渐提供国产化率的基础上，可有效降低成本。相关设备较多，总体投资估算约1-2亿元。该技术主要为自动在线仪器组成，维护与运行成本较低。

9. 投资回收期

投资回收期为1~3年。

10. 成果转化推广前景

该技术正处于示范应用与初步产业化阶段，在环保、气象领域应用前景广阔。

11. 联系方式

联系人：桂华侨

单位：中国科学院合肥物质科学研究院，

电话：0551-65593123、13855134570

邮箱：hqgui@aiofm.ac.cn

地址：安徽省合肥市蜀山湖路350号安徽光机所综合实验楼405室

## （三）区域大气环境监测网络技术

1. 技术名称：区域大气环境监测网络技术

2. 适用行业：环保部门、工业园区、区域、城市和县区级空气质量监测和管理，大气污染时空分布特征、演变趋势和跨区域传输影响综合分析。

3. 技术提供方：广东省环境监测中心、北京大学

4. 适用范围：适合区域大气环境质量和污染分布特征的自动化监测、质量控制/质量保证、数据联网、实况发布和综合分析评估。

5. 技术内容

该技术包括常规六项大气污染物浓度监测和挥发性有机化合物等多组分在线监测、网络化在线质控技术、数据集成和展示等，实现了常规大气污染物和VOCs主要大气污染成分的高时间分辨率自动化监测、数据采集、在线质控、多维可视化集成和展示。

该技术可以自动化获取海量高时间分辨率的空气质量和大气污染实时监测数据，弥补了手工监测时效性、准确性和监测指标等方面的不足，并具有网络化在线质控、多维可视化集成展示和监测数据实时联网发布等优势，为区域大气污染特征研究、空气质量改善成效评估等提供了坚实的基础数据支撑。

6. 技术效果

该技术可自动化获取高时间分辨率的空气质量和大气污染实时监测数据，具备网络化在线质控、多维数据可视化展示和实时联网发布等功能。

7. 示范与推广应用情况

依托该技术，在全国率先建立了跨区域的粤港珠江三角洲区域大气复合污染立体监测网络、科研与业务相结合的大气超级监测站以及我国首个区域大气联防联控技术示范区，支撑了国家新空气质量标准在珠三角和广东省地区的率先实施，空气质量监测数据实时联网和发布技术也逐步推广应用到全国338个地级以上市和港澳地区，支撑粤港澳三地在空气质量管理和大气污染联防联控研究等方面建立了长效合作机制，并服务于国家大型活动（2010年广州亚运会、2011年深圳大运会、2017年厦门金砖国际峰会、2017年广州财富论坛、2018年博鳌亚洲论坛）的空气质量保障，支撑开展珠三角空气质量达标管理、大气污染联防联控、区域臭氧污染防治行动计划以及空气质量预报预警等重大科研业务工作，社会、经济和环境效益显著。

8. 投资与运行成本估算

该技术的投资成本与监测站点数量、监测指标类型、仪器配置和运行维护等密切相关，在逐渐提供国产化率的基础上，可有效降低成本。相关监测设备较多，总体投资估算约1-2亿元。

9. 投资回收期

投资回收期为1~3年。

10. 成果转化推广前景

该技术已经在全国338个地级以上市实现了稳定的业务化应用，同时推广至香港和澳门两地，未来还将为区域生态环境监测网络的建设提供强有力支撑，在环保领域应用前景广阔。

11. 联系方式

联系人：区宇波

单位：广东省环境监测中心

电话：020-28368555、13925007815

邮箱：13925007815@139.com

地址：广东省广州市海珠区新港东路磨碟沙大街28号

## （四）城市排放清单编制技术

1. 技术名称：城市排放清单编制技术

2. 适用行业：大气污染防治技术与应用

3. 技术提供方：清华大学

4. 适用范围：适合县及县级以上行政区域内大气污染源排放清单编制

5. 技术内容

建立了与国民经济统计体系接轨、与环境统计数据体系兼容的中国城市大气污染源分类分级体系及编码规范。建立了对接城市政府工作部门机构职能的大气污染源名录梳理规范，通过调研城市委办局与县市区获取横纵交织、条块结合的排放源基础数据，采用数据融合方法实现数据多源归一，得到属地清晰、底数翔实的城市污染源名录。建立了规范的活动水平调查表格与包括完整计算参数的业务化清单数据体系，获取排放清单计算及校验的相关参数，得到可追溯、可校验、可核查的可靠数据。开发了“大气污染源排放清单编制与分析系统”，形成统一的清单数据产品。

6. 技术效果

通过该技术方法建立的“2+26”城市2016年排放清单，为重点源筛选、重污染应急、控制措施效果评估、空气质量达标规划等业务工作提供有力支持。

7. 示范与推广应用情况

成果在环保部2017年京津冀及周边地区“2+26”城市排放清单编制工作中得到推广应用，作为近年来规模最大的一次排放清单业务化实践，收集数以十万计的污染源信息，指导2+26”城市以统一规范的技术方法编制了2016年大气污染物排放清单，为重点源筛选、重污染应急、控制措施效果评估、空气质量达标规划等业务工作提供有了宝贵的基础数据。

8. 投资与运行成本估算

编制城市排放清单的费用主要产生于技术培训、人员差旅劳务及清单平台系统搭建与优化，在地级市编制排放清单约需要300-500万元。城市清单更新每年需100万元左右用于基础数据调研、审核、数据更新、清单校核。

9. 投资回收期

无。

10. 成果转化推广前景

该成果已应用于“2+26”城市排放清单编制，通过技术培训，可将成果推广至全国有大气污染防治需求的县及县级以上行政区域。

11. 联系方式

联系人：贺克斌

单位：清华大学地环境学院

电话：13811883008

地址：北京市清华大学环境学院601

邮箱：chenxt@tsinghua.edu.cn

## （五）空气质量模拟、预报和溯源数值集成系统

1. 技术名称：空气质量模拟、预报和溯源数值集成系统

2. 适用行业：环境保护

3. 技术提供方：中国科学院大气物理研究所

4. 适用范围：适合多尺度（全球-国家-城市群-城市）空气质量的模拟、预报及来源解析

5. 技术内容

该系统基于污染源排放清单、下垫面类型、气象条件和污染物观测浓度输入数据，以自主研发的嵌套网格空气质量预报模式NAQPMS为核心，通过发展并集成污染源排放源处理技术、多尺度空气质量数值模拟技术、预报偏差订正技术、大气污染集合预报技术、大气化学资料同化技术和污染源反演技术，实现未来十天精细化空气质量以及大气污染概率预报，同时具备污染物来源追因、监测数据实时同化、快速识别和反演大气污染源排放的短期变化以及污染源应急减排情景模拟等能力，为空气质量成因分析、未来预报预测以及重污染应急管理等大气污染治理科学决策提供一体化管理工具。

该系统可实现高性能并行和自动化运行，满足预报及管理时效性，减小预报员及管理人员负担。

6. 技术效果

在国家环境预报预警中心长期业务运行表明，系统对京津冀区域空气重污染过程预报的准确率超过90%，对区域重污染程度预报的准确率近 80%。特别是2016 年冬季的重污染预报预警，直接成为我国首次大范围空气质量应急措施（包括北京在内的 23 个城市红色预警，9 个城市橙色预警，涉及 6 省市）的决策依据。环保部环境工程评估中心 4 个重点区域的大气环境战略环评采用该系统为区域空间红线、总量红线和准入红线“三条铁线”的制定提供技术支撑， 为“十三五”规划及区域发展战略等重大决策提供科学依据。

7. 示范与推广应用情况

科技部和原环境保护部（现生态环境部）联合推荐的大气污染防治先进技术， 是我国环保系统四个层次(国家、区域、省、市)空气质量预报预警业务平台建设采用的核心支撑技术。自 2013 年在中国环境监测总站国家环境质量预报预警中心业务应用至今，产品下发 30 个省（直辖市）、 38 个重点城市。在三大区域预报预警中心(京津冀、长三角和珠三角)、全国 16 个省、7 个副省级城市等投入业务运行，是 14 省份首次开展该项业务使用的首选技术。系统为香港环保署空气质量预报和评估提供了重要参考，是港澳地区广泛采用的国产模式。

我国近10年来重大活动空气质量保障的核心支撑技术，直接在北京奥运、上海世博、广州亚运、北京APEC峰会、南京青奥会、南宁东盟博览会、抗战胜利纪念活动大阅兵、郑州上合组织峰会、杭州G20峰会、“一带一路”论坛、厦门金砖峰会等重大国际活动的空气质量保障得以应用，有力地支持和完成空气质量保障服务。

8. 投资与运行成本估算

其功能模块包括空气质量模型模块、气象模型模块、污染同化模块、集合预报模块、重污染应急管理模块和数据综合分析展示模块等，依赖于环境管理要求和个性化需求等，区域中心总投资约为1500-2200万元；省级和国家重点城市建立空气质量预报预警系统的总投资约为700-1000万元。

9. 投资回收期

投资回收期约为2-3年。

10. 成果转化推广前景

国务院颁发的《生态环境监测网络建设方案》（国办发[2015]56号）要求加强环境质量监测预报预警，提高空气质量预报和污染预警水平。目前，空气质量模式仅在部分省级和重点城市推广和业务试用，而全国大部分地市环境监测部门的空气质量预报和污染预警水平仍然不足，对于空气质量模拟、预报和溯源的集成数值系统的需求量较大，因此该技术的推广应用前景广阔。

11. 联系方式

联系人：王自发

单位：中国科学院大气物理研究所

地  址：北京市德胜门外健德门桥中科院大气物理所边界层物理和大气化学国家重点实验室

电话：13801361737

邮箱：zifawang@mail.iap.ac.cn

## （六）柴油车排气氮氧化物与颗粒协同净化技术

1. 技术名称：柴油车排气氮氧化物与颗粒协同净化技术

2. 适用行业：交通运输

3. 技术提供方：中国科学院生态环境研究中心、中国重汽、清华大学、无锡威孚环保催化剂有限公司

4. 适用范围：柴油车排气后处理

5. 技术内容

针对重型（包含中型）柴油车氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）排放超标问题，采用机内与机外净化相结合的技术手段，在机内净化有效削减PM排放的基础上，以选择性催化还原技术（SCR）为主去除NOx，满足国五阶段重型柴油车排放标准。针对轻型柴油车PM、碳氢化合物（HC）、一氧化碳（CO）排放超标问题，采用柴油机颗粒捕集器（DPF）及可靠再生技术、柴油机催化氧化技术（DOC），使国产轻型柴油车排放满足国五标准要求。同时，DOC+DPF技术由于简单易行，还可用于国三柴油车后处理升级改造。国六阶段排放标准大幅加严，重型和轻型柴油车都将耦合SCR和DPF技术，以保证排放达标。

6. 技术效果

SCR对重型柴油车NOx排放削减80%以上，使国产重型柴油车达到国五排放标准要求；DPF对轻型柴油车PM捕集效率90%以上；使国产轻型柴油车达到国五排放标准要求。

国六耦合SCR和DPF的后处理技术对NOx和PN净化效率分别为95%和99%以上。

7. 示范与推广应用情况

在中国重汽等生产的中重型柴油车上实现了100万辆的规模化应用（至2018年3月），满足国四、国五排放标准。

在江铃、福田、长城等生产的轻型柴油车上完成30余款车型配套，实现了70万辆的规模化应用, 满足国四、国五排放标准。

8. 投资与运行成本估算

该技术的投资成本主要是催化剂的涂敷及封装生产线，产能30万套/年SCR催化剂的产线投资约为4000万-5000万；所需的关键设备和部件均已实现国产化。

9. 投资回收期

以30万套/年SCR催化剂的产线为例，投资回收期在2-3年。

10. 成果转化推广前景

在2018年政府工作报告中，明确提出要“开展柴油货车超标排放专项治理”；柴油车国六排放标准即将实施，项目成果在新车排放达标与在用车改造方面均具有广阔的推广应用前景，市场规模约500亿元。

11. 联系方式

联系人：余运波

单位：中科院生态环境中心

地址：北京市海淀区双清路18号

电话：010-62849801

邮箱：ybyu@rcees.ac.cn

## （七）DDS烟道气除尘脱硫脱硝技术

1. 技术名称：DDS烟道气除尘脱硫脱硝技术

2. 适用行业：火电、钢铁、冶金、陶瓷、建材、化工、垃圾焚烧等

3. 技术提供方：北京博源恒升高科技有限公司、北京泓龙环保有限公司、江西永丰博源实业有限公司、北京大学

4. 适用范围：烟道气除尘（含脱除PM粒子、二噁英、多环芳烃、部分VOCs和部分重金属）、脱硫（脱除SOX）和脱硝（脱除NOX）等。

5. 技术内容

DDS烟道气除尘脱硫脱硝技术是首先除尘，再进行脱硫，最后进行脱硝，三个过程可以相互独立，也可以合并在一起。每个过程介绍如下：

除尘：DDS除尘液是根据相似相溶原理设计的一种无毒、无害的含大分子的液体；在除尘塔中，DDS除尘液和烟道气直接接触，将烟道气中的灰尘（含PM粒子）及HCl、HF、二噁英、多环芳烃、部分VOCs和重金属等捕捉，然后经再生分离出所捕捉的有害物质，再生分离后的DDS除尘液循环使用，同时将烟道气的温度降至40℃以下，并回收余热，副产水蒸汽，实现节能环保。

脱硫：DDS脱硫液是含DDS脱硫剂的乙二醇或聚乙二醇溶液。在脱硫塔中，DDS脱硫液和除尘后的低温烟道气直接接触，吸收烟道气中的SO2，吸收了SO2的DDS脱硫液在再生塔中，在90~130℃下，经蒸汽气提再生，并释放出SO2，再生后的DDS脱硫液循环使用；再生释放出的SO2经提浓后转化成纯度大于99%的SO2副产品，实现变废为宝。

脱硝：在脱硝塔中，脱硫后的烟道气和自由基氧混合，烟道气中的NO被氧化成NO2。继续在自由基氧的作用下，NO2与碱性物质水溶液（如NaOH或KOH水溶液等）接触，生成硝酸盐溶液，达到脱硝目的。硝酸盐溶液经浓缩、结晶，获得纯度大于99%的硝酸盐（如NaNO3或KNO3等）副产品，实现变废为宝。

6. 技术效果

脱除烟道气中的灰尘、二氧化硫和氮氧化物效率高，可以实现超低排放。从工业源头消除大气污染，减轻甚至消除灰霾现象，无二次污染。彻底脱除烟道气中二氧化硫和氮氧化物，并副产纯二氧化硫和硝酸盐产品，实现变废为宝。

7. 示范与推广应用情况

经过工业化应用，在包钢自备电厂建立了一套示范工程，目前正在进行进一步的完善和改进，今年下半年投入运行。其他行业的示范项目也正在洽谈。目前正在做示范项目前期应用试验的项目有：包钢烧结机、北京热力天然气取暖设备脱硝消白、钛白粉生产行业、工业窑炉烟气排放处理等。

8. 投资与运行成本估算

目前烟气处理部分投资比传统技术稍高。随着技术的成熟将大幅下降，与传统技术持平。烟气处理部分运行成本约为传统技术的三分之一，同等条件下，烟气处理成本低。副产品生产系统的投资收益率达到52.5%，等于投资了一个高效益的环保化工厂，同等条件下，可快速实现投资回收。

以30万千瓦发电机组烟道气处理为例，投资总成本约25900万元，整个系统正常运行只需要每年投入280万元，大大低于现有传统烟道气除尘脱硫脱硝技术，如果在现有技术的运行成本相比较，则节省下来的成本可实现投资的回收。环境效益和社会效益更加不可估量。

且不用石灰或石灰石作脱硫剂，无脱硫石膏产生，避免了“挖掉一座山，堆起两座山”的现象，消除了脱硫石膏堆积如山而造成的土壤污染和地下水污染。

9. 投资回收期

根据烟气中SO2和氮、氧化物含量的不同，其投资回收期不同。

10. 成果转化推广前景

该项技术在烟气处理效果，没有二次污染、节约运行成本等多项指标上优于现有传统除尘脱硫脱硝技术，该技术得到了国际、国内专家的高度评价，将带来烟道气除尘脱硫脱硝行业的技术革命，消除大气雾霾，提高工业生产的环保条件，对工业产业和环保产业都将是一次重大的革命。对于烟道气除尘脱硫脱硝行业更新换代、提高排放标准都起到推动作用，应用前景十分广阔。

11. 联系方式

联系人：魏雄辉

地址：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座2209

电话: 010-62670910,18911801848

邮箱：xhwei@pku.edu.cn 或 xhwei@byhsgroup.com

## (八）区域空气毒害污染物及其环境效应

- 技术名称：区域空气毒害污染物及其环境效应

- 适用行业：大气污染防治技术与应用

- 技术提供方：中国科学院广州地球化学研究所、香港理工大学

- 适用范围：适用于珠江三角洲区域空气毒害物防控

- 技术内容

本项目（1）建立国际一流的挥发有机物（VOCs）、二噁英分析平台；自主设计并研制了具有当前国际先进水平的室内烟雾；建立了我国唯一的气溶胶有机碳/元素碳放射性同位素分析制样平台；研发具自主知识产权的PM2.5采样器并实现商业化。（2）阐明珠三角不同来源VOCs对二次有机气溶胶（SOA）和臭氧的贡献，指出苯系物是其首要前体物，推动制定相关地方行业标准；揭示珠三角臭氧层消耗物质（ODS）的时间趋势，证明该区很好履行了《蒙特利尔公约》；通过区域被动采样同步观测，揭示亚洲、我国以及珠三角大气持久性有机污染物（POPs）的分布与来源，指出渔船防污漆是我国海岸带当前DDTs污染的主要来源，发现电子垃圾拆解地含溴二噁英等新兴污染物，被ES&T-News专文评述。相关成果服务于广东和我国《斯德哥尔摩公约》履约。（3）发现珠三角光化学臭氧生成受VOCs限制，明确区域输送与局地光化学对区域臭氧污染的影响；定量估算细粒子化学组分对大气消光的贡献，指出细粒子中有机质对珠三角灰霾形成具重要影响，服务广州亚运空气质量保障；发现珠三角POPs在季风携带下的跨境迁移，揭示季风气候下水-热组合控制大气POPs的干湿沉降。（4）评估珠三角大气苯系物、二噁英等毒害污染物的呼吸暴露水平；发现灰霾期PM2.5毒性较非灰霾期显著提高；定量测评大气重金属沉降对区域土壤质量和水生生态系统的影响，被Environ. Health Persp.专文评述。

- 技术效果

项目研究发展大气被动采样技术，组建亚洲观测网络，推动全球POPs观测与对比；建立国际先进的VOCs分析与大气过程模拟平台，支撑区域大气二次污染研究；丰富区域毒害污染物环境过程认识，推动区域环境地球化学学科发展；全面评价空气毒害物的呼吸暴露及其沉降对水土环境影响，拓展了对空气毒害物区域环境安全问题的认识。项目研究使珠三角成为我国区域空气毒害物研究最为深入的地区，为珠江三角洲在我国率先实施区域空气毒害物防控，提供了有力的技术平台和科学支撑。

- 获得奖项：2013年广东省科学技术奖一等奖。

- 联系方式

姓名：郭素杰

电话：020-85290724

传真：020-85290130

邮箱：guosj@gig.ac.cn

手机：13711343119

## (九）中部出气的上吸式生物质气化炉及生物质气在锅炉中代油燃烧

- 技术名称：中部出气的上吸式生物质气化炉及生物质气在锅炉中代油燃烧

- 适用行业：能源管理、环境保护

- 技术提供方：东莞市百大新能源股份有限公司

- 适用范围：适合生物质气化技术的应用，企业节能减排

- 技术内容

项目属可再生能源领域，具体是可再生能源—生物质气化技术。主要技术内容：（1）突破了常规上吸式生物质气化炉的传统形式，重新研制一种“中部出气的上吸式生物质气化炉”，它提高了气化反应的温度，减少了焦油的生成量，防止了生物质气所含焦油的析出，去除焦油的二次污染，改善了环境；（2）气化炉机械进料机构的研制。气动操作，双阀门控制，防止了从加料口冒烟；（3）配置了水冷回热系统，防止高温操作时炉壁过热。同时减少了辐射热损失；（4）研制成功“生物质气负压燃烧器”。通过了国家部门的检测，填补了中国市场上的空白；（5）“气化炉—燃烧器—锅炉装置”设计安装了自控系统，实现並提高了运行操作的自动控制水平；（6）成功实现了在燃煤或燃油锅炉中燃烧生物质气，降低企业燃料成本70％以上，消灭了锅炉烟囱的黑烟，有害气体减排50—80％。

- 技术效果

技术指标：①燃气中CO2组份减少了50%以上；②CO组份增加了60%以上；③燃气热值提高了25%以上；④冷气体气化效率达到78%；⑤含焦油及气体显热的气化总热效率达92%。⑥生物质气通过负压燃烧器在锅炉中代油燃烧，系统热效率达到82%；⑦气化炉—锅炉全系统效率达到80%；

- 示范与推广应用情况

目前本研发项目已在东莞市及广东省内推广了多套装置，均正常运行，经本公司及权威单位测试，已取得明显的经济与社会效益。在这些推广应用单位中，应用时间最长的是东莞市富威实业有限公司，装置已运行三年多了，节省大量的生产成本，烟囱没有冒黑烟，烟囱排出的空气中二氧化硫大大的减少。

- 投资与运行成本估算

使用“中部出气的上吸式生物质气化炉”供生物质气代油燃烧的锅炉装置，只用3- 3.5吨木柴，即可代替1吨柴油，燃料成本降低70％以上，锅炉排烟中有害气体排放减少50—80％（取决于原料种类），经济与社会效益显著。

- 投资回收期

2014年12月前，产品通过与当地20多家企业进行合同能源管理，每投资一个改造工程只需2年多即可全部收回，预计年产值可达5000万，年利税可达1200万元，具有良好的经济效益。

- 成果转化推广前景

推进生物质原料的需求量，随着本项目的发展而增大，带动其研发和生产，形成一条完整的产业链，带动当地及农村相关物链条的发展，提高就业机会，增加当地就业人数约40人，促进农村和边远山区经济的发展和生活的改善，繁荣农村经济，同时也提升对生物质能源的开发利用。

- 获得奖项：2013年广东省科学技术奖三等奖。

- 联系方式：

姓名：刘光华

电话：0769-23075438

传真：0769-23075548

邮箱：apple_2192@sina.com

手机：13926800921

### （十）气动乳化脱硫+湿式静电除尘除雾技术

1.技术提供方

广州广一大气治理工程有限公司

2.适用范围

适用于钢铁、钢铁、玻璃、有色金属冶炼、金属制品业等行业的烟气净化和多种污染物协同控制

3.技术内容

采用“气动乳化+湿式静电除尘除雾”两种高效技术的组合工艺，可协同处理多种污染物。工艺路线分以下两步：（1）气动乳化预处理：烟气经集气系统收集后进入气动乳化吸收塔，在塔内烟气与吸收液充分接触传质，将烟气中的SO2、HCl、HF等酸性气体成分以及气溶胶物质去除。（2）烟气深度处理：经除尘脱硫后的烟气，仍未能达到终端排放要求，再次进入湿式静电除尘除雾器再次对烟尘进行深度处理，除去烟气中的PM2.5、SO3、气溶胶微粒、水雾、重金属等染物，净化后达标的烟气经烟囱排入大气。

4.技术效果

解决关键问题：（1）采用气动乳化塔作为吸收核心设备，传质效果高，净化效率高；液气比低，循环液量少，能耗低，运行费用低；无需喷嘴，不存在由于使用喷嘴而产生的堵塞、结垢等问题；（2）采用湿式静电除尘除雾技术，可高效去除粒径0.05微米以上的SO3酸雾和其他细微气溶胶，减低了出口排放烟尘浓度，有效控制PM2.5的排放，并满足更严格的排放要求，消除白烟。

达到技术指标：颗粒物排放浓度≤20mg/m3（初始浓度不大于200mg/m3时）；二氧化硫排放浓度≤50mg/m3（初始浓度不大于1000mg/m3时）；HCl排放浓度≤30mg/m3（初始浓度不大于1000mg/m3时）；HF排放浓度≤3mg/m3（初始浓度不大于10mg/m3时）。

5.示范与推广应用情况

气动乳化+湿式静电除尘除雾技术已应用在钢铁、玻璃、有色金属冶炼等行业的烟气净化和多种污染物协同控制。

6.投资与运行成本估算

处理规模：处理风量≤3000~300000m3/h

单位投资成本：30万元/10000m3/h烟气

单位运行成本：电耗：7元/1000m3/h烟气；水耗：1元/1000m3/h烟气；药耗：17.5元/1000m3/h烟气；

单位污染物处理成本：25.5元/1000m3/h烟气。

7.成果转化推广前景

该项技术获2016年1月获广东省高新技术产品证书（高效防腐型湿式电除尘除雾器），和2016年12月获广东省高新技术产品证书（带烟尘荷电功能的气动乳化吸收塔）。

随着“气动乳化+湿式静电除尘除雾技术”组合工艺在环境污染治理中的不断发展、成熟及应用，其显著的深度净化废气功能引起愈来愈多的关注，因其具有传统方法不可比拟的优越性，其处理污染物的传质效率高，且广谱性强，不局限于某种单一污染物，处理范围广，发展潜力较大，因而具有相当广阔的应用前景。

今后的工业烟气治理，烟气超低排放和多种污染物协同控制是发展的方向。而“气动乳化+湿式静电除尘除雾技术”组合工艺正是符合烟气超低排放和多种污染物协同控制的技术要求，可应用在钢铁、焦化、水泥、玻璃、陶瓷和有色金属冶炼等行业的烟气治理。

8.联系方式

联系人：吴少娟

单位：广州广一大气治理工程有限公司

电话：13929571317

邮箱：GYDQZL@GYDQZL.com

地址：广州市高新技术产业开发区香山路17号办公楼5楼501房（510663）

### （十一）旋流雾化高效深度脱硫除尘一体化技术

1.技术提供方

广东埃森环保科技有限公司

2.适用范围

适用于高中低含硫燃煤炉窑和冶炼炉窑300万m3/h以下的脱硫除尘烟气超洁净排放工程

3.技术内容

该项技术主要是采用“旋流雾化凝并”原理，构造高效烟气净化塔，在燃用高硫高尘煤的状况下，实现烟气超洁净排放治理。含硫与尘的原烟气经增压风机升压，切向进入吸收塔，在入口旋流雾化器的引领下，螺旋上升；在吸收塔四周壁上切向分布的多个旋流雾化器喷射出的高速脱硫剂的强化混合下，形成稳定的旋转的云雾状脱硫凝并层。烟气与脱硫剂在旋流场内充分接触，混合均匀，烟气中SO2、HCL、HF、Hg等有害物质与脱硫剂反应后生成盐类被有效脱除；同时烟气中的微细颗粒在旋流雾化器射流的作用下，通过声波凝并、湍流凝并与相变凝并，长大到150μm以上，在凝并的作用下，混合烟气产生耗散，再结合离心分离、惯性分离及相变使烟气中含尘水雾凝结，通过高效凝并复合除雾器捕捉到水珠与凝并颗粒，实现低阻低耗的高效除雾除尘作用。饱和烟气再经换热器提升烟温后，经出口烟道通过烟囱排向大气。

4.技术效果

解决关键问题：（1）在一个塔内同时实现高效深度脱硫与除尘；（2）彻底解决了脱硫塔内烟气走廊问题，流场均匀；（3）实现小液气比的超洁净排放治理；无需加层加塔；（4）不需要在脱硫塔尾部加湿电除尘；（5）投资少、运行费用低；（6）采用在线维护技术，可以对雾化器核心部件在脱硫塔运行状况下在线检修更换，解决了传统喷淋层需要停塔检修喷嘴的困扰。

达到技术指标：SO2＜35mg/Nm3,粉尘＜5mg/Nm3

5.示范与推广应用情况

该技术与装备已经在我国电力行业华能集团公司、大唐集团公司、国电集团、河南豫能集团公司等大型火力发电厂300MW、600MW的锅炉烟气超洁净排放工程中应用13台。应用通过采用该技术，在燃用高硫煤的情况下使烟气达到超洁净排放指标：二氧化硫在25mg/m3以下，粉尘在5mg/m3以下，达到国家环保部关于烟气超洁净排放要求最严规定。运行实践表明，该技术比传统技术投资节省；能耗比传统技术低；运行稳定，工况适应性强。

同时在钢铁烧结烟气治理中得到应用，达到超洁净排放要求。现正在其它工业炉窑、船舶动力烟气治理工程中推广应用。

6.投资与运行成本估算

对于300MW火力发电机组，处理烟气量为120万m3/h,单位投资成本130元/kW，单位运行成本0.08万元/h，单位污染物处理成本为185.18元/吨SO2。

7.成果转化推广前景

该项技术应用于电厂烟气深度脱硫除尘超洁净排放工程、冶金烧结烟气深度脱硫除尘超洁净排放工程、各类供热锅炉脱硫除尘工程，以及石化、有色冶金、建材等行业烟气脱硫除尘工程。

8.联系方式

联系人：刘定平

单位：广东埃森环保科技有限公司

地址：广东省广州市天河区五山路华南理工大学宏生科技楼

电话：13049643646

邮箱：essenep@126.com

### （十二）分散吸附-集中脱附再生有机废气净化系统

1.技术提供方

广州市怡森环保设备有限公司

2.适用范围

适用于低浓度、大风量的有机废气

3.技术内容

当活性炭吸附有机物接近或达到饱和时，利用热氮气（180-200℃）保护吹扫加热吸附床层，为活性炭所吸附的有机物提供热量，提高其动能并摆脱吸附剂的束缚，进而被吹脱释放出来，高浓度的有机气体被排出活性炭吸附床，然后通过一级冷凝和二级冷凝系统装置将VOCs冷凝成为液态的有机溶剂。

4.技术效果

解决的关键问题：（1）可实现分散吸附、集中脱附，能够经济高效解决工厂或工业区吸附饱和的活性碳再生后循环使用问题；（2）将高沸点、易着火的有机溶剂有效安全脱附出来，实现活性炭有效再生；（3）能实现溶剂的回收，节省生产成本，不产生二次污染。

达到的技术指标：（1）活性炭吸附效率：>90%；（2）溶剂回收效率：90%；（3）脱附再生活性炭净化效率：不低于设计值90-95%；（4）脱附活性炭量（m3）；（5）加热温度：180℃-200℃；（6）冷凝温度：10℃；（7）加热功率：180Kw；（8）综合脱附能耗:耗电约690Kw/次。

5.示范与推广应用情况

本技术使用惰性气体氮气为脱附气体，可脱附高沸点以及酮类物质，脱附范围比活性炭吸附+催化燃烧组合工艺广，但因热空气脱附投资费用低，运行成本低，目前国内许多企业选择该工艺。本技术适用于规模较大的工厂或园区，因此目前使用情况较少。

6.投资与运行成本估算

本系统技术主要处理大风量，低浓度的有机废气，投资成本依据不同风量、不同浓度以及工况而有所不同，本次以某家具公司为例，分析投资成本。项目总风量约为400000m3/h，项目分为两部分：活性炭吸附和氮气脱附基站，所以投资成本也分为两部分。

（1）单位投资成本

A、活性炭吸附（分散吸附）投资成本

| 活性炭吸附箱(个） | 23 |
| --- | --- |
| 活性炭填充量（m3） | 3 |
| 钢材价格（元/吨） | 17000 |
| 活性炭箱含活性炭（万元/个） | 10 |
| 总费用（万元） | 230 |

B、氮气脱附基站（集中脱附）投资成本

氮气脱附基站包含有制氮机组、加热器、冷冻机组、脱附风机等一系列设备、配件，共投资约280万元。

则项目总投资金额约为230+280=510万元。

（2）单位运行成本

表1.再生装置用电

| 用电 |
| --- |
| 用电设备 | 功率（Kw） | 运行时间（h） | 脱附一次耗电（Kw） 690 |
| 加热器 | 180 | 2-3 |  |
| 脱附风机 | 7.5 | 4 |  |
| 冷水机、冷水泵 | 40.5 | 3 |  |
| 其它 | 20 | 3 |  |

表2.装置运行费用

| 装置运行费用 |
| --- |
| 脱附站运行次数（次/d） | 3.0 | 总费用（万元/年） 191.25 |
| 总脱附次数（次/年） | 3×300=900 |  |
| 电费（元/Kw·h） | 1 |  |
| 脱附电费（万元/年） | 690×900=62.1 |  |
| 活性炭更换周期（年/次） | 1.5 |  |
| 更换活性炭费用（万元/年） |  |  |
| 危废处理费用（万元/年） |  |  |
| 氮气脱附站折旧（万元/年） | 280/5=56 |  |
| 其它（万元/年） | 1.0 |  |

7.成果转化推广前景

吸附是一项传统的浓集分离技术，在化工、环保等领域得到广泛的应用，吸附分离过程中的脱附回收是整个过程的核心之一。水蒸气脱附再生工艺是目前应用最广泛的变温吸附回收工艺，但其对高沸点的物质脱附能力较弱，需要较长的脱附周期，容易造成系统腐蚀，存在冷凝水二次污染问题。而且可能会破坏活性炭的孔结构、表面化学结构，从而导致吸附能力下降，脱附具有很强的选择性。近几年来研究表示热氮气脱附技术可以有效解决上述问题。采用惰性气体氮气作为脱附载气，有效解决了传统回收工艺安全性问题。

相较于常用的脱附再生工艺而言，热氮气脱附虽然投资比较高，但其能脱附有机物质种类较多，安全性较好，是一项具有广泛应用前景技术。

8.联系方式

联系人：冯绮华

单位：广州市怡森环保设备有限公司

地址：广东省广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心16号楼

电话：13826433511

邮箱：esencn@163.com

### （十三）基于冷凝-吸附联合工艺的石化尾气有机气体回收技术

1.技术提供方

广东申菱环境系统股份有限公司

2.适用范围

适用于在油气储存、转运装卸和化工生产企业的需对挥发性VOC气体的进行回收及排放处理的场所

3.技术内容

申菱环境油气回收冷凝吸附关键技术可用于共同回收汽油以及苯类等VOC介质。装卸过程产生的油气通过鹤管密闭油气收集后，靠自压输送到油气回收冷凝吸附装置，油气依次进行凝液处理，增压处理，多级冷凝处理，吸附处理，油品回收。处理后油气满足排放标准，最终通过排气筒实施排放。回收的液态油品经过热回收后进入集液罐，定量通过气液两相模型泵输送到废液罐或成品油罐。同时吸附系统定期进行减压脱附，重新引入产品进口重新冷凝回收。

4.技术效果

解决的关键问题：（1）低温复叠式制冷系统技术。深入研究R22-R23复叠式制冷系统设计、配件的选型与相互匹配，获取-70℃低温的油气冷凝温度；（2）高精度变负荷油气冷凝调节技术。采用变频数码涡旋压缩机、热气旁通及模糊控制等措施进行有机结合，对制冷负荷进行高精度调节，满足用户任意发油量条件下都能安全高效地回收油气；（3）智能热泵融冰技术。利用自身压缩机系统结合智能控制进行融冰，不需另外增加热源，准确定位融冰时间及负荷，有效降低融冰时间；（4）Free-cooling自然冷却技术。本项目利用环境自然冷源将油气冷却到常温，大大降低制冷压缩机的功耗；（5）油气冷凝专用特种换热器设计技术。将化工领域及制冷领域的换热器设计要素进行有效融合，开发出高效低阻、安全可靠的油气冷凝专用特种换热器；（6）高效回热预冷设计。利用分离出油后的低温贫油气体再回到回热预冷器进行回热交换。降低制冷负荷的同时，提升尾气温度；（7）余热防冻设计。本项目利用压缩机排热对其进行加热，降低冻结风险并极大地减少制冷功耗；（8）防爆设计。电控箱、压缩机、电机及其它电动阀门均按照防爆要求进行设计，取得防爆合格证。

达到技术指标：机组处理流量在100m3/h~1000m3/h，可以满足30%~130%的流量变化。机组稳定运行，满足国标规定尾气排放标准。

5.示范与推广应用情况

申菱环境响应国家严控污染物VOCs排放的号召，依托数十年制冷产品研发经验，跨领域、多学科创新应用低温冷凝、吸附、低温催化氧化等技术，推出行业首创、技术领先的一体化VOCs气体冷凝回收装置。VOCs气体经申菱一体化冷凝回收装置多级冷凝处理至-70℃，使其不同气态组份凝结为液态直接回收利用，冷凝液为纯净清洁油品，无二次污染。冷凝处理后的尾气再经活性炭吸附或低温催化氧化处理，可满足现行及未来日益提升的环保排放标准要求。全套装置严格按照国标本质安全防爆设计，具备稳定可靠、高效节能、排放浓度低、安装维护便捷等特点，可广泛应用于炼化工厂、大型油库、油品及化学品装卸码头、加油站等场合，为石化行业节能减排带来高附加值解决方案。

申菱一体化VOCs气体冷凝回收装置已成功配套中国石化扬子石油化工股份有限公司物流部恶臭治理项目等一系列环保整治项目，为用户解决环保达标排放的同时，带来可观经济效益。

6.投资与运行成本估算

以30万吨转运量汽油油库为例，选用油气处理量600m3/h的装置一套。日均运营时间10小时，年运营时间300天。油气回收装置采用三级制冷（-70℃），实际平均运行电耗约35kw。

| 成本 | 收益 |
| --- | --- |
| 日均电费/元（单价1元计算）350 | 平均综合回收率0.8‰，每天可回收800公斤，按单价5000元/吨，日收益4000元，年收益120万元。 扣除成本，年均纯收益为108万元。 |
| 年均电费/元10.5万 |  |
| 年易损件更换及维护/元1.5万 |  |
| 年总运行成本12万 |  |

7.成果转化推广前景

随着油气回收装置在北京、天津、河北、长三角、珠三角地区推广应用规模不断壮大，以及其它地区试点应用逐渐强制启动，油库用油气冷凝回收作为有机挥发物冷凝回收的典型代表，存在油气处理不连续性，油气流量不稳定性等特点，因此研发出排放浓度低、安全系数高的油库专用油气冷凝关键技术与装备将产生非常积极的作用。并且目前广泛使用的装置主要集中在油库发油装车时的油气回收，而未来将针对火车装卸油，油码头装卸油等场合也将有更好的推广。

据有关资料统计，全国每年排放到大气中的油气可达数亿立方米，每年国内的油气回收装置的需求量大概2000套左右，而冷凝回收装置200套，其市场需求的总额在2~3亿元，其市场容量和经济效益非常巨大。

8.联系方式

联系人：梁洁平

单位：广东申菱环境系统股份有限公司

地址：广东佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路八号

电话：13923223845

邮箱：540698980@qq.com

### （十四）工业有机废气吸附浓缩-蓄热式催化燃烧技术

1.技术提供方

广东颢禾环保有限公司

2.适用范围

适用于处理气体中VOCs浓度在500mg/m3以下低浓度，温度不超过40°C有机废气的净化处理

3.技术内容

其原理是利用吸附材料的多孔性、比表面积大的特性，有机气体通过吸附材料时，气体中的有机物质被吸附材料吸附而截留，气体得到净化，净化后的气体排空。待吸附材料吸附一定时间后，可利用热空气把截留在吸附材料表面的有机物质脱附出来，脱附用的热空气是一股小流量气体。此时，脱附热空气中的有机物浓度是吸附气体中有机物浓度的5～20倍，脱附的热空气可直接送至燃烧装置内燃烧处理，同时可利用燃烧放热来提升脱附气体的温度，对吸附材料进行脱附，脱附后的吸附材料冷却后又可重新投入吸附使用。因此，该工艺是通过吸附、脱附、燃烧和冷却过程，进而把大风量、低浓度的有机废气浓缩成小流量、高浓度有机废气净化技术。浓缩后的高浓度气体可连接到燃烧设备进行氧化处理，这样可以大大节约设备的投资及系统的运行费用。

4.技术效果

该技术的应用极好地解决了活性炭危废处理的周期问题，大大增加了活性炭更换周期，减少危废产生量，同时为低浓度废气的治理提供了高效低价的处理技术。针对油性漆，主要废气来源是天那水，在常温下，浓度150mg/m3左右的情况下，使用该技术处理效率达到≥90%。

5.示范与推广应用情况

该技术在国内应用不多，国内有机废气治理技术多种多样，使用该技术治理的相关企业预计不超过20%。

6.投资与运行成本估算

（以佛山市前进家具有限公司喷漆废气处理工程的吸附浓缩-蓄热式催化燃烧技术净化装置为例）

总投资：330万元，其中，设备投资300万元，辅助设施30万元。

处理风量366000m3/h，4套系统漆雾洗涤塔+干式过滤+吸附浓缩-蓄热式催化燃烧技术净化装置。

单位投资费用约：1万m³/h约9万元

运行费用：

| 费用内容 | 年运行费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电费 | 27.9 | 电费按0.8元/度计算 |
| 药剂费用 | 6.4 | 药剂按6.5元/kg计算 |
| 过滤材料 | 4.4 | 按14元/m2计算 |
| 吸附材料 | 10.1 | 按8000元/吨计算 |
| 催化剂费用 | 2.56 | 按200元/L计算 |
| 维护费用 | 4.0 | 每套1.0万元计 |
| 费用合计 | 4.0 | 1-6合计 |

7.成果转化推广前景

本技术可广泛应用于家具制造、印刷、制鞋、表面涂装、橡胶、塑料加工废气等有机废气处理领域。在广东珠江三角洲地区，有无数家生产厂是这类有机废气的污染源，如家私生产喷漆废气，有时一家企业的排放量就可达50万m3/h以上；普通一间线路板厂的有机废气的排放量就可达30～50万m3/h。在广东，排放这种有机废气的企业有数千上万家，以1000个20万m3/h排放源，每10万m3/h投资100～120万元计，即有20～24亿元潜在市场，是个巨大的市场。

所以，在全国范围内看，本技术具有很强的针对性和明显的环境与社会效益。由于本技术先进，可达到良好的治理效果，同时，设备投入费用低和运行费用也不大，可大大降低污染治理费用，经济效益也十分显著，具有广阔的应用前景。

8.联系方式

联系人：陈磊英

单位：广东颢禾环保有限公司

地址：广东省广州市海珠区新港东路2433号启胜产业园区1015

电话:13824490313

邮箱：501316623@qq.com

### （十五）挥发性有机废气及恶臭生物处理技术

1.技术提供方

广东省南方环保生物科技有限公司

2.适用范围

适用于化工行业产生的恶臭气体处理

3.技术内容

（1）气相传质过程

污染物与填料接触吸附在填料内或溶解于填料内毛细水中，即污染物由气相转移到液相。这一过程是物理过程，溶解性污染物遵循亨利定律：

Pi=H•Xi

式中：Pi——可溶气体在气相中的平衡分压，MPa；H——亨利系数，MPa；Xi——可溶气体在液相中的摩尔分数。

（2）生物吸附、吸收过程

溶解于水膜中的污染物成分在浓度差的推动下，进一步扩散到生物膜上，直接被微生物吸收进入到细胞体内。非溶解性污染物通过微生物胞外酶对不溶性和胶体状有机物的溶解作用后相继地被微生物摄入细胞体内。

（3）生物降解过程

进入微生物细胞的污染物成分在微生物体内的代谢过程中作为能源或养分被分解和利用，从而使污染物得以去除。烃类和其他有机物成分被氧化分解为CO2和H2O，含硫还原性成分被氧化为SO42-等简单无机物，含氮成分被氧化分解成NO3-等简单无机物。

4.技术效果

成套生物处理装置已成功地运用于化工厂（如油漆、塑料、石油等）、制药厂等工业企业及污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾中转站等产生的挥发性有机废气及恶臭治理。其中，对VOCs的去除率可达到70%～99%，对H2S、NH3的去除率可达到90%以上，对臭气浓度的去除率可达85%以上。

以工程塑料行业废气治理为例，生物过滤装置对苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等主要污染物的去除率均可达到70%以上，对臭气浓度的去除率可达85%以上。

5.示范与推广应用情况

国内生物过滤技术针对挥发性有机工业废气净化开发的生物技术和设备目前在国内尚未大规模推广应用，由于针对不同的废气，需要根据实际排放的废气组分、浓度及排放规律进行相应的工艺设计，目前该技术仅小范围应用于各类工业企业所排放的挥发性有机废气的净化治理：包括石油化工、垃圾、油漆涂料、塑料等行业，普及率仅达20%，具有广阔的发展潜力。

6.投资与运行成本估算

（1）单台设备处理规模：1000~50000m³/h；

（2）每1000m³/h处理能力的装置投资成本为：6~8万元；

（3）运行成本包含水费、电费、操作费等，每1000m³/h处理能力的装置投资每天运行费用约30~40元。

7.成果转化推广前景

国内排放废气的企业有石油化工厂、制药厂、塑料厂、橡胶厂、油漆涂料厂、卷烟厂及汽车涂装车间等，目前除了少数企业采用活性炭吸附或燃烧技术外，多数企业没有采取有效的工业废气控制措施，仅仅是将车间产生的废气直接高空排放，严重污染环境空气。因此，预计未来几年，国内对有毒有害的工业废气控制技术和设备将出现较大市场需求，随着技术的不断完善发展，生物过滤工艺将成为多数企业考虑的技术，在未来具有良好的市场前景。在国内，生物过滤技术仅仅是近十年才开始应用于污水厂恶臭污染治理，尚未开始在挥发性有机工业废气净化治理中应用。

我司开发的生物过滤废气技术和设备主要应用于石油化工、制药、造纸、油漆涂料、塑料等各类工业企业所排放的挥发性有机废气净化治理：包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙类、烯烃、烷烃、醇类等，以及污水厂、垃圾填埋场和垃圾压缩站等所排放的含硫、含氮和脂肪酸等恶臭气体，具有广阔的应用前景。

8.联系方式

联系人：宋旭

单位：广东省南方环保生物科技有限公司

地址：广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园总部中心14号楼

电话:13570945193

邮箱：songxu@gdnfhb.com.cn

### （十六）挥发性有机物VOCs生物法治理技术

1.技术提供方

广州市晋达环保科技有限公司

2.适用范围

适用于家具制造行业中调漆、喷漆、烤漆及晾干生产工艺中所产生的有机废气

3.技术内容

含尘的喷漆有机废气在离心风机抽力的带动下，首先经过水帘机进行初步除尘处理，除去部分漆雾粉尘；然后送入喷淋旋流塔，在旋流塔内作进一步的除尘处理。经过有效的除尘处理后，有机废气方可送入高效生物废气净化器，利用生物菌种去除有机废气。

4.技术效果

解决的关键问题：（1）针对混合废气，掌握了复合菌种驯化技术；（2）针对填料的维护困难，改善了处理工艺，开发性采用新型填料；（3）针对以往停留时间过长，选育了适应菌种并创造微生物生存繁殖环境条件，大大缩短废气停留时间。

达到的技术指标：佛山市高明稳畅家具有限公司喷漆有机废气处理工程项目，根据监测报告数据计算可得，本项目高效生物废气净化器处理效率为90%，处理前VOCs浓度为81.8mg/m³，处理后VOCs浓度为8.30mg/m³，实时废气量标杆流量55000m³/h，实现减排VOCs量为10.09吨/a。

5.示范与推广应用情况

生物法处理工艺，我司最早在2013年初应用于佛山市高明稳畅家具有限公司一期30000m3/h喷漆有机废气处理工程。项目经过五年多的运行，效果持续稳定达标。其后，我司在家具制造行业中进行推广，现已有多家家具制造公司采用我司生物处理设备，处理效果持续稳定达标。

6.投资与运行成本估算

生物法主体处理设备的投资费用为处理每1万风量约10~15万元；处理每3万风量有机废气运行费用约190元/月。

7.成果转化推广前景

对家具制造行业的混合有机废气，复合菌种处理效率可达90%以上，处理效果持续稳定达标，已经过多个实例验证。同时生物法处理工艺运行费用低，运行安全，操作简便，无二次污染产生，真正意义上的环保节能，具有其他VOCs处理工艺无法比拟技术优势，具有优异的推广前景。

8.联系方式

联系人：陈德再

单位：广州市晋达环保科技有限公司

地址：广州市越秀区中山一路21号天兴大厦东塔3楼B室

电话:13138604006

邮箱：jindahb@163.com

### （十七）工业燃煤锅炉烟气多污染物超低排放成套设备

1.技术提供方

江门市同力环保科技有限公司

2.适用范围

适用于各类中小型工业燃煤锅炉及蒸汽锅炉和工业热载体炉等多种炉型的烟气多污染物超低排放处理

3.技术内容

本工艺采用了低氮燃烧技术、WLT钙基湿法脱硫技术以及湿式静电除尘除雾等核心技术，工艺路线如下图所示。

其中，WLT钙基湿法脱硫技术具有以下特点：

（1）净化效率高。在空化液层，微气泡在脱硫液内处于高速旋切运动状态，在吸收区停留时间较长，气液固三相有极高的传质效率，脱硫率高达95%以上；

（2）故障率极低。该脱硫塔的塔体和所有塔内部件采用耐高温、耐磨蚀材料制造，无活动部件；

（3）液气比低，运行能耗和投资低。强传质效果使液气比在15-18之间（石灰石法），同等脱硫率下液气比只有空喷淋塔的60%左右，因而泵和池体都小，运行费用和投资低，占地面积也低。

4.技术效果

经过该装备处理后，污染物排放值可优于天然气锅炉烟气排放标准，即二氧化硫≤35mg/Nm3，氮氧化物≤50mg/Nm3，颗粒物≤10 mg/Nm3，汞及其化合物≤0.03mg/Nm3。同时，该设备采用的三相紊流筒高效同步脱硫脱硝脱汞吸收塔技术指标和提效型湿式静电除尘器技术指标明显优于同类技术和规范要求。另外，选取复合脱硝新工艺中SNCR还原脱硝部分与行业内同类技术进行性能比较，在多项核心应用指标处明显优于同类技术。

目前该装备已经成熟应用到各工程，成功销售六套，各项污染物排放指标均达到预期效果，并通过第三方监测认证。

经过该装备处理后，污染物排放值可优于天然气锅炉烟气排放标准，即二氧化硫≤35mg/Nm3，氮氧化物≤50mg/Nm3，颗粒物≤10 mg/Nm3，汞及其化合物≤0.03mg/Nm3。

5.示范与推广应用情况

本技术已成功应用于互太（番禺）纺织印染有限公司 4×75t/h循环流化床燃煤锅炉烟气治理中，并达到烟气超洁净排放标准。

6.成果转化推广前景

我国的中小型工业燃煤锅炉高达50万台，在使用过程中排放的烟尘、二氧化硫和氮氧化物分别约占到全国总排放量的44.8%、36.7%和31.2%，是大气污染的主要源头之一。

行业上，鲜见针对中小型工业燃煤锅炉开发的烟气超低排放治理的工艺路线及成套设备，国内企业自主研发并实现批量工业应用的更加罕见，推进该装备的发展对环保行业的长足进步具有不可估量的功效。

7.联系方式

联系人：李宇翔

单位：江门市同力环保科技有限公司

地址：广东省江门市新会区会城镇河北村李坑口

电话:13822359698

邮箱：13760745136@163.com

### （十八）分子筛转轮吸附浓缩-催化燃烧有机废气处理技术

1.技术提供方

广州黑马科技有限公司

2.适用范围

适用于治理涂料行业挥发性有机物甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等

3.技术内容

催化燃烧技术：利用高效催化剂，有机物200℃开始起燃，300℃可达到99%的转化率。新设计的高效换热装置使有机物浓度高于1.5g/m3，就无需辅助燃料。

分子筛浓缩转轮技术：利用大比表面分子筛连续吸附，连续再生。可将大风量低浓度有机废气浓缩成小风量高浓度有机废气，降低后续装置的投资成本和运行成本。

本技术采用的工艺流程为：（1）反应罐高浓度废气进入催化燃烧装置处理，产生的热量用于产生热水和再生转轮；（2）分子筛转轮浓缩用于车间废气，再生高浓度废气送入催化燃烧装置。

4.技术效果

进气浓度：

（1）反应罐废气排气浓度2-10g/m3；

（2）车间废气进气浓度200mg/m3左右；

排气浓度：分子筛转轮和催化燃烧装置混合后排放，排放浓度低于20mg/m3

年实现VOCs减排：400吨。

5.示范与推广应用情况

目前该技术已应用于海虹老人涂料有限公司有机废气处理工程。

6.投资与运行成本估算

投资费用：280万；运行费用：1.5万/月，产生较多热水，用于员工洗澡。

7.联系方式

联系人：马军

单位：广州黑马科技有限公司

地址：广州市花都区三东大道粤优工业区

电话:13802549183

邮箱：Gzhmkj@163.com

### （十九）蓄热式热力焚烧（RTO）技术

1.技术提供方

惠州市环发环保科技有限公司

2.适用范围

适用于工业包装行业的VOCs废气治理

3.技术内容

内外涂喷漆房均为无人操作区，喷漆房排放的废气，具有浓度低，风量大的特点，可通过内循环风改造实现节能降耗的目的。

（1）喷房内循环风改造原理：从喷漆房排出的空气经除漆和干式过滤装置，除去气体中的油漆颗粒后，大部分（约70-75%）气体作为补充风送回无人喷漆房内，另一部分（约25-30%）气体进入汇总管道排到废气处理装置（RTO）进行净化。经由合理的内循环改造，即保证了喷房送入空气的质量，又降低了后续废气净化装置的投资和运营成本。内循环喷房废气处理技术获得国家发明专利；

（2）蓄热式热力氧化炉（RTO）工作原理：项目配置的为两室RTO设备，由2个蓄热室、1个氧化室、1个过滤室组成，碳钢板制作。2个蓄热室轮流进行蓄热、放热，氧化室氧化分解废气。待处理的废气经引风机进入蓄热室1，陶瓷蓄热体释放热量温度降低，而有机废气升至较高的温度后进入氧化室，在氧化室中燃烧器燃烧补充热量，使废气升至设定的氧化温度（760-800℃），废气中的有机成分被分解成CO2和H2O。净化后的高温废气离开氧化室，进入蓄热室2，释放热量，温度降低后由排气风机经烟囱向空排放。而蓄热室2的陶瓷蓄热体吸热，“贮存”大量的热量（用于下个循环加热废气）。一个循环完成后，进气与出气阀门进行一次切换，改变气流方向（进入下一循环）。废气由蓄热室2进入，净化后的气体由蓄热室1排放。如此不断地交替进行。

4.技术效果

总排风量28000m³/h；经处理后的尾气除了满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准排放要求外，苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行企业标准：

苯：排放浓度≤8.4mg/m3，排放速率≤0.3kg/h

甲苯：排放浓度≤28mg/m3，排放速率≤1.75kg/h

二甲苯：排放浓度≤49mg/m3，排放速率≤0.588kg/h

非甲烷总烃：排放浓度≤84mg/m3，排放速率≤5.88kg/h

5.示范与推广应用情况

目前该项技术已应用于格瑞夫（惠州）包装有限公司有机废气治理工程。

6.投资与运行成本估算

投资费用:338万；运行费用：电费33元/h；燃气费124元/h；合计：157元/h，36.7万/年。

7.联系方式

联系人：王倩

单位：惠州市环发环保科技有限公司

地址：惠州市大亚湾西区龙海二路309号

电话:13902466045

邮箱：linsq@hzhuanfa.com

### （二十）厨房油烟治理技术

1.技术提供方

广州雅创环保科技有限公司

2.适用范围

适用于厨房油烟净化

3.技术内容

高效生物净化器：厨房中装有油烟罩，油烟通过的油烟罩的收集；在离心风机的作用，油烟罩收集到的油烟废气被送进“高效生物油烟进化器”中；在“高效生物油烟净化器”中装有专用生物填料，微生物粘附在生物填料上生长。当油烟废气通过填料的过程中，填料上所生长的微生物对油烟废气中有机物进行吸附和分解作用，将废气中有害的污染成份分解为无毒无味的CO2和H2O通过500×500mm的风管直接向外低空达标排放。最终成功获得越秀区环保局发放的无烟囱低空排放的排污许可证。

4.技术效果

平均进口烟气浓度48mg/m3，平均出口烟气浓度0.76mg/m3,去除效率93.2%~98.4%。

5.示范与推广应用情况

目前，该项技术已应用于广州名苑酒家有限公司厨房油烟治理工程。

6.投资与运行成本估算

投资费用:9.8万；

运营费用：①药剂费：20元/月；②人员支出：0，无需专人管理；③维护成本：水泵易损件1000元/年；④电费：83.5元/天；⑤水费：0.6元/天⑥总计：2129元/（(1000m3/h废气)·年）。

7.联系方式

联系人：王明健

单位：广州雅创环保科技有限公司

地址：广州市天河区科新路8号优可商务中心E栋4楼

电话:13602832765

邮箱：106472744@qq.com

### （二十一）污泥风干场废气治理技术

1.技术提供方

广州紫科环保科技股份有限公司

2.适用范围

适用于污水厂污泥风干废气处理

3.技术内容

采用以下三个技术要点：

（1）旋风除尘器卸灰斗内壁设置有一仓壁振动器。由震动电机的高速转动产生对料仓壁的周期性高频振动，有效防止了卸灰斗内部积尘；

（2）水洗塔设置3层高效旋流层，使臭气和喷淋水充分接触，将废气的温度有120℃降至80℃左右，同时将易溶于水的物质从气体中除去。水洗塔喷淋水经循环冷却水降温后循环利用；

（3）废气处理末端设置美国先进技术Vaportek除臭箱，通过除臭箱里的除臭粒子捕捉臭气分子，在分子键非极性相互作用与臭气分子发生非共价结合，稳定臭气分子，通过沉降作用达到除臭效果。

4.技术效果

废气净化后其污染物浓度指标达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的二级标准。

5.示范与推广应用情况

本技术已应用于某公司的污泥风干废气治理项目，工程从2015年7月开始投入运行，至今一直运行稳定。该项目属于比较大型的废气治理项目，达到了设计目标，运行良好，稳定可靠。设备安装、标示清晰，管线布置合理，厂区较整洁，现场运行管理规范。该项目在多工艺组合治理高温废气和除臭方面具有示范意义。

6.投资与运行成本估算

投资费用：281万元；运行费用：约1626元/天

7.联系方式

联系人：康雪华

单位：广州紫科环保科技股份有限公司

地址：广州市黄埔区开创大道2707号万达广场B栋7楼

电话:15914517786

邮箱：1039707151@qq.com

### （二十二）新型干法水泥烟气复合脱硫技术

1.技术提供方

广东万引科技发展有限公司、华南理工大学、中材国际研究总院

2.适用范围

适用于各种以煤炭为燃料的工业窑炉。

3.技术内容

本技术通过采用催化、改性等研发了“万引”高效复合脱硫技术及相关系列产品，实现了高效、快速、低成本脱硫固硫目标，真正走出了湿法脱硫成本高、干法脱硫效率低的困境。

主要创新点如下：

（1）根据新型干法水泥窑中含硫矿物分解热力学与 SO2 释放动力学，原创性地通过钙基固硫剂、氧化剂及催化剂优化组合，显著加快了脱硫反应速率、降低了固硫产物分解率，进而大幅度提高了脱硫固硫效率；

（2）在 C2 至 C1 上升风管雾化喷入脱硫水剂，将固气脱硫反应转换为固液脱硫反应，同时增大接触面积和反应时间，二次高效捕获逃逸的 SO2。粉剂与水剂相互促进、协同作用，实现 2000 mg/Nm3 以下的 SO2 排放 8min 内达标，脱硫效率高达98%以上；

4.技术效果

工艺简单：单条线投资150万元以内，建设工期35天，改造过程无需停窑。

响应迅速：微量添加，效果显著，脱硫剂投用6-8分钟降低到100mg/Nm3以内。

灵活可调：200~3000mg/Nm3的初始浓度，通过调整脱硫剂用量，均能稳定控制到0~100mg/Nm3。

无损嫁接：粉剂添加量极小，水剂在低温段喷入，对煤耗产量、熟料质量、设备腐蚀均无影响，不会造成二次污染。

5.示范与推广应用情况

本技术已经在海螺水泥、华润水泥、南方水泥、中联水泥、红狮水泥、中材水泥、华新水泥、台泥水泥、冀东水泥等大型水泥集团的130多条水泥生产线得到成功推广应用，生产及销售遍布广东、广西、湖南、湖北、海南、河南、河北、浙江、江苏、安徽、山东、山西、陕西、重庆、四川、贵州、吉林、福建18个省和直辖市。

6.成果转化推广前景

我国是水泥生产大国，2015年我国水泥总产量已经超过23亿吨。该建设项目，对于全国水泥行业节能减排意义重大。新型干法比例占我国水泥产能的95%，均具有实施本项目技术的可行性和需求，是本项目成果推广应用的重要基础。按照2015年水泥产量23亿吨（熟料产量16亿吨）估算，如本成果在全国70%水泥企业推广应用，按减排二氧化硫60%计算，每年可减少SO2排放100万吨。在保护环境、节能减排政策的推动下，水泥工业有着不可估量的脱硫减排潜力，复合脱硫技术有着良好的应用前景。

7.联系方式

联系人：王 浩

单位：广东万引科技发展有限公司

地址：广州市天河区水荫四横路34号二楼

电话：13882263558

邮箱：13882263558@139.com

### （二十三）工业有机废气强化吸收净化成套技术

- 技术提供方

环境保护部华南环境科学研究所

- 适用范围

适用于电子、印染、铝型材、金属加工、化工、塑料、家具等行业有机废气治理及恶臭废气治理，特别适合含有机无机粘尘的复杂有机废气的治理及达标投诉废气的除味。

3. 技术内容

该技术包括复合吸收剂制备及使用技术、吸收尾液无害化处理技术、高效吸收设备、强化吸收过程控制技术。

4. 技术效果

强化吸收净化成套技术应用于有机废气治理工程，VOCs净化效率大于90%，有机废气经处理后各项指标优于环保排放标准，无二次污染。应于部分达标投诉废气的治理，除味效果明显，可解决投诉问题。

5. 示范与推广应用情况

该技术已经在电子、印染、铝型材、金属加工、化工、塑料、家具等多个行业有机废气治理工程上推广应用近百台套，其中，为十多项投诉污染源切底解决了问题，技术成果获得广东省科技进步二等奖。

6. 成果转化推广前景

该技术的投资运行成本与用户要求的设备档次、地域及废气浓度有关，投资约20-40万元/（万m3/h）。该技术具有工艺简单、占地面积小、投资及运行费低、系统易控制等优点，可同时净化复杂有机废气中VOCs、无机物及粘尘，在电子、印染、铝型材、金属加工、化工、塑料、家具等行业具有广阔的应用前景，特别是在建有污水处理设施的企业具有较强的竞争力。

7. 联系方式

联系人：岑超平

单位：环境保护部华南环境科学研究所

电话：020-85557692、13609771347

邮箱：cenchaoping@scies.org

地址：广东省广州市天河区员村西街7号大院

### （二十四）烟气湿式多污染物协同控制、SNCR、SCR及其组合技术

- 技术提供方

环境保护部华南环境科学研究所

- 适用范围

适用于陶瓷、玻璃、水泥、冶炼等工业窑炉烟气以及燃煤、油、生物质等工业锅炉烟气脱硝及多污染物深度减排。

- 技术内容

包括烟气湿法多污染物协同控制、选择性非催化还原脱硝（SNCR）、选择性催化还原脱硝（SCR）技术，集成了高效复合吸收剂、SNCR脱硝还原剂、中低温SCR催化剂等关键药剂材料、SNCR混合关键技术装备、多场耦合高效吸收设备、SCR反应器等脱硝装备。

4. 技术效果

湿法多污染物协同控制技术：在陶瓷、玻璃、冶炼、工业锅炉等烟气治理上应用， SO2净化效率为95%以上、NOx净化效率分别为50%以上、氟化物、氯化物、重金属、有机物净化效率均为90%以上。

SNCR脱硝技术：陶瓷喷雾塔烟气净化效率50-80%，成品窑烟气净化效率20-50%；水泥窑烟气净化效率50-70%；工业锅炉烟气净化效率40-70%。

中低温SCR脱硝技术：玻璃/陶瓷窑烟气净化效率70-90%。SCR脱硝技术：工业锅炉烟气净化效率80%以上。

上述系列技术优化组合工艺可实现工业窑炉/锅炉烟气深度减排。

5. 示范与推广应用情况

该系列技术已成功应用500多台套，SNCR脱硝技术已推广应用于水泥、陶瓷、工业锅炉等行业，SCR技术已推广应用于玻璃、工业锅炉等行业，湿法多污染物协同控制技术已推广应用于陶瓷、玻璃等行业及工业锅炉，其技术成果之一烟气同时脱硫脱硝成套技术获得广东省科技进步一等奖。

6. 成果转化推广前景

该系列技术的种类与适用对象较多，投资与运行成本与锅炉、窑炉类型、烟污染物排放特性等密切相关，视具体情况而定。该技术能满足各类工业窑炉和工业锅炉烟气脱硝及深度减排的需求，技术或组合使用能满足环保排放标准要求或深度减排要求，且技术设备完全国产化，应用前景广阔。

7. 联系方式

联系人：岑超平

单位：环境保护部华南环境科学研究所

电话：020-85557692、13609771347

邮箱：cenchaoping@scies.org

地址：广东省广州市天河区员村西街7号大院

二、水污染防治技术成果

（一）高含盐废水分盐零排放技术

1. 技术名称：高含盐废水分盐零排放技术

2. 适用行业：煤化工、盐化工、电力行业、轻工业等

3. 技术提供方：中国航天科技集团有限公司第六研究院

4. 适用范围：水深度回用、进水TDS为5000-70000mg/L的含盐、高含盐水

5. 技术内容

高含盐废水分盐零排放是指对煤化工、盐化工、电力等行业产生的溶解性总固体（TDS）浓度在1%以上的工业废水，通过软化浓缩结晶等深度处理，实现分类资源化利用。是在“一水多用和循环使用”基础上，行业发展的必然趋势。

高含盐水首先进入精密预处理系统，通过投加氢氧化钠、碳酸钠、聚铁、PAM等药剂，以排出化学污泥的形式去除其中的钙镁离子以及部分胶体硅，软化后的高含盐水继续去除水中细颗粒悬浮物和胶体物质，最大限度保护后续膜处理系统的稳定运行。

高含盐水经过精密预处理单元处理后，进入一段反渗透系统脱盐，一段反渗透产水排入总产水罐储存，浓水得到进一步浓缩之后进入离子交换系统进行深度软化处理。离子交换树脂对水中钙镁离子具有很高的去除率，出水总硬度可以维持在5mg/L以下，最大限度避免了后续膜系统的结垢风险。

离子交换树脂出水进入连续纳滤系统进行一次分盐，利用纳滤膜的道南效应，将浓盐水分为以氯化钠为主的纳滤产水，以及以硫酸钠为主的纳滤浓水。纳滤产水经二段反渗透继续浓缩，二段反渗透产水排入总产水罐储存，二段浓水则与纳滤浓水分别进入高压膜系统进行最后一步膜浓缩处理。经高压膜深度浓缩处理后，氯化钠浓水TDS可达到100000mg/L以上，硫酸钠浓水TDS可达到120000mg/L以上，最大程度减小了后续结晶资源化系统的规模。

硫酸钠浓水则直接进入冷冻结晶系统进行冷冻析硝，由于硫酸钠的溶解度特性，使得冷冻析硝过程不受浓水中有机物的影响，故不需要对硫酸钠浓水中的有机物进行去除，依然可以析出纯度很高的芒硝晶体，之后经过干燥处理，即可得到符合工业标准的硫酸钠晶体。

6. 技术效果

本工艺中采用了“两级分盐技术”，即利用连续纳滤进行第一级分盐以及利用蒸发结晶和冷冻结晶进行第二级分盐。两级分盐技术优势互补，对水质波动的适应性强，可以大大提高结晶盐的纯度，同时最大程度减少混合杂盐的产量。其中：

产品水水质优于《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中优质再生水一级标准，系统整体水回收率＞97%。

氯化钠结晶盐品质不低于“GB/T 5462-2015 工业盐”标准中的精制工业盐一级标准要求。

硫酸钠结晶盐品质不低于“GBT 6009-2014 工业无水硫酸钠”标准中的I类一等品标准要求。

2017年4月通过中国环境科学学会、中国石油与化学工业联合会、中国煤炭工业协会三单位联合鉴定，认定该技术投资少、运行成本低，废水回收率高，实现了真正意义的废水“零排放”和资源化。整体工艺技术达到国际领先水平。

7. 示范与推广应用情况

该技术已在棋盘井工业园区高含盐废水零排放资源化总承包项目、杭锦旗亿嘉环境治理有限公司浓盐水零排放项目、大路工业园区伊泰煤制油高盐水分质盐零排放中试项目、神华包头煤制烯烃浓盐水分质盐零排放中试项目等多个工程、中试项目使用，效果良好，水回收率＞97%以上。

8. 投资与运行成本估算

高含盐废水具有含盐量高、含盐成分复杂、易产生结垢和腐蚀现象、有机物浓度高且难以降解等特点。该技术的投资成本与进口器件价格密切相关，在逐渐提供国产化率的基础上，可有效降低成本。相关设备较多，总体投资估算约1-2亿元。

9. 投资回收期

投资回收期为1-3年。

10. 成果转化推广前景

近年来，一些地方相继颁布了严格的废水排放标准，实现废水零排放的目标，已经成为煤化工为代表的行业发展的自身需求和外在要求。该技术正处于示范应用与初步产业化阶段，在高盐废水资源化应用领域应用前景广阔。

11. 联系方式

（1）联系人：张小叶

单位：中国航天科技集团有限公司第六研究院

电话：029-85207868、19991252299

邮箱：zhangxye067@163.com

地址：陕西省西安市长安区航天西路南段067号

（2）联系人：隽均科

单位：中国航天科技集团六院165所

电话：029-85207229

邮箱：suanjk@htjd165.com

地址：陕西省西安市长安区航天西路南段067号

（二）难降解污水高级氧化技术

1. 技术名称：难降解污水高级氧化技术

2. 适用行业：航天、航海、兵器、化工、制药等。

3. 技术提供方：中国航天科技集团有限公司第六研究院

4. 适用范围：难降解污水。

5. 技术内容

该技术将臭氧、催化剂联合放置在一个反应器中，综合了催化剂的催化、吸附作用，利用它们之间的协同作用从而使得反应速率和降解效率明显提高。它们之间的协同作用主要如下：

臭氧催化剂采用专有方法进行制备，以过渡金属为主活性组分、稀有金属和贵金属等为助剂，辅以高活性载体，具有高效的吸附性能和选择性催化氧化性能，其丰富的孔道结构和表面积能将污染物和臭氧吸附并迅速富集，在催化剂表面形成高浓度有机物和氧化剂，加快氧化反应速率；同时催化剂上含有的活性组分能够使臭氧快速分解为具有更高氧化电位的各种自由基，无选择性地氧化分解绝大多数有机化合物，保证污水中高效、稳定的去除。

臭氧的强氧化性将大分子的有机物氧化成小分子，改变分子某些基团以利于催化剂吸附，避免了不可逆吸附；臭氧使得水中的有机物和活性炭表面的官能团处于活化状态，提高了有机物在催化剂表面吸附的可能性；臭氧进入催化剂孔隙中与孔隙中已被吸附、富集的有机物反应，从而将有机物降解，并且起到再生催化剂吸附的作用

6. 技术效果

该技术可有效降低难降解废水COD含量，运行简单，处理水量大、适应性强、出水水质稳定；极大减少了臭氧的投加量，大大减小反应时间，减小臭氧接触反应罐的容积。

7. 示范与推广应用情况

该技术已在神华包头煤制烯烃中试项目、航天六院清水头试验区、凤州试验区等多个工程、中试项目使用，效果良好，COD去除效率65%以上。

8. 投资与运行成本估算

该技术的投资成本与进口器件价格密切相关，在逐渐提供国产化率的基础上，可有效降低成本。相关设备较多，总体投资估算约0.01-0.2亿元。

9. 投资回收期

投资回收期为1-2年。

10. 成果转化推广前景

该技术正处于示范应用与初步产业化阶段，在环保、水深度回用领域应用前景广阔。

11. 联系方式

（1）联系人：张小叶

单位：中国航天科技集团有限公司第六研究院

电话：029-85207868、19991252299

邮箱：zhangxye067@163.com

地址：陕西省西安市长安区航天西路南段067号

（2）联系人：隽均科

单位：中国航天科技集团六院165所

电话：029-85207229

邮箱：suanjk@htjd165.com

地址：陕西省西安市长安区航天西路南段067号

### （三）电子束深度处理难降解工业废水技术

1.技术提供方

中广核达胜加速器技术有限公司

2.适用范围

难降解工业废水的直排及回用；难降解工业废水生化性的提高等。

3.技术内容

电子束处理工业废水技术是利用高能电子束对废水进行照射，利用照射所产生的物理、化学和生物效应，可以改变废水中污染物的特性，使之可以被沉淀分离，或氧化分解，或易于被生物降解，从而可以达到更高的处理标准。通过“电子束+传统水处理技术”的组合工艺，可以对工业废水进行深度处理，实现废水的高标准排放或者高效率的中水回用。

此外，高能电子束还很容易杀灭水中的细菌，达到消毒灭菌的效果，因而可以用于医疗机构和生物制药行业的废水处理。

4.技术效果

电子束对印染废水进行深度处理，可以做到COD稳定在50以下、色度小于10倍，且不存在返色问题。本技术可以稳定地做到《GB4287-2012纺织染整工业水污染物排放标准》中表3的直排标准，降低了直排水对环境的影响，或者也可以用于提高中水回用率。

化工行业的废水通常具有毒性高、难降解、水质变化大等特点，传统生化处理工艺的效果不理想，不能适应日益提高的排放标准。高能电子束可以破坏有机污染物原本稳定的化学结构，从而降低污染物的生物毒性，提高废水可生化性。根据测试，经过电子束处理的废水，提高可生化性在50%以上，进一步生化处理之后水质优于《GB8978-1996污水综合排放标准》中一级A标准的要求。

高能电子束还可以有效杀灭大肠杆菌等致病菌，杀灭水平大于99.9%；并且对水中的抗生素等药物残留成分有较强的破环作用，毒性效价可以处理到0；此外还有良好的消除臭味的效果。这些效果对于医疗机构和药厂的废水处理都有很强的实用性。

5.示范与推广应用情况

本技术的示范项目是由中广核达胜加速器技术有限公司在浦江恒昌集团投资建设的、国家“863计划”成果转化项目，是国内首个电子加速器处理工业印染废水示范工程，工业废水处理规模为2000t/d，通过与传统的物化、生物等工艺有机结合，深度降低印染废水的色度及COD。示范工程处理效果显著：设计出水COD在60mg/L以内，色度10倍以下，实际运行COD在50mg/L以内，色度8倍以下且不返色，无二次污染，出水水质稳定，完全达到《GB4287-2012纺织染整工业水污染物排放标准》中表3的直排标准。

2018年4月11日，中广核达胜加速器技术有限公司与新会冠华针织厂有限公司签订协议，双方将合作建成7台电子加速器并行、日处理量超过3万吨的印染工业废水电子束处理系统，实现70%的中水回用后，同时达到直排标准。标志着电子束处理工业废水技术迈进大规模商业化应用阶段。

6.成果转化推广前景

当前，大量分散排放的工业废水使水环境保护的形势日益严重，目前的水环境状况正呈现出从传统污染物（化学需氧量、氨氮、总氮、总磷）向传统和新型有毒有害污染物（持久性有机污染物、藻毒素等）转变的复合污染特征。污水处理提标减排等为重点关注问题，排放指标会更严格，指标参数会逐渐增多。

电子束处理工业废水技术于2017年10月16日在清华大学通过技术成果鉴定，鉴定委员会由8名院士5名专家组成，钱易院士出席鉴定会并发言，鉴定结论为：该项目成果实现了电子束处理工业废水技术的自主创新，达到了国际领先水平，具有广阔的推广前景，将产生重要的环境、经济和社会效益。

电子束处理工业废水技术是现有传统废水处理技术及工艺的补充及升级，该技术处理效率高、处理规模大，出水水质稳定，适用于难降解有机废水、抗生素废水、含致病菌废水等。可广泛应用于印染、造纸、化工、医药、石油、焦化、垃圾渗滤液等各行业废水处理以及水质复杂的工业园区废水处理，还可以应用于垃圾尾气二噁英的处理及医疗废物的完全消毒灭菌。主要核心设备电子加速器的使用寿命可达20年以上，单套设备占地仅需约200 m2；可灵活与其他工艺进行组合，提高处理效率，既可用于新建环保工程，又可用于已有的环保设施提标改造；电子束技术可以与传统的物化、生物、膜处理等工艺有机结合，形成技术可行、经济成本合理的解决方案。

7.联系方式

联系人：徐锋

单位：中广核达胜加速器技术有限公司

地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇北厍社区厍西路1288号

电话：15862551311

邮箱：xufeng@cgndasheng.com

## （四）膜法制浆废水零排放技术及工艺包

1. 技术名称：膜法废水零排放技术及工艺包

2. 适用行业：制浆造纸、石油化工、煤化工、医药、印染等行业

3. 技术提供单位：南京工业大学

4. 适用范围：工业废水深度处理回用

5. 技术内容

以自主知识产权的特种分离膜为核心形成的成套环境治理技术与装备，废水超低排放是基于资源化利用的总体思路，经臭氧生物膜高效预处理、多膜集成技术、高效蒸发结晶等工段的处理，形成零排放成套工艺包技术，可实现废水资源化利用。核心技术：特种超滤膜、膜污染协同控制技术、膜法制浆尾水零排放工艺包。

6. 技术效果

可实现废水资源化利用，净化水回收率大于95%，达到工艺用水的水质指标，膜寿命大于3年，工业盐可资源化利用。

7. 示范与推广应用情况

2014年在南通建成4万吨/年制浆尾水零排放示范工程，核心特种超滤膜及膜污染协同控制技术已推广应用十多个工程应用。

8. 投资与运行成本估算

膜法制浆尾水零排放工艺每小时处理吨废水的投资约为1~1.5万元（不含土地），运行成本小于5元/吨。

9. 投资回收期

特种超滤膜的投资回收期1年，膜法零排放废水工程取决于各地的自来水水价和排污费。

10. 成果转化推广前景

工业废水深度处理回用的市场超过千亿元，本技术开发的特种分离膜具有分离效率高，使用寿命长，膜装备操作简便，在超低排放和资源化利用领域极具推广前景。

11. 联系方式

联系人：邢卫红

单位：南京工业大学

地址：南京工业大学膜科学技术研究所

电话：13801587291

邮箱：xingwh@njtech.edu.cn

## （五）感潮河流的水源保护技术

1. 技术名称：感潮河流的水源保护技术

2. 适用行业：水资源保护、感潮河流水源水库

3. 技术提供方：上海城投原水有限公司、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司

4. 适用范围：水源地保护、水源水库安全保障等领域水污染防治。

5. 技术内容

结合长江经济带水生态环境保护和上海市饮用水优质水源的需求，建成了青草沙水源水库。青草沙水源水库地处长江入海口，既有上游来水氮磷较高的影响，又有海水咸潮入侵的威胁。该技术针对上游来水氮磷较高导致藻类增殖和青草沙水源水库咸潮入侵的问题，研发了河口感潮水源水质水量监测与预警、河口水库水动力物理控藻、水源水库水质生态调控、长距离原水输水预处理、多水源条件下原水调配等关键技术，通过技术集成与系统优化形成感潮河流的水源保护成套技术，成功抑制了上游来水氮磷较高导致水源水库藻类过度增殖，化解了河口咸潮入侵威胁， 保障水源地水质和水量安全。

6. 技术效果

根据青草沙处于长江口的特点，水库外通过青草沙监测水质与预警与河口水质水量模拟，监测上游来水特征污染因子和海水入侵规律，预警预测水库取水水质和水量，通过水源水库上下游闸的联合调度，保障取水的水质水量达到最优；水库内通过水库水力条件改善，显著降低藻密度和叶绿素，每天藻类排出量为几十至上百公斤，水库水层表面藻类数量下降约30%，长距离输水预处理后藻细胞密度可降低90%以上。同时，建立多水源可调配平台，可调水量达到700万m3/d以上，实现了上海陆域三大原水系统由单水源调度模式向多水源调度模式的转变，提升了上海原水系统调度能力以及突发事故下的供水保障能力。

7. 示范与推广应用情况

感潮河流的水源地保护技术已经在上海城投原水青草沙水库进行应用，青草沙水库工程设计总规模719万m3/d，水库总面积约70 km2，水库设计最高蓄水位7.0 m，最低运行水位-1.50m，通常工况运行水位约3.0 m，设计有效库容为4.35亿m3，该工程2011年通水，保障原水719万m3/d供应能力和供水水质，受益人口1300万，为长江经济水生态环境保护提供典型的工程示范案例。

8. 投资与运行成本估算

9. 投资回收期

10. 成果转化推广前景

感潮河流的水源地保护技术研究成果直接应用于青草沙水库生产运行与调度，在青草沙水源水库的水质调控中发挥了作用，并为东风西沙、金泽水库等同类水源地的建设与运行提供了技术支撑，也为我国类似长江取水的作为水源的水质水量预警预测、水库富营养生态调控以及藻类增殖原位抑制及预处理提供技术与管理示范，为长江经济水生态环境保护提供典型的技术与工程示范案例，具有良好推广应用前景。

11. 联系方式

联系人：姜蕾、陈蓓蓓

单位：上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司、上海城投原水有限公司

地址：上海市许昌路230号、浦东新区北艾路1540号

电话：13774402339、13611746284

邮箱：leilei79813@163.com、chenbeibei2001@163.com

## （六）闸泵控制型城市河道综合治理成套技术

1. 技术名称：闸泵控制型城市河道综合治理成套技术

2. 适用行业：城市水体污染治理

3. 技术提供方：清华大学

4. 适用范围：黑臭及重污染河流治理

5. 技术内容

集成了致黑臭关键因子识别、氮磷负荷快速诊断、高效氧化原位脱氮、原位生态耦合净化、内源污染释放高效抑制等关键技术，研制了系列内源污染控制制剂，开发了旁路生物膜氧化-原位反硝化脱氮新技术及设备等河流生态修复系列成套技术与设备；提出“内源污染释放控制-生物接触氧化-原位反硝化脱氮/微动力强化生态浮岛-多元生态构建-城市尾水补水调控”的成套修复技术，实现重污染河流污染治理、景观型生态与水质长效保持的目标，有效保证河流生态修复的效果。

6. 技术效果

系列内源污染控制制剂对氨氮和总磷释放抑制率分别达到78%和84%，成本比市售同类产品降低67%。旁路生物膜氧化-原位反硝化脱氮技术，可实现河水氨氮的快速硝化（HRT仅为1.5h），效率达到95%，以高硝氮出水进入河水形成循环高效反硝化脱氮，反硝化效率达到88%，实现黑臭河水原位净化。

7. 示范与推广应用情况

2010年-2016年，应用于常州市城市河道综合整治、清水工程、黑臭河道治理等项目，总计治理污染河流17条，黑臭坑塘5座，合计河长17.5km、水域面积24.7公顷，显著削减河流污染负荷、消除黑臭，提高水质和生态环境质量，水环境质量平均提升1-2个等级，获得了显著的环境与社会效益。

8. 投资与运行成本估算

工程总投资1387.3万元，约合80万元/km河长或56万元/公顷水面，可以显著削减河流污染负荷、消除黑臭，提高水质和生态环境质量。

9. 投资回收期

该成套技术的推广及应用，有效改善了常州市城市河流和坑塘的水质，显著削减河流污染负荷、消除黑臭，提高水质和生态环境质量，水环境质量平均提升1-2个等级，具有显著的经济环境与社会效益。

10. 成果转化推广前景

本技术的应用显著削减了河流污染负荷、消除黑臭，提高水质和生态环境质量，具有显著的经济环境效益与社会效益，且通过技术应用及工程实施积累了大量的水环境修复工程建设、运行管理经验，为黑臭水体治理提供了全面的技术支撑，具有良好的推广前景。

11. 联系方式

联系人：周方、刘翔

单位：清华大学

地址：北京市海淀区清华园1号清华大学环境学院

电话：010-62797667

邮箱：tinyzhoufang@163.com

## （七）重污染黑臭河水快速净化移动式技术装备

1. 技术名称：重污染黑臭河水快速净化移动式技术装备

2. 适用行业：适用于黑臭河道应急处理

3. 技术提供方：清华大学、常州环保科技开发推广中心

4. 适用范围：适用于城市内河的快速净化，尤其适用于城市重污染河道的应急处理

5. 技术内容

针对城区重污染黑臭河道治理及突发性水质恶化的应急处理需求，研发车载重污染河水快速净化组合式设备。该设备基于金属滤网快速过滤、高压溶气充氧及净化制剂等多项技术，为集装箱体式并能够自动装卸，具有高效、大通量、易运输的特点，适用于城市内河的快速净化，尤其适用于城市重污染黑臭河道的应急处理。

6. 技术效果

移动式重污染河水快速复合净化技术集成了微孔快滤、纯氧曝气、氮磷快速吸附、混凝氧化等功能，氨氮和总磷去除率分别达到50%和90%，浊度下降80%，溶解氧由0.5mg/L增加至6mg/L（平均），氧化还原电位、透明度大幅提高，可以快速遏制黑臭，成本约0.55元/m3，且占地省。

7. 示范与推广应用情况

在常州市严重污染的黑臭河道二十一米河（全长210m）开展技术验证，处理能力达到52m3/h。示范河道黑臭快速得以遏制、5天内消除黑臭，原本爆发性生长的藻类受到有效控制。

8. 投资与运行成本估算

暂无详实数据。

9. 投资回收期

暂无详实数据。

10. 成果转化推广前景

可广泛应用于城市重污染黑臭河道的应急处理。

11. 联系方式

联系人：王慧

单位：清华大学、常州环保科技开发推广中心

地址：清华大学环境学院520房间

电话：010-62772137，13911790845

邮箱：wanghui@tsinghua.edu.cn

## （八）黑臭河道水体原位多级生态净化技术

1. 技术名称：黑臭河道水体原位多级生态净化技术

2. 适用行业：适用于黑臭河道水质净化

3. 技术提供方：华东师范大学

4. 适用范围：适用于高污染负荷、自净能力差、黑臭严重的城市河道漏排污水和径流污染阻控

5. 技术内容

针对温州市黑臭河道外源纳污量大、内源污染累积严重、水体自净功能退化、水生生态崩溃等问题，以改善水质和实现污染物净化的生态自维持为目标，研发了造流曝气-生态接触氧化技术、生物栅-垂直流人工湿地技术、微生物及酶制剂强化净化技术、底质物理-生态联合修复技术和半封闭型河道控藻技术等关键单项技术以及实现原位多级生态净化技术的集成。

6. 技术效果

技术示范区河段彻底消除黑臭，河水CODCr、BOD5含量达到V类水标准要求，DO含量达到1mg/L 以上，NH3-N和TP含量分别低于6mg/L、1mg/L，水体透明度达到50cm以上；水生植被盖度达到30%，滨岸带和水生生物多样性指数达到中度以上。

7. 示范与推广应用情况

在九山外河北段1500m河长内（清明桥～勤奋路），开展造流曝气-生态接触氧化技术、生物栅-垂直流人工湿地技术、底质物理-生态联合修复技术和半封闭型河道控藻技术等关键单项技术以及实现原位多级生态净化技术的集成技术研究及工程示范。能够使得示范区河段彻底消除黑臭现象，水环境质量及服务功能显著提升，取得了良好的社会及环境效益，形成了城市黑臭河道环境改善与生态修复的技术支撑体系，为城市黑臭河道污染治理与功能利用提供了应用范例，具有重要的实际应用前景和良好的社会经济效益。

8. 投资与运行成本估算

暂无详实数据。

9. 投资回收期

暂无详实数据。

10. 成果转化推广前景

可广泛应用于城市黑臭河道原位修复。

11. 联系方式

联系人：黄民生

单位：华东师范大学

地址：上海市普陀区中山北路3663号

电话：13651814239/17317758797

邮箱：mshuang@des.ecnu.edu.cn

## （九）城市水体原位与异位耦合生态修复集成技术

1. 技术名称：城市水体原位与异位耦合生态修复集成技术

2. 适用行业：城市水环境质量提升

3. 技术提供方：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

4. 适用范围：适用于封闭、半封闭或水流滞缓城市黑臭水体治理及水质保持

5. 技术内容

以解决治理后的城市封闭、半封闭或缓滞流型水体反复黑臭问题为核心目标，重点针对已经完成截污和底泥清淤工作，水深1 m以下的低水位水体，利用水体自身生长的土著挺水植物和沉水植物构建生态脱色主体，以挺水植物根系和沉水植物体作为微生物生长的附着体，利用植物光合作用产生的氧气实现生物合成，完成大分子有机物和有机氮磷的降解和无机化；利用根系和植物体附着的微生物和菌胶团吸附水中的悬浮物和胶体类物质，强化浊度去除，提升水体透明度；应用植物对氮、磷的吸收，降低水体富营养化水平，抑制藻类的繁殖。针对不同水体存在的主要致黑致臭问题，辅以工程性的底泥曝气等原位处理技术提高厌氧底泥的氧化还原电位和稳定性，利用旁路净化技术对悬浮物和浊度进行强化去除，利用漂浮物打捞器维持水面景观效果，形成的技术组合可以有效去除水体中的氮、磷、悬浮物，提高厌氧底泥的ORP和稳定性，增加水体透明度，提升水体的景观效果和生态效果。具有针对性去除水体中污染负荷，提升水体自净能力，并可根据水质特征和水体功能目标进行设计和运行参数调整。

6. 技术效果

解决了封闭景观水体自净化能力差、无环境容量、内源污染不断积累、色度加深、水质易恶化等问题，提出了植物生态修复为主、以人工曝气、旁路过滤为辅的单元组合技术，水体色度降低50%上，旁路净化对浊度去除率达到81%，技术应用后水体水质可以长期保持。

7. 示范与推广应用情况

在北戴河森林湿地公园1.8km黑臭水体截污纳管和一级A旁路污水净化基础上，耦合各种原位生态塘处理技术，在无外水补充的情况下，实现15公顷水面面积长期不黑臭目标。

8. 投资与运行成本估算

以北戴河森林湿地公园水环境提升为例，植物修复主体600元/m2，含三年维护费用，植物覆盖率不低于25%；异位处理站规模3500 m3/d（城镇污水处理，可根据实际情况选择运行模式），投资1800万元，运行费用吨水0.6元。

9. 投资回收期

城市黑臭水体整治是解决老百姓身边环境问题的重要举措，除了水体治理外，景观工程建设、亲水平台构建也是重要的组成部分，具有明显的社会、经济和环境效益，通常不宜用投资回收期进行技术评价。

10. 成果转化推广前景

城市黑臭水体整治是国务院《水污染防治行动计划》明确的目标任务，该研究成果自2013年实施以来，已经在众多工程中得到应用验证，对技术提供方主持编制的《城市黑臭水体整治工作指南》也具有重大的支撑作用。

11. 联系方式

联系人：孙永利

单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司

地址：天津市河西区气象台路99号F206

电话：022-23545371

邮箱：tjsunyongli@163.com

## (十）碱木质素的改性及造纸黑液的资源化高效利用

1. 技术名称：碱木质素的改性及造纸黑液的资源化高效利用

2. 适用行业：制浆造纸、精细化工、建筑混凝土、农药等

3. 技术提供方：华南理工大学

4. 适用范围：碱木质素的改性及高效利用

5. 技术内容

该技术针对造纸黑液回收利用率低、容易污染环境的难题，经过20年的研究与攻关，成功突破了碱木质素反应活性低的瓶颈，揭示了木质素两亲聚合物的构效关系，提出并实现了分子设计；进一步解决了黑液原位改性的问题，首次以造纸黑液为原料合成了一系列性能优异的工业表面活性剂，可在建筑混凝土、能源与农药等领域应用。

6. 技术效果

采用接枝磺化新技术合成产物的磺化度高达2.7mmol/g（提高26％），重均分子量达到25700（是原来8倍）。合成的系列产品达到或超过市售或进口产品性能。

合成产品的高效减水剂产品GCL1-J的混凝土减水率高达25%，超过目前广泛使用的萘系高效减水剂，适用于配制强度等级为C20～C60的混凝土，可用于高速公路、桥梁等高强混凝土和大体积混凝土，同时具有后期强度高及耐久性好等优点。合成产品的水煤浆分散剂产品GCL3-J对于高中低阶煤水煤浆的分散降粘性能优于萘系分散剂（FDN），其制备的水煤浆稳定性明显优于FDN，在高速喷雾燃烧时粘度变低，在储存过程中具有很好的稳定性。合成产品的农药分散剂产品GCL4-J制备的烯酰吗啉农药水分散粒剂颗粒均匀，其性能优于目前性能最好的挪威产Kinsperse 126分散剂，热贮后性能更优，且价格较低，具有良好的性价比。

7. 示范与推广应用情况

经过八年多的推广应用，相关核心技术已在广东、吉林、山西、河北、山东等省市的多家企业实现产业化，相关产品覆盖全国二十多个省市，并有部分产品出口应用到国外。

8. 投资与运行成本估算

该技术使用的投资成本主要为反应釜及相关自动化控制设备，总体投资估算约500～1000万元。造纸黑液或者碱木质素原料可购于制浆厂，相关改性剂为大宗化学产品，因此原料成本较低。

9. 投资回收期：投资回收期为约2～3年。

10. 成果转化推广前景

该技术已经建立生产线，产品可在混凝土、农药制剂、水煤浆、染料分散等领域应用，这些领域需求量大，前景广阔。

11. 获得奖项：2015年国家科学技术奖二等奖。

12. 联系方式

联系人：黄锦浩

单位：华南理工大学

电话：020-87114722

邮箱：cejhhuang@scut.edu.cn

地址：广东省广州市天河区五山路华南理工大学16号楼

## (十一）包装饮用水微生物污染和消毒副产物溴酸盐控制新技术

- 技术名称：包装饮用水微生物污染和消毒副产物溴酸盐控制新技术

- 适用行业：包装饮用水等行业

- 技术提供方：广东省微生物研究所、广东环凯微生物科技有限公司、中国饮料工业协会、华润怡宝饮料（中国）有限公司、深圳市景田食品饮料有限公司、广东鼎湖山泉有限公司、鹤山市华山泉食品饮料有限公司、珠海市清华源水处理技术开发有限公司

- 适用范围：食品安全技术领域

- 技术内容

本成果在系统调查全国代表性地区包装饮用水生产和产品中主要致病菌及消毒副产物溴酸盐污染状况的基础上，建立起包装饮用水污染微生物菌种资源库、风险识别数据库和溯源数据库，揭示了包装饮用水中致病菌的分布规律、风险水平、可能污染途径以及主要的基因型，掌握了溴酸盐的形成条件；首次系统研究包装饮用水包装材料双酚A和塑化剂迁移问题，为饮用水中包装材料的安全评估及国家制定相关的标准提供了理论依据。建立了铜绿假单胞菌和粪链球菌的LAMP快速检测新技术，研制出粪链球菌显色培养基，开展了诺如病毒RT-PCR分子检测技术的标准化研究，缩短了检测时间，提高了灵敏度和特异性，实现了大批量水样的快速检测。发现臭氧对矿泉水中致病菌铜绿假单胞菌和粪链球菌的细胞性损伤新机制，攻克了包装饮用水污染微生物控制技术，并研制出回收桶专用清洗剂、消毒剂和自动添加系统，以及消毒剂浓度和残留的快速检测产品，全面实现了清洗消毒剂浓度和残留的在线监测，较好地解决了微生物污染问题。进行溴酸盐控制新技术研究，筛选和制备了可选择性高效去除溴酸盐（BrO3—）和溴离子（Br—）的专用活性炭；通过系统研究 UV辐射、投加CO2、多点臭氧投加对溴酸盐形成的影响，研制开发出包装饮用水溴酸盐控制专利技术和装备，建立起针对我国不同水质特点的四条新工艺，实现了微生物污染和溴酸盐残留双达标。

- 技术效果

本项目发表论文79篇，其中SCI收录论文7篇；授权专利19件，其中发明专利13件，实用新型专利6件；获得中国专利优秀奖和广东省专利金奖各1项；主持国家和地方标准制修订4项；经省级鉴定，达到国际先进水平。

- 示范与推广应用情况

选择鹤山华山泉等8家不同水质类型的饮用水生产企业，进行微生物污染和溴酸盐控制关键技术与装备的示范应用后，在全国1000多家包装饮用水企业推广应用，覆盖了我国70%以上的包装饮用水产品，解决了包装饮用水微生物污染和消毒副产物溴酸盐超标的技术难题，显著提高了包装饮用水安全水平。2011～2013年新增销售额100.68亿元，新增利润6.35亿元，新增税收9.35亿元，取得了显著的经济和社会效益。

- 获得奖项：2014年广东省科学技术奖一等奖。

- 联系方式：

姓名：马连营

电话：020-87688134  87137561王东东

传真：0769-23391881

邮箱：mly@gdim.cn

手机：13570561173

## (十二）藻菌对水环境污染物的去除效应与机制

- 技术名称：藻菌对水环境污染物的去除效应与机制

- 适用行业：水资源保护

- 技术提供方：深圳大学、香港城市大学、中山大学

- 适用范围：水体生态修复

- 技术内容

本研究团队针对深圳及广东地区不同水体，在国际上率先系统研究利用藻类和细菌去除水环境污染物的效应与机制，主要研究内容与发现包括：（1）系统调查污染水环境中藻类和细菌的群落结构动态，建立高效去除水环境污染物的藻菌种质资源库。明确藻菌的代谢作用是去除水体污染物的主要途径，揭示了微生物对难降解化合物降解的共代谢机理，进一步阐明了不同碳源条件下多种细菌共代谢途径的多样性和复杂性，并发现了新的代谢途径。（2）从藻类与细菌相互作用的角度探讨自然水体中有害藻类水华快速消亡的机制，首次发现了溶藻菌VBNC（活的不可培养）状态转换是富营养化水体中水华快速消亡的重要原因之一，并建立了溶藻菌VBNC动态转换导致水华快速消亡的生态学模型。（3）开展藻菌高效去除水体污染物的工程应用研究。通过从环境中筛选及基因工程构建等途径，获得了高效去除水环境污染物的工程藻株与菌株资源库；首次为藻类和细菌生物酶催化设计离子液体，进一步利用交联酶聚集体和固定化藻类/细菌技朮提高其对水体中环境污染物的去除效率；构建“固定化藻-菌耦合废水深度处理系统”，并通过中试规模的现场应用研究优化其技术参数，进一步验证了藻菌去除水环境污染物的可行性、高效性及可持续性。（4）建立了全自动SPME衍生化方法及准确、高灵敏度的色谱定量分析方法体系，用于有机污染物及其代谢产物的定性定量分析。

- 技术效果

本研究对藻类和细菌去除环境污染物的生物学机制进行了深入研究，获得了一系列具有创新性的研究成果，特别是从藻菌协同作用的角度，提出了藻菌去除水体污染物的理论模型，并进行了实验室和中试规模的应用研究，为水体生态修复技术的发展提供了重要的基础数据和理论依据。

- 获得奖项：2014年广东省科学技术奖三等奖。

- 联系方式：

姓名：胡章立

电话：0755-26557244

传真：0755-26557244

邮箱：huzl@szu.edu.cn

手机：13501561569

## (十三）污水处理厂剩余污泥深度处理及生物炭综合利用技术

- 技术名称：污水处理厂剩余污泥深度处理及生物炭综合利用技术

- 适用行业：固体污染防治工程

- 技术提供方：广东省环境科学研究院、广州茵绿环境科技发展有限公司

- 适用范围：污泥深度处理及生物炭综合利用

- 技术内容

剩余污泥是城市生活污水处理过程中的副产物。据统计，截至2008年上半年，我国每天产生含水量80％的湿污泥6万吨（干污泥1.2万吨）左右。截止2009年底，广东省每天产生的含水量80％的湿污泥1万吨（干污泥约2000吨）左右。长期以来，由于“重水轻泥”的原因，致使大量污泥直接向环境倾倒，造成严重的环境污染。因此，污泥的规范化处理处置已经成为当前环境领域的难题，探索科学有效的污泥处理技术迫在眉睫。本项目应用领域为环境工程（固体废物）处理，主要研究内容如下：（1）开发一种利用废油脂/生物质成型燃料作为外加热源的污泥干馏处理技术及成套设备，并成功实现生产线试验，建设一个示范工程。（2）生活污泥的干燥、热解机理及工艺控制参数的优选及验证。（3）探索不同污水厂来源污泥对生物炭产品理化性质的影响及环境风险的控制。（4）探索污泥生物炭在重金属废水吸附、生物除臭、土壤修复等方面的应用可行性。

- 技术效果

本研究共申请专利7项，其中发明专利3项，实用新型专利4项；目前已授权发明专利1项，实用新型4项。共发表论文4篇，其中SCI收录2篇（他引频次为26次），核心期刊2篇；开发成套设备1套；建立示范工程1个，技术推广应用项目3项。

- 示范与推广应用情况

自2011～2013年，累计污泥处理量为15250吨，获得利润530.9万元，新增税收132.8万元。技术经济指标：（1）污泥资源综合利用率：>80%；（2）无害化率：100%，即在实现生物质垃圾资源化利用的基础上，实现废水、废气百分之百的达标排放，固废零排放；（3）每吨干基污泥产炭率：>65%；（4）可燃气体回收率：>90%；（5）吨泥建设成本：30-35万元/吨；（6）吨泥处理成本：<220元/吨。

本项目的主要特点是紧紧围绕污水厂剩余污泥处理这个难题，利用生废油脂/物质成型燃料作为外加热源，开发节能高效的污泥干馏处理技术及成套设备，同时利用污泥中的有机质裂解产生的可燃气体（包含甲烷、丙烷、煤气等）进行循环使用，余热回收，尽量降低系统的热耗，同时最大限度地降低二次污染物的排放，实现“以废治废，循环利用”，此外，利用污泥干馏产品——生物炭用于生物除臭、废水处理、土壤改良等途径，形成一个良性循环资源化利用过程。因此，该技术可以避免污泥填埋、焚烧等处理方式带来的弊端，能够满足剩余污泥处理的无害化处理、节能减排和资源利用原则，为城镇污水处理厂污泥处理处置探索了一条新途径，对解决全国面临的污泥处置难题具有一定借鉴意义。

- 获得奖项：2014年广东省科学技术奖三等奖。

- 联系方式：

姓名：卢欢亮

电话：020-83332196

邮箱：luhuanliang@139.com

手机：13430317689

## (十四）水环境保护修复与建设集成

- 技术名称：水环境保护修复与建设集成

- 适用行业：水资源保护

- 技术提供方：佛山市珠江综合整治委员会办公室、清华大学、中山大学、广东工业大学、广东省水文局佛山水文分局

- 适用范围：城市水环境保护修复与建设

- 技术内容

项目组以我国代表性的工业城市—佛山市为案例，从2003年开始陆续从水环境保护规划、控源减污、城市河道环境修复、饮用水源保护以及水环境监控体系等角度，开展了佛山市水环境保护技术系列研究与实践，取得下列研究成果和创新：（1）以水质目标管理为目标，提出以正向算法为主线，集成水环境模拟、情景分析、多目标决策、GIS等核心技术的城市水环境保护规划方法学，构建了基于Geodatabase的城市水污染控制系统规划支持模型；（2）构建了包括工业污染的源头控制-城市点源优化-城市降雨径流面源LID-BMP控制的城市水环境保护控源减污技术集成体系；（3）研发了基于河道特征的城市河道环境修复与生态建设集成技术；（4）开发污染源与水源地交错分布的城市地表水源保护监管技术；（5）研发了城市河流水环境的全天候、快速监测和评价技术，从水质和水量耦合监测的角度开发建立佛山市水环境监测体系，可对不同来源、不同种类数据进行整合和联合评价，并提出了基于RADARSAT-2极化SAR的水质评估经验模型。

- 技术效果

本研究采用多学科、多部门联合攻关，注重理论研究、现场调研、技术评估与集成、模拟研究、示范工程相结合，研究取得很多知识产权成果，包括完成研究报告12部，建立示范工程3项，发表和撰写科技论文48篇，其中已被SCI、EI文章20篇，国际会议10篇，出版与佛山研究相关的专著3部，计算机软件著作权3项。2011年4月的科学技术成果鉴定证书表明，项目在利用正向算法用于城市水污染控制规划和极化雷达遥感技术应用于河道污染监测等方面达到国际先进水平。

- 示范与推广应用情况

研究成果在佛山市及其禅城区、顺德区、南海区、三水区和高明区得到了广泛的应用，指导了佛山市各区的环境保护规划以及“十一五”“十二五”环境保护规划的编制，产业结构优化和清洁生产方案的编制，河道环境修复技术的筛选和方案的生成，以及水环境监控能力建设方案的编制，推进了环境规划和管理的科学化，有力支撑佛山市控源减污、城市河道水环境修复、水源地保护以及监控能力的提升，支持了佛山市国家环保模范城市的成功创建和2010年广州亚运会水环境的质量保障。提出的环境规划技术方法、技术筛选与评估体系也在北京、苏州、东营等城市水环境保护修复和建设中得到应用。

- 获得奖项:2014年广东省科学技术奖三等奖。

- 联系方式：

姓名：贾海峰

电话：010-62792645

传真：010-62792642

邮箱：jhf@tsinghua.edu.cn

手机： 13331096839

## (十五）低碳源硝基氮脱除技术

- 技术名称：低碳源硝基氮脱除技术

- 适用行业：水污染防治工程

- 技术提供方：中山环保产业股份有限公司

- 适用范围：适合生活污水中水回用、地下水的脱氮脱硝

- 技术内容

低碳源硝态氮脱除技术是一种在水中可用碳源缺乏的情况下，能够将硝态氮转化为氮气的生物工程技术。本技术中包含了中温、低温反硝化菌包埋技术，适用于低浓度碳源、高（低）浓度氮的污水处理，特别适用于生活污水中水回用，还可适用于北方地下水的脱氮脱硝。

本技术从脱硝态氮效率及应用成本方面综合考虑，开发以多种羟基脂肪酸酯类物质按照一定比例混合而成的以聚羟基脂肪酸酯为主的固态碳源，辅以添加其它不同种类的碳源（A、B、C、D、E）及介质，从而制备出不同形状（粒状、条状、块状）的新型生物酶缓释碳源填料，用于水中硝态氮的去除。本技术在脱除硝态氮的过程中，加入由本公司自行研发的一株高效反硝化菌，该菌能够释放出一种溶解该缓释碳源填料的生物酶，在这种生物酶的作用下，填料中的碳源被缓慢地溶出，为反硝化过程持续补充碳源。缓释碳源填料能够释放出一种适合于反硝化菌生长的混合挥发性脂肪酸，反硝化菌不断利用该物质产生高活性的生物酶，为反硝化菌的繁殖提供有力条件。该填料与反硝化菌的共同作用不仅能够解决污水低碳氮比的问题，还能根据反硝化菌活性的高低决定碳源释放的速度，在一定程度上保证了碳源既不会过多释放增加造成浪费也不会过少释放而不足。同时，新型生物酶缓释碳源填料本身的溶解速率很慢，延长了填料的更换周期，降低了应用成本，该填料经过长时间应用后能完全被微生物溶解，不存在二次污染问题，这对于地下水原位修复处理硝态氮也具有重要的意义。

- 技术效果

低碳源硝态氮脱除技术具有脱氮效率高、成本低、无二次污染等特点，该技术能融入到多种污水处理工艺中，可以应用于人工湿地、污水厂提标改造、中水深度处理、湖库脱硝处理，地下水脱硝处理等，并在与不同处理工艺的结合中取得了多项知识产权。

通过本技术的使用，生活污水总氮指标能够稳定地达到1.0mg/L以下，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水III类标准，垃圾渗滤液总氮指标稳定达到10 mg/L以下，符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），电镀废水总氮指标达到10mg/L以下，符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准，运行成本上，本技术比传统工艺节约成本80%，为应用单位低成本下出水水质稳定达标做出了重大贡献。

- 示范与推广应用情况

低碳源硝态氮脱除技术可应用于普通的生物法脱氮工艺，特别对含有高浓度氮、低浓度碳的废水处理效果显著。目前本技术已陆续应用于包括成都高新区中水回用工程等30多个污水处理项目中，技术在应用的过程中持续改进与创新，使其日趋成熟，成本逐年降低。在应用过程中，针对不同类型的废水，研发多种结构的反应器以负载碳源填料，综合考虑废水水质特点对缓释碳源配方加以优化，同时对微生物加以驯化，技术在应用过程中，针对不同类型的污水，包括垃圾渗滤液，电镀废水，生活污水等，采用了不同的专利技术，取得了良好的脱氮效果。

- 成果转化推广前景

该技术应用成果已达到国家要求的城镇污染物排放标准，能够满足客户要求，同时具有节省投资、降低运行成本、性价比高等特点，市场应用前景广阔。

- 获得奖项：2016年广东省科学技术奖三等奖。

- 联系方式：

姓名：耿春茂

电话：0760-89878960

传真：0760-89878293

邮箱：81894510@qq.com

手机：18676248050

## （十六）广东地区粪便污水、垃圾渗滤液与城市污水同步脱氮除碳的工艺调控与工程应用

- 技术名称：广东地区粪便污水、垃圾渗滤液与城市污水同步脱氮除碳的工艺调控与工程应用

- 适用行业：城市污水处理

- 技术提供方：广州大学、广州市净水有限公司

- 适用范围：城市给水排水工程

- 技术内容

针对广州市大坦沙污水厂高浓度垃圾渗滤液、粪便污水与城市污水同步处理出水氮和有机物难以稳定达标排放的难题，采用多点进水方式均化进水碳源，以A-A2/O工艺为基础，根据进水污染物负荷和水温，通过工艺流程调控，构建以A-A2/O、A-倒置A2/O、A-UCT工艺为主体的运行模式，同步处理混合污水脱氮除碳。内容包括：(1)不同水温及进水 C/N 下影响因素调控与运行模式优化，难点是高氮高有机物浓度冲击下城市污水系统的修复；(2)预缺氧/厌氧/缺氧/好氧环境条件下氮和有机物降解的耦合协同作用。

- 技术效果

项目获发明专利授权1项。技术经济指标：技术上，同步处理系统出水COD、NH3-N和TN浓度均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；经济上，与未接纳渗滤液和粪便污水相比，城市污水厂不新增基建投资和运行费用。

- 示范与推广应用情况

成果自2012年9月开始应用于广州市大坦沙污水厂三期处理系统 (处理能力为22万吨/日，处理工艺为A-倒置A2/O)。经第三方检测，出水氮和有机物浓度稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。2012年9月至2014年底节约电费、渗滤液和粪便污水单独处理运行费用共计1056.14万元。以广州为例，若应用研究成果，以目前广州市城市污水厂日处理污水456.18万吨计算，高温期可处理11404m3渗滤液和34213m3粪便污水，中温期可处理9124m3渗滤液和34213m3粪便污水，可较好地解决渗滤液和粪便污水产量激增与单独处理能力不足的矛盾，同时节约两类污水单独处理基建投资和运行费用。

- 获得奖项：2015年广东省科学技术奖三等奖。

- 联系方式：

姓名：石明岩

电话：020-39366955

传真：020-39366955

邮箱：mingyanshi@163.com

手机：13342884816

### （十七）一种新型尾水提标处理系统

1.技术提供方

广东省环境保护工程研究设计院

2.适用范围

适用于敏感水域污水处理厂的尾水提标处理（仅针对污水处理工艺设备的后段修改）

3.技术内容

一种新型尾水提标处理系统，前段工艺包括依次连通的粗栅格池、细栅格池、沉砂池、A/A/O微曝气氧化沟、二沉池、中间水池和消毒出水池，中间水池和消毒出水池之间还依次新增加曝气生物滤池、高效沉淀池和用于去除悬浮固体的滤网式过滤器，曝气生物滤池的入水口与中间水池的出水口相连，滤网式过滤器的出水口与消毒出水池的入水口相连；滤网式过滤器的滤网精度为5~20um。本新型技术能使提标处理后的尾水能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体要求，减少污水对环境的危害。

4.技术效果

本技术对难去除的低浓度氨氮、有机物、总磷和细菌处理效果佳，出水水质稳定，通过曝气生物滤池、高效沉淀池和滤网式过滤器的结合，有效降低难以去除的低浓度BOD5、COD、TOC等污染物，兼具深度脱氮除磷，消毒杀菌的作用，出水水质能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水体要求。

5.示范与推广应用情况

本技术示范项目是东源县县城生活污水处理厂一期工程尾水提标工程，位于河源市东源县，工程规模为1.5×104m3/d。该项目进水为东源县县城生活污水处理厂排放的尾水，增加“曝气生物滤池+高效沉淀池+精密过滤+消毒池（原有）”处理工艺，经处理后出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类要求。该项目有利于保护东江河水环境质量；有利于改善周边居民的生活和工作环境；有利于提升河源市形象，增强投资吸引力。

6.成果转化推广前景

目前我国大部分污水处理厂采用氧化沟、A2/O、SBR等传统工艺的活性污泥处理方法，出水仅能达到城镇污水处理厂污水二级排放标准。《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）明确：敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准；建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。“水十条”同时在国内个别城市分别提出污水厂出水标准高于国家一级A标准，接近类IV类水或III类水标准。未来污水处理领域整体提标改造将是大势所趋。截止2014年底，“水十条”要求下已运行污水厂情况为：13%一级以下，49%一级B，38%一级A；“水十条”提标改造投资空间预计约400亿。

污水处理厂提标改造重点在去除难降解有机物、总氮、总磷、悬浮物、细菌等指标上的处理工艺选择。本技术出水水质能稳定达到地表IV类水体要求。本技术是各个处理单元的工艺组合，各个处理单元采用的工艺均为成熟稳定的污水提标工艺。相较与同类技术，曝气生物滤池高效能、低成本、小体积，快速净化去除COD和BOD5，同步进行脱氮除磷；高效沉淀池沉淀速度高，单位面积产水速率显著提高，能有效去除低浓度悬浮物，进而降低水中总磷浓度；滤网式过滤器达到精密过滤效果，对于SS等悬浮物有极高的去除率。本技术仅针对污水处理工艺设备的后段修改，基本不涉及到原构筑物及管线的拆除，不影响污水厂的正常运行。本技术模块化、自动化程度高，效率高，且施工建造快，运行管理方便，而且使用寿命长，折旧费用低，性价比高。

7.联系方式

联系人：苏文越

单位：广东省环境保护工程研究设计院

地址：广州市天河北龙怡路91号

电话：13808884002

邮箱：13808884002@139.com

### （十八）具有污泥源减量特性的改良好氧-沉淀-厌氧污水处理新工艺

1.技术提供方

中山大学环境科学与工程学院

2.适用范围

适用于城市污水处理、具有生化工艺的工业废水处理和农村污水处理

3.技术内容

只需要在原有污水处理生化工艺中的污泥回流段中插入一个专门设计的厌氧污泥反应装置，通过慢速增长微生物机理即可实现污泥源头减量。具有如下优点：减少剩余污泥量20-70%；运行费用较低；先进的理念：从源头引入能减少活性污泥产率的“绿色工艺”，在处理污水的过程中尽量抑制剩余污泥的产生，而不是在末端污泥产生后才予以处理处置；对污水处理出水并无不利的负面影响，甚至有一定的促进作用。

4.技术效果

与传统生化工艺相比，具有如下效果：

（1）头减少污泥产生量20%-70%；

（2）对污水处理出水并无不利的负面影响，甚至有一定的促进作用。

5.示范与推广应用情况

在佛山镇安污水处理厂（现更名为佛山市禅城区污水处理有限公司）建立了10万m3/d规模的示范工程，其中首期5万m3/d规模的示范工程于2014年5月建成，至今已稳定获得34.5%的污泥减量化效果，二期5万m3/d规模的示范工程与2015年10月建成，至今已稳定获得27.8%的污泥减量化效果污泥减量化效果。出水水质一直稳定达标。

6.投资回收期

按处理万吨废水产生5吨80%含水率污泥，污泥处置费300元/吨，减量25%的情况下，投资偿还期为5年左右。

7.成果转化推广前景

该项技术已经通过佛山市科技局举办的技术鉴定会，被认定达到国际先进水平。技术适用于所有的城市污水处理，具有生化工艺的工业废水处理和农村污水处理工艺的新建和改造，不改变原有的生化工艺的工艺流程，只需要新建专利设计的厌氧反应器及污泥连接管路和相关的仪表设备及自动化系统，因此不会对原有工艺造成不利影响，所有进行改造或新建的污水处理厂均具备条件，市场接受度高，技术安全性高。

技术已经完成了从小试-中试-示范工程的研究应用过程，实现了大规模的示范工程，实现技术成套化、设备化和自动化，具备了大规模推广应用的成熟度。

8.联系方式

联系人：孙连鹏

单位：中山大学环境科学与工程学院

地址：广州大学城外环东路132号

电话：13380065606

邮箱：eesslp@mail.sysu.edu.cn

### （十九）反应沉淀一体式矩形环流生物反应器快速生化污水处理技术

1.技术提供方

深圳清华大学研究院、深圳市清研环境科技有限公司

2.适用范围

适用于生活污水及各类生化性工业废水

3.技术内容：

反应沉淀一体式矩形环流生物反应器快速生化污水处理技术集反应、沉淀、出水的一体化。其原理在于：（1）利用曝气的气升动力，实现污水与污泥的混合、环流；（2）利用经典化工传质理论，提高氧传质效率；（3）污泥无动力全回流，具有微生物截留作用，保持较高的活性污泥浓度。该技术具有“低成本、高效率、简管理、优出水、少占地”的先进性。

4.技术效果

本技术具有“低成本，高效率，简管理，优出水，少占地”等特点，在工业废水和市政生活污水的处理中显现出其突出的竞争优势。通过对日处理1000吨乡镇生活污水进行对比研究，结果显示，采用本项技术比常规活性污泥工艺，在土建上，可以节省费用40%以上，占地可以节省48%左右；在运行上，可以节省动力消耗30%；从处理效果看，本技术在高效去除COD的同时，脱氮能力更强大。

5.示范与推广应用情况

（1）300m3/d生化系统升级改造工程（深圳市危险废物处理站有限公司，2016）；

（2）2000m3/d线路板废水处理设施改造工程（深圳市泽浩实业发展有限公司，2013）；

（3）1500m3/d龙岗北区污水扩容改造工程（华润五丰肉类食品（深圳）有限公司龙岗分公司，2014）；

（4）300m3/d江西五丰食品有限公司污水处理（2015）；

（5）400m3/d江西五丰牧业有限公司污水技改工程（2015）；

（6）180m3/d；河南潢川豫鸣一分场污水处理（潢川县豫鸣畜牧有限责任公司，2015）；

（7）200m3/d小型分散污水处理（珠海市18个农村污水处理站）。

6.成果转化推广前景

MBR作为市政污水处理的主流技术问题明显，从膜生产产生的废水废气污染到中间应用过程中通量的持续下降无法保证处理水量，最后膜寿命到达之后膜更换产生的固废污染都是无法避免的问题。而反应沉淀一体式矩形环流生物反应器快速生化污水处理技术的诞生，恰恰为市政提标改造新建提供了一种“低成本、高效率、简管理、优出水”的替代方案。

该技术已经在屠宰、养殖、食品、乡镇等污水处理项目中得到了验证，克服了技术风险，商业模式的创新也使其在大规模推广中迅速形成影响力，其装备化和标准化程度都远远超过现有主流污水处理工艺，在市场竞争中具有较大优势。

7.联系方式

联系人：李文波、刘淑杰

单位：深圳清华大学研究院、深圳市清研环境科技有限公司

地址：深圳高新技术产业园南区深圳清华大学研究院A402室

电话：15889678091、13510515452

邮箱：liwb@tsinghua-sz.org、10734452@qq.com

### （二十）微生物菌剂原位生物降解高氨氮污水技术

1.技术提供方

中国科学院南海海洋研究所；武汉水之国环保科技有限公司

2.适用范围

适用于工业废水及畜禽养殖废水等高氨氮污水

3.技术内容

通过制备高效生物修复微生物菌剂，投放于污水处理设施或污损自然环境中，利用微生物繁殖快，适应性强，且对污染物吸收转化快的优势，原位可持续性降解水体氨氮污染物，无二次污染下原位生物修复高氨氮污损水体。

本方法通过形成一个活性微生物主导的微生态循环系统，在快速消除污染物基础上，既不会像化学吹脱法造成不可估量的二次污染；也无需像活性污泥法一样消耗大量清水和补充大量有机碳源，从而大大降低使用成本，便于推广应用。

4.技术效果

此技术采用混合菌剂催化生物降解，经3-7天处理后，氨氮含量2000mg/L以上的工农业污水最终降至20mg/L以下，并经由二次处理后总氮含量降至10mg/L以下；市政生活污水氨氮含量降至5mg/L以下；并提高污水处理系统中化学需氧量（COD）去除率至50%以上。

针对工业污水，家禽养殖和生活污水，废水排放量跟治理量相同，从而使得全部废水得以处理，排放达标或循环利用。

5.示范与推广应用情况

（1）陕西安康汉滨市100t/d垃圾渗滤液处理：经初步处理，氨氮由1349mg/L降至429mg/L；化学需氧量（COD）由1380mg/L降至220mg/L；（本项目做预处理，后端接膜处理系统，膜最终出水达到一级A标）；

（2）甘肃陇南市成县城关镇星浩养殖场1300m3养殖污水处理：经过3天处理，处理后氨氮由1.2mg/L降到0.02mg/L；亚硝酸盐由3.86mg/L降到0.2mg/L；

（3）湖北十堰赟天生物科技发展有限公司700t/d生活污水以及500t/d皂素生产废水处理：经过10天处理，氨氮从120mg/L降至50mg/L以下；化学需氧量（COD）由处理前的700mg/L降至100mg/L以下；后续氨氮降低至15mg/L以下，COD维持在100mg/L以下，效果稳定；

（4）云南曲靖市苏源环保产业有限公司40000t/d高氨氮废水处理：经2天曝气处理，效果极好，氨氮值由处理前的1000mg/L显著下降至240mg/L左右。后续7天，氨氮将至15mg/L以下，维持良好效果。

6.成果转化推广前景

“水十条”总投资预计超过2万亿元。在相关环保政策支持下，我国污水处理行业将迎来大发展。依据“十三五”发展计划和“水十条”政策指导趋势，氨氮污水处理领域的开发应用产值预计可达500亿元以上。

至2020年，高氨氮类污水如工业生产废水、畜禽养殖废水、垃圾渗滤液等排放量不断上升，环境负担压力逐渐加大，而相关污水处理需求与处理能力缺口巨大。因此迫切需要开发和推广应用高氨氮污水处理技术。

7.联系方式

联系人：谢运昌

单位：中国科学院南海海洋研究所

地址：广州市海珠区新港西路164号

电话：13560494461

邮箱：xieyunchang@scsio.ac.cn

### （二十一）折叠曝气技术

1.技术提供方

华南理工大学

2.适用范围

适用于废水好氧生物处理、地表水原位、异位治理

3.技术内容

生物膜固定在折叠板表面，水流在折叠板上流动、跌落，达到溶解氧的目的，生物膜则实现废水净化功能。技术特点：能耗低，剩余污泥少，设备简单投资省，耐负荷冲击能力强，运行维护简单。

4.技术效果

与活性污泥法对比，节省能耗20-30%，剩余污泥减少50-70%，设备投资节省20-30%，土建投资节省20-30%。

5.示范与推广应用情况

（1）广州市番禺区金伯乐调味食品有限公司，调味品生产废水200m³/d，番禺区，沙湾镇，达到广州市排放标准第二时段一级；

（2）茂名一中生活污水处理，茂名市茂港区，达到茂名市地方排放标准；

（3）云南勐腊县曼庄橡胶有限公司1500m³/d，技改，达到综合排放标准，第二时段一级。

6.成果转化推广前景

折叠曝气技术属废水好氧处理的通用技术，可部分取代或完全取代目前的活性活性污泥法、接触氧化法等，技术成熟，市场容量大，例如目前的市政污水处理扩容提标改造，可在不停产的条件下进行技改。设备、土建投资均可节省20%或以上，是一种建得起、用得起的废水处理技术。也可广泛用于农村污水处理，地表水原位、异位治理、小区生活污水处理等。由于投资省，运行维护简单，本技术可跟随着国家一带一路的战略，为沿线国家的废水处理服务，为一带一路战略丰富环境保护的内容。

7.联系方式

联系人：浦跃武

单位：华南理工大学

地址：广州市天河区五山路381号

电话：13318893784

邮箱：g96123@scut.edu.cn

### （二十二）高效系列新型芬顿流化床系统

1.技术提供方

广东开源环保科技有限公司

2.适用范围

适用于各剋有毒有害难降解有机污染废水治理

3.技术内容

废水进入系统，加酸调节pH至3~4，根据进水水质确定Fe2+和H2O2投加量，投加Fe2+和H2O2使其充分反应，H2O2被Fe2+催化分解成大量羟基自由基（·OH），羟基自由基有极强的氧化性，能在较短时间内氧化废水中大分子有毒有害有机污染物。

4.示范与推广应用情况

大岭山旧飞鹅垃圾填埋场渗滤液处理项目，位于东莞市大岭山镇旧飞鹅村，垃圾渗滤液日处理量250m3，处理效果如下表所示。

| 指标 | 芬顿进水 | 芬顿出水 | 去除效率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（mg/L） | 700 | 210 | 70% |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 160 | 65 | 60% |
| 总磷 | 2.2 | 0.28 | 87.3% |

5.成果转化推广前景

本技术已成功应用于垃圾渗滤液、化工废水、制药废水的治理，在同类技术中处于领先地位，市场容量大，药剂投入低。“十三五”期间，将继续在大中型尾水提标改造项目、工业废水中水回用项目、垃圾渗滤液提标处理项目、石油化工尾水处理项目得到更加广泛的应用。

6.联系方式

联系人：林琳

单位：广东开源环保科技有限公司

地址：东莞市南城区黄金路1号天安数码城C1栋801

电话：13215367213

邮箱：407943296@qq.com

### （二十三）生物生态耦合（简称BEC）高效净水技术

1.技术提供方

广州格淋环境保护技术有限公司

2.适用范围

适用于村镇生活污水处理、污水厂尾水提标等

3.技术内容

该技术是基于土壤微生物与植物对污染物净化所研发出的一种污水处理技术，通过基质的精心配制、塡料的严格物理和生物功能分层等手段、生物工程技术，以最大限度利用土项微生物菌群和植物对污染物高效消解净化功能。BEC高效净水技术实现了全生态式生活污水的高效率、低成本处理，其关键技术如下：

（1）主要核心基质填料通过复配而成，渗透率稳定、比表面积大；

（2）根据微生物降解特性，进行严格的功能构造分层；

（3）污染物降解主要执行者为培育的特定土壤微生物，有效解决堵塞；

（4）填料内部设置换气层，无需额外动力充氧曝气；

（5）采用序批式间歇表面进水，自动化程度高；

（6）一般种植具有经济价值且去污能力强的耐湿陆生植物。

4.技术效果

BEC高效净水系统出水可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，个别指标可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类标准，满足目前国家对于村镇污水处理的排放指标控制，出水水质达到或优于受纳水体要求。以钦北区（皇马）污水厂为例，设计处理水量5000m3/d，进水：CODCr（化学需氧量）≤200mg/L，NH3-N（氨氮）≤30mg/L；出水：CODCr≤20mg/L，NH3-N≤0.5mg/L，TP（总磷）≤0.1mg/L。

5.示范与推广应用情况

（1）皇马污水厂尾水生态深度净化工程，位于广西钦州市钦北区,处理规模5000m3/d，自2016年11月投入运行至今，出水主要指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；

（2）廊田镇污水处理厂，位于广东省韶关乐昌市，处理规模1500m3/d，自2014年底投入运行至今，出水主要指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

6.成果转化推广前景

该技术综合了垂直流人工湿地和传统好氧生物污水处理技术等各自优点的基础上，经长期试验研究，通过基质填料构建、布水方式、无动力高效自动充氧以及生物技术工程等措施，创造性开发了BEC高效净水系统。有别于一般生态和生化处理工艺，本技术中污染物的去除是在其基质中各种类型丰富微生物（细菌、真菌、放线菌等）、基质酶以及植物的耦合协同作用下完成的。生态净水系统内置有我司自主研发的多级复合基质填料以及附着其上生长的种类丰富、数量庞大、相应层级相应功能的微生物，依靠污水下渗时的重力作用进行自主呼吸而达到基质内微生物的氧气无动力供给和分解气体外排，从而确保系统高效稳定的净化功能。

村镇污水处理不宜采用较为成熟的城市污水处理工艺，而大多传统生态净化工艺往往不能满足处理要求。而应采用一些工艺简洁、处理效果好、能耗低、运行管理简便、二次污染少的先进适用技术。BEC高效净水技术在村镇地区具有更加广阔的发展前景和不可替代的优势，可减少资金投入、缓解市政管道建设压力、有效节约建筑空间，进而推动水处理行业的革新。村镇污水经过妥善处理后进行回用，能够有效缓解城镇等地的供水压力，对于污水治理具有重要的战略意义，是环境保护和行业发展的必然趋势。

近年来，随着污水处理行业的高速发展，城市污水处理率达到90%以上，然而乡镇和农村由于基础设施建设落后，污水处理明显低于城市，处理率不足10%。随着农村经济的发展及农民生活水平的提高，农村无废水的排放量明显增大，污染物浓度也显著提高。大量乡镇、农村生活污水未经处理排放，造成我国村镇环境不断恶化，各流域污染现象严重。治理的空白意味着巨大的市场潜力。

7.联系方式

联系人：覃树松

单位：广州格淋环境保护技术有限公司

地址：广州经济技术开发区科学大道33号视联科技园B栋418室

电话：13829709440

邮箱：87620198@qq.com

### （二十四）立式低能耗内循环一体化污水处理设备（PKTower）

1.技术提供方

广州鹏凯环境科技股份有限公司

2.适用范围

适用于村镇生活污水处理

3.技术内容

PKTower采用了倒置AAO+MBBR/MBR工艺，传统AAO工艺有其固有的缺欠，往往在保证脱氮效果的同时除磷效果不佳。在充分分析传统AAO工艺的基础上，PKTower将缺氧段置于厌氧段前面，厌氧段后再设置好氧段。缺氧区位于厌氧区之前，硝酸盐在这里消耗殆尽，同时允许反硝化优先获得碳源。厌氧区ORP较低，有利于微生物形成更强的吸磷动力。微生物厌氧释磷后直接进入生化效率较高的好氧环境，其在厌氧条件下形成吸磷动力可以得到更充分利用。

4.技术效果

技术依托的设备以处理水量为50t/d的生活污水项目为例，未处理前氨氮全年排污量为0.45t/a，处理后排污量0.09t/a，削减量为80%；COD全年排污量约为5.4t/a，处理后排污量0.9t/a，削减量为83.3%；总磷全年排污量约为0.072t/a，处理后排污量0.009t/a，削减量为87.5%。

5.示范与推广应用情况

广东仲元中学50m3/d生活污水，地点番禺，出水优于一级A标；肇庆华利高服饰300m3/d印染废水，地点肇庆，出水优于广东地标一级；肇庆岭南食品50m3/d废水，地点肇庆，出水优于广东地标一级；青云山自然保护区50m3/d生活污水，地点翁源，出水优于一级A标。

6.成果转化推广前景

PKTower可以应用于生活污水处理及各种不同类型的工矿企业的废水。PKTower从研发到生产并进入市场，只用了短短的两年时间，目前已广泛应用于农村生活污水、旅游景区生活污水、学校生活污水、食品工业废水、印染工业废水等领域，其优质的出水标准及秀美的外形获得客户的一致好评。

由于PKTower其特殊的结构，利用空间换取平面，使得占地面积仅为普通一体化水处理设备的40%以下，节省的能耗至少30%以上。对比普通的污水处理设备中，基于市场对于土地使用面积的限制以及市场对于水处理设备运营成本的接受程度，占地面积小和运营费用低、运营管理简单的PKTower必定深受客户的欢迎。

人居环境问题的凸显，国家对环境治理的重视程度，污水排放的严格要求，本技术产品恰好满足客户对于经济发展与环境保护的资金及技术要求。我们通过“工程设备化、设备标准化”的思路来对我们产品的发展战略进行定位，对中小型的环保工程都通过标准设备的方式来实现，由工厂化制造，标准化的生产及设计，采用标准设备面向市场进行产品推广。通过规模化生产，引进先进的生产设备和生产工艺，对生产工艺过程进行严格的质量控制，使未来的标准化的环保设备品质更有保障、价格更加优惠，对市场的发展将产生极大的促进作用。

7.联系方式

联系人：谢洁云

单位：广州鹏凯环境科技股份有限公司

地址：广州市番禺区番禺大道北番禺节能科技园天安总部中心11号楼501

电话：13560094153

邮箱：147439038@qq.com

### （二十五）高浓度养殖废水深度处理工艺

1.技术提供方

广东益康生环保科技有限公司

2.适用范围

适用于畜禽养殖行业、食品发酵行业、纺织印染行业

3.技术内容

通过改良传统的AO工艺并结合电化学技术，达到对高浓度养殖废水的处理效果。改良主要以高效脱氮菌的筛选、驯化及培育为突破口，强化传统厌氧-好氧过程的脱氮效率。通过电解槽设计、电极材料选择及辅助因子种类与形式的变化，结合阳极氧化与芬顿反应，实现阳极双氧化，加速沼液中难降解物质的断链破解，提高废水可生化性，为后续生化过程创造有利条件，突破了高浓度废水处理难题。

4.技术效果

对原水水质COD26000-28000mg/L，氨氮1500-1700mg/L，总磷500-600mg/L的高浓度废水，处理后废水水质达到废水排放达到《生活污水排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。满足中水回用要求，并且回用率达80%以上，达到节能减排效果。同时，高级氧化技术的运用可有效减轻污水中的颜色和臭味，不会造成二次污染，达到废水高回收利用及减排目的。

5.示范与推广应用情况

目前在广东、广西、湖北等8个省份广泛应用，建有深度处理废水处理工程示范项目15个，举例如下：

（1）高村猪场200m3/d污水处理工程，广东省云浮市新兴县捻村镇，出水满足国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第二时段一级标准；

（2）联和鸭场300m3/d污水处理工程，广东省开平市苍城镇联和村，出水满足《生活污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；

（3）洪湖一场450m3/d污水处理工程，湖北省洪湖市燕窝镇姚湖管理区头村，出水满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）第二时段一级标准。

6.成果转化推广前景

基于能源回收利用的畜禽养殖废水深度处理技术及循环回用技术和装备的开发应用，所开发的新工艺、新产品和新装备不仅对于养殖业意义重大，同时还能推广应用到其他各类包括食品发酵行业、纺织印染行业、垃圾渗滤液等的深度处理中，所形成的市场规模庞大，经济效益和社会效益非常明显。

该技术大大提高项目单位乃至周边地区高浓度养殖废水深度处理及循环回用水平，不仅解决了出水无法达到新标准的问题，而且出水能够循环回收利用，达到节能减排效目的，加快畜禽养殖业污染治理向更节能环保方向发展，具有广阔的市场空间及强有力的竞争力。

目前，申报项目已在广东、广西、海南、江苏等地成功应用，并得到广泛认可。申报单位近一年签订畜禽养殖废水处理项目64个，项目合同金额已超过2亿元。

借助目前良好的客户群体，可在全国内选取合适地区，根据不同市区养殖情况、污水处理情况，分期、分批建设高浓度废水的深度处理示范性项目，预计到2020年可建有高浓度养殖废水深度处理项目300个，收入90000万元，可减少1800吨的碳排量，节约成本19500万元/年。

7.联系方式

联系人：伍尚权

单位：广东益康生环保科技有限公司

地址：广东省云浮市新兴县新城镇新成工业园二环西路

电话：13826858323

邮箱：260232143@qq.com

### （二十六）食藻虫引导水下生态修复技术

1.技术提供方

广州太和水生态科技有限公司

2.适用范围

适用于市政河道湖泊治理、景观水体治理、水源地水体治理、中水深度净化治理

3.技术内容

食藻虫”引导水下生态修复技术，利用食藻虫摄食富营养化水体中的蓝绿藻、有机碎屑等，迅速提高水体透明度，构建或者恢复健康的水生态系统，恢复水体生物多样性、生态系统结构和功能，恢复水体的生态自净功能，从而保持水体长期清澈，展现水下生命之美。

（1）食藻虫摄食消化水体蓝藻后，可以产生弱酸性的排泄物，降低水体中的PH值，并抑制水体蓝藻的生长（水体蓝绿藻暴发需要较高pH值）；

（2）水体蓝藻减少消失后水体透明度增加，阳光可进入水底，促进水体水底沉水植被的生长，沉水植被与食藻虫可形成良好的共生关系；

（3）沉水植被替代蓝绿藻进行水下光合作用，释放出大量的溶解氧，吸收掉水中过多的氮、磷等富营化物质，形成水域生态“水下森林”和“水下草皮”自净，并产生它感作用进一步抑制蓝绿藻；

（4）沉水植被恢复后，底泥氧化还原电位升高，有利于水生昆虫和水生底栖生物的大量滋生，在沉水植被共生作用下，“水下森林”和“水下草皮”形成底泥营养物质的封存和生态链自净（物质能量的逐步吸收转化）；

（5）最后逐步向水体中引入螺、贝、鱼、虾类等高级水生动物，食藻虫和沉水植被又可以被鱼、虾、螺、贝等高级水生动物吃掉，最终通过收获有机水产品把水体水中的氮、磷等富营养物质从水体中转移上岸，彻底降低水体水中的富营养化程度。

4.技术效果

（1）工程实施后，水体透明度达到1.5m及以上，浅水区域清澈见底；水体生态系统初步达到稳定状态，主要水质主要富营养指标（氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、化学需氧量）达到国家地表水Ⅲ-IV类水标准；

（2）恢复水体原有的水生生态系统，水下森林和水下草皮覆盖率达60%及以上，水生植物保持四季常绿，形成优美的水下景观；

（3）完善水体生态系统的食物链，形成全面稳定的生态平衡并建立后续生态平衡维护保养系统。

5.示范与推广应用情况

（1）项目名称：广州海珠国家湿地公园景观水体生态治理（2014.03开工，2014.06完工）

地址：广州市海珠区新窖中路海珠湿地牌坊

项目概况：水域面积40000m²，平均水深为1.5m，修复后水质主要富营养指标达到地表Ⅲ类水标准，透明度清澈见底，被誉为“广州最美湿地”。

（2）项目名称：花样年·桂林麓湖国际社区人工湖景观水体生态治理（2014.05开工，2014.08完工）

地址：桂林市西城大道

项目概况：水域面积为150000m²，平均水深：1.5m，修复后水质主要富营养指标达到国家地表Ⅲ类水标准，水体常年清澈见底。

6.成果转化推广前景

本技术从发明至今，已经在上百个项目中成功应用，应用范围主要有湖泊水、城镇河道、景观水、饮用水源地、中水及农村生活污水等水体。在同类技术中的市场普及率为60%，该技术已经完全成熟，在全国60多个省市已进行大范围的应用，近400个项目成功实施，在现有的技术经济性条件下，预计在2020年在领域内推广可挖掘的市场潜力是巨大的，预计普及率达到70%左右。

7.联系方式

联系人：肖秋美

单位：广州太和水生态科技有限公司

地址：广州市荔湾区百花路10号花地商业中心

电话：13760762226

邮箱：625450686@qq.com

### （二十七）全生态自净型水体修复与构建技术

1.技术提供方

深圳市水务投资有限公司

2.适用范围

河湖生态环境治理

3.技术内容

该技术核心是在控源截污的前提下，以不破坏陆地景观格局为宗旨，通过水生植物、水生动物和微生物等生物操控手段，人为构建水体生态系统，使水中的物质和能量有循环出路，实现水下生态的自我循环、自我净化。

4.技术效果

修复前水质数据如下：总氮在2.0mg/L左右；总磷约120μg/L；叶绿素a均值80μg/L；悬浮物含量一般在30mg/L左右；透明度均值为35cm。

修复后水体清澈，主要指标达到国家景观娱乐用水C类标准以上，具体指标包括：透明度达100厘米以上；叶绿素a在15μg/L以下；总磷平均值在50μg/L以下；溶解氧在4mg/L以上；主要水生生物多样性增加50％以上。

5.示范与推广应用情况

工程所在地位广东省惠州市西湖（南丰湖）景区，工程面积为150000㎡，截止目前，已运行6个月，效果保持良好，可清澈见底，水中可见鱼类与螺类，水生植物生长旺盛，主要技术指标达到国家景观娱乐用水C类标。

6.成果转化推广前景

该技术适用于城市景观湖泊的治理与水体的景观效果提升，工程实施后，感官效果明显，可实现清澈见底、鱼儿成群。目前同类技术主要用于住宅小区中景观池建设，以提升小区景观效果，通过本工程的实施，证明该技术在大型、深水城市湖泊中也具备实施条件，可达到目标效果。

由于城市湖泊兼具城市景观与防洪排涝功能，在生态系统进入稳态后，具备一定的纳污、去污能力，雨水入湖对该系统的冲击影响可于5日内恢复，这点已经经过事实的验证，因此，该技术具备大规模推广的潜力。因广东为多水省份，城市湖泊较多，市场潜力巨大。

7.联系方式

联系人：袁瑜旻

单位：深圳市水务投资有限公司

地址：深圳市深南大道万德大厦

电话：13828895789

邮箱：173112200@qq.com

### （二十八）多元生态平衡生物修复方法

1.技术提供方

佛山市玉凰生态环境科技有限公司

2.适用范围

水污染防治、黑臭河湖治理

3.技术内容

通过增氧有效控制水质恶化彻底改善水底层缺氧，降低有害物质，改善底质，增加生物的多样性，运用河道土著微生物与微生物复合菌群配伍，组成微生物菌剂，再配合生物基技术为微生物的生长提供环境，微生物菌剂发挥作用，消除淤泥的同时在光合过程同化过程中形成含氮有机物；微生物菌剂大量吸收磷酸盐，合成自身的和核酸及过量吸收磷合成贮能于体内，水生植物和水生动物的吸收、食用作用，达到去氮、磷的目的，从而快速修复生态系统。

4.技术效果

（1）河涌截污到位的情况下:水质部分常规指标可以达到《地表水环境质量标准---GB3838-2002》Ⅳ类水标准；

（2）河涌截污不到位的情况下：水质部分常规指标可以达到《地表水环境质量标准---GB3838-2002》Ⅴ类水标准；

（3）可根据河涌具体的实际情况，提高当地水质的一个指标层次。

5.示范与推广应用情况

项目名称：北滘镇村心涌、医灵涌、下涌水生态修复工程

所在地：广东省佛山市顺德区北滘镇

规模大小：21000m2

运行时间：2014年9月开始运行，运行维护期为3年。

运行效果：水质变清，黑臭消除，水生态环境恢复正常。

技术指标：水质达到地表V类水标准。

6.成果转化推广前景

国务院颁布的《水污染防治行动计划》提出“到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制性目标，城市黑臭水体整治已经成为地方各级人民政府改善城市人居环境工作的重要内容。本项技术已经十分成熟了，在同类技术中处于占优的市场地位，目前在多个地区得到了运用实施，如佛山、广州、深圳、厦门等等，到了2020年，本公司治理的黑臭水体预计可达到1200万平方米。

7.联系方式

联系人：肖志英

单位：佛山市玉凰生态环境科技有限公司

地址：佛山市南海区桂城街道深海路瀚天科技城A区8号楼11楼

电话：18902418443

邮箱：yuhuangst@163.com

### （二十九）电镀废水污染物高效去除技术

1.技术提供方

惠州金茂实业投资有限公司

2.适用范围

适用于电镀废水处理升级改造

3.技术内容

本技术采用“物化+离子交换+生化+高倍膜浓缩+蒸发浓缩”的废水处理工艺路线，如图所示。

该工艺路线具有以下特点：

（1）本工程采用的超滤+反渗透+机械蒸汽再压缩蒸发器技术，节能的同时达到最优化的处理效果。相较废水直接采用蒸发浓缩的工艺，本技术运行和投资成本更为经济；

（2）本工程采用离子交换系统回收废水中重金属，相比传统化学沉淀工艺能更好的保证反渗透系统运行效率，延长膜使用寿命，同时减少电镀污泥的产生量，实现重金属与水资源双回收的目的；

（3）采用分质分流处理和综合回用两种处理方式相结合，节省土建，还使后续系统运行负荷较低，保证整个系统的处理效果；

（4）多级膜浓缩系统采用多项抗污堵专有技术，使膜浓缩部分更为稳定高效；

（5）采用先进的自动化控制技术，能实现打开电源无需操作人员监管而实现全自动操控，DCS+PLC+上位机对话界面的控制方式，可实现集成主控和分置控制，以及被控制设备运行状态的动态显示。

4.技术效果

废水处理后总镍达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）新建企业水污染物排放限值要求，六价铬达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，其余水污染物指标达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）水污染物特别排放限值要求。废水处理后全部回用于生产。

5.示范与推广应用情况

该技术已在博罗县龙溪电镀基地、天津滨港电镀产业基地、华中表面处理循环经济产业园等电镀废水治理项目中得到应用，解决了企业废水处理工艺技术难题，获得良好经济和社会效益。

6.投资与运行成本估算

以博罗县龙溪电镀基地项目为例，项目总规模1300m3/d，项目总投资为3710万元，运行费用为19元/吨/d。

7.联系方式

联系人：陈志才

单位：惠州金茂实业投资有限公司

地址：广东省广州市天河区五山路1号华晟大厦24楼

电话:13829958995

邮箱：46037289@qq.com

### （三十）养殖废水综合治理技术

1.技术提供方

广东水清环保科技有限公司

2.适用范围

适用于养殖废水处理

3.技术内容

该技术工艺路线大致如下：

猪场污水→隔渣池（原有）→集水池→固液分离机→初沉池→水解酸化调节池→厌氧UASB→两级A/O→絮凝沉淀池→pH回调池→解除消毒池→进入氧化塘后达标排放。

废水在进入初沉池的废水SS浓度依然较高，故需要在生化前设置预处理工艺，去除大部分的SS，以降低后续处理的负荷。对于污染物浓度较高的猪场废水的处理，较为成熟的作法是采用USR-厌氧-好氧处理工艺（A-O法），能保证较高的COD去除率，而且有一定的脱氮除磷效果，因而主体处理工艺采用“UASB+生化处理+除磷”工艺，以确保各种污染因子的稳定达标。

氨氮的去除是本项目的重点和难点。由于原水浓度氨氮高达600mg/L，考虑到常规-缺氧-好氧还无法达到80mg/L的排放浓度，故采用两级厌氧-好氧工艺，强化氨氮的去除效果。

4.技术效果

废水处理执行广东省珠三角《畜禽养殖业污染物排放标准》排放标准。

5.示范与推广应用情况

示范案例：广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司石望扩繁场污水处理工程项目分包工程。工程规模：350m3/d，于2013年验收，目前运行情况良好。

6.投资与运行成本估算

投资费用：237万元整；运行费用：1.5元/m3

7.联系方式

联系人：庄绪兵

单位：广东水清环保科技有限公司

地址：广州市番禺区番禺节能科技园1号楼505

电话：13640623535

（三十一）采用A/A/O微曝氧化沟工艺的污水处理装置

1.技术提供方

广东省广业环保产业集团有限公司

广东省环境保护工程研究设计院

2.适用范围

本技术适用于城镇生活污水处理厂。

3.技术内容

A/A/O微曝氧化沟工艺主要从改变传统氧化沟曝气方式和推流混合方式两个方面进行了变革。

将厌氧池和缺氧池与微曝氧化沟在池形上合建，从外观上是个相互连通的氧化沟，但是厌氧池和缺氧池与好氧池又相互独立，具有各自的功能。从根本上改变了曝气方式和推流混合方式，采用深水微孔曝气和水下推流相结合的曝气、混合系统。

4.技术效果

既继承了传统氧化沟工艺水力特性优良、处理效果好、耐冲击负荷强、操作维护简单等优点，又大幅度消减了综合能耗、减少了占地。

微曝系统采用了可提升检修方式，彻底解决液下曝气检修和更换困难的难题。工艺可以采用A/A/O工艺及倒置A/A/O工艺运行，可针对进水水质（N、P）选择两种不同的工艺运行。提高同步生物除磷脱氮达标的可靠性。

5.示范与推广应用情况

“A/A/O微曝氧化沟工艺”现已成为国内污水厂建设的首选技术，截至2015年12月，仅由广东省环境保护工程研究设计院采用该技术设计的污水处理项目就约为200项，总规模超过500万m3/d，广业环保产业集团在广东省东西北地区应用该技术建设运营的污水处理厂项目多达60多个，总规模近200万m3/d，均能稳定达到排放标准，对当地环境保护起到重要作用。

6.成果转化推广前景

国内大部分污水处理厂采用氧化沟、A2/O、SBR等传统工艺的活性污泥处理方法，出水仅能达到城镇污水处理厂污水二级排放标准。《水污染防治行动计划》（简称“水十条”） 明确：敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准；建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。“水十条”同时在国内个别城市分别提出污水厂出水标准高于国家一级A标准，接近类IV类水或III类水标准。

7.联系方式

联系人：韩延飞

单位：广东省广业环保产业集团有限公司

地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦9楼

电话：18666010896

邮箱：285818787@qq.com

### （三十二）工业区雨水净化调蓄与河道水质保障技术

- 技术提供方

环境保护部华南环境科学研究所

- 适用范围

雨水面源污染控制及河道生态流量补充

3. 技术内容

针对工业区集中式与散排式雨水面源污染问题，研发了工业区雨水净化调蓄与河道水质保障技术。该技术由初雨强化处理技术、雨水调蓄及组合湿地塘净化技术和河道滤坝式反应墙面源污染削减技术组成。

（1）工业区初雨强化处理技术

对于集中式雨水，降雨时采用初雨强化净化技术对雨水地面径流进行处理。雨水进入雨水泵井经截分后提升至高效原位截分反应器进行强化絮凝和快速沉淀以去除雨水中的固体悬浮物以及部分氮磷，出水进入植物强化稳定塘和调蓄贮水塘进行调蓄。该技术参数如下：①絮凝反应时间为15min左右；②表面负荷.0~15.0m3/(h·m2)；③PAC投加量50~100mg/L；（4）污泥回流比50%；

（2）工业区雨水调蓄及组合湿地塘净化技术

非降雨时，调蓄贮水塘中贮存水在强化人工湿地和植物强化稳定塘中进行复氧和循环处理，通过植物强化稳定塘中多种植物的综合作用和强化人工湿地填料、植物、微生物的协同作用以净化水质。当附近河道缺乏新鲜水源补充时，可以调用贮水塘的水以补充生态流量。该技术参数如下：①降雨时，植物强化稳定塘和调蓄贮水塘可贮存1d雨量，满后溢流存量水；②非降雨时，采取循环流处理方式，塘系统的循环比为1:24~1:15；③强化人工湿地（垂直流）表面负荷0.8 ~1.2m3/(m2·d)，停留时间：20~30h；

（3）工业区河道滤坝式反应墙面源污染削减技术

对于散排式雨水，采用河道滤坝式反应墙面源污染削减技术对雨水进行处理。通过沸石、石灰石和火山岩的物理截留和吸附、化学吸附的作用以及海绵铁的内电解反应对雨水进行快速处理。滤坝式反应墙水力负荷1.16 ~ 2.32 m3/(m3·h)；滤坝式反应墙第一段选用沸石碎石海绵铁混合填料，第二段采用火山岩碎石混合填料；

4. 技术效果

本技术将化学沉淀、植物净化、微生物吸收、功能填料截留吸附等技术结合一起。高效原位截分反应器可用于去除大部分悬浮颗粒物，伴随COD，N，P等污染物的削减，植物强化稳定塘和强化人工湿地为COD、特别是氮磷的提供进一步的去除。本技术降雨时削减污染，非降雨时维持水质，并为河道提供生态基流，实现控污、调蓄与补水于一体。滤坝式反应墙可与河道堤岸有机结合，具有不占用新地，无动力设计，运行维护简便，运行费用低的特点。该技术对初期雨水的SS、COD、氨氮、总氮、总磷等常规污染物均有高于50%的处理效果；另外，对壬基酚和双酚A等毒害性有机物的去除率高于40%，

5. 示范与推广应用情况

工业区雨洪调蓄净化与河道水质保障技术示范工程位于深圳市坪山新区卢田路，主体工艺采用“高效原位截分反应器+植物强化稳定塘+调蓄贮水塘+强化人工湿地技术”的组合工艺，设计规模5000m3/d，主要用于处理锦绣东路以南，卢田路以北，临松路以东，金联路以西的生物医药工业园区域的地表径流面源污染。第三方监测数据显示，示范工程对SS、COD、氨氮、总氮、总磷等常规污染物均有高于50%的处理效果；另外，对壬基酚和双酚A等毒害性有机物的去除率高于40%，有效控制了排水风险。该工程实施后可对区域面源入河COD、氨氮、总磷污染削减80.56、1.54、0.46吨/年。

6. 成果转化推广前景

该技术吨水投资成本600元左右；吨水处理成本约0.30元/吨。正处于示范应用与初步产业化阶段，可结合城镇河道蓝线管理，因地制宜利用城郊小山塘、滩涂地等地理条件，达到雨水调蓄净化的目的，为保障河道水质提供技术支撑。

7. 联系方式

联系人：黎京士

单位：环境保护部华南环境科学研究所

电话：13632491379

邮箱：lijingshi@scies.org

地址：广州市员村西街7号大院

### （三十三）高效悬挂链曝气生物接触氧化-潜流人工湿地技术

- 技术提供方

环境保护部华南环境科学研究所

- 适用范围

适用于低C/N比，NH3-N浓度相对较高的污染支流、黑臭水体

- 技术内容

针对部分区域产业无序发展、基础设施不完善、支流污染严重等问题，基于跨界河流限期整治的迫切需求，研发了“高效悬挂链曝气生物接触氧化-潜流人工湿地”技术。该技术适用于低C/N比，NH3-N浓度相对较高的水质条件。该技术应用了增强生物膜活性的高效节能曝气系统，达到高效硝化除氨的目的；结合后续二级潜流人工湿地，强化了对氮磷及特征有机物的去除，具有高效低耗的特点，可有效控制排水风险。该技术核心为一种应用于生物接触氧化系统的组合式鼓风曝气系统，其安装在填料下方，包括可提升管式悬挂链微孔曝气器、固定穿孔管式曝气器，其有机地结合了可提升管式悬链微孔曝气装置的氧利用效率高和固定穿孔管式曝气装置冲刷强度大、适于生物膜更新的优点，使系统整体保持充氧效率高，生物膜活性强等特点。

受污染河水经橡胶坝截留后自流进粗格池，经过除渣处理后进入提升泵房，再提升到细格栅池，由转鼓式格栅清理细小悬浮物，然后进入旋流式沉砂池去掉砂粒，然后配水进入接触氧化池；在接触氧化池利用组合式悬挂链曝气生物接触氧化，达到高效硝化除氨的目的；结合后续二级潜流人工湿地，强化了对氮磷及特征有机物的去除。

4. 技术效果

在进水水质为劣V类的情况下，通过该工艺，COD、总磷等主要指标达到地表Ⅴ类水标准，氨氮达到4.5 mg/L以下，典型POPs、EDCs和重金属等特征污染物削减70 %以上。

5 示范与推广应用情况

该成果成功应用于惠州市惠阳区丁山河等3条跨界重污染支流、总处理规模达7万吨/日的水环境综合整治工程。该项目利用河道周边地形条件，采用河湾型旁路净化系统设计，在进水水质为劣V类的情况下，处理后CODCr、TP等主要指标达到地表水V类标准，氨氮降至4.5mg/L以下，壬基酚、双酚A等特征污染物削减70%以上；每年可削减入河COD511吨、氨氮76吨、总磷12吨以上，区域水质得到进一步改善。

6. 成果转化推广前景

工程投资约800元/吨废水，运行费用约0.25元/吨废水。技术可广泛应用于城市重污染黑臭河道的旁路处理，为重污染河道（黑臭水体）水环境综合整治和水质改善提供工程技术支撑。

7. 联系方式

联系人：虢清伟

单位：环境保护部华南环境科学研究所

电话：13512720676

邮箱：guoqignwei@scies.org

地址：广州市员村西街7号大院

## （三十四）中空板式陶瓷膜在市政污水水质提标及工业废水回用的应用

1. 技术名称：中空板式陶瓷膜在市政污水水质提标及工业废水回用的应用

2. 适用行业：适用于工业废水、市政污水

3. 技术提供方：广州市世来至福科技有限公司

4. 适用范围：适用于市政污水的水质提标，及工业废水的中水回用、零排预处理

5. 技术内容

以废水水质提标及回收再利用，节能减排为目标，针对传统有机膜的易断丝，使用寿命短的弱点，研发了中空板式陶瓷膜。中空板式陶瓷膜强度高，耐高温，耐腐蚀，耐化学清洗，易清洗，易恢复，易维护，寿命长，最长使用寿命可达到20年。中空板式陶瓷膜表面过滤精度0.1μm，组装便捷，附加或预处理工艺少，占地面积小，集成系统可做浸没式或外置式使用。系统通过外压内吸的方式，达到过滤目的，板式的结构可以让气泡有效的清洗膜表面，可以在各种极端的化学、压力和温度条件下稳定运行，项目组经过大量与各行业的实验合作，建立起了针对各种类工业废水及市政污水的实验数据库。中空板式陶瓷膜及其组合装配结构均已获得国家发明专利。

6. 技术效果

技术应用可在原来任何前段工艺不变的情况下，预处理后，经过中空板式陶瓷膜过滤，出水使市政污水由一级B类提升到一级A类类水标准要求，SS、COD含量低于1mg/L、10mg/L ，TN和TP含量分别低于3mg/L、1mg/L，可实现废水资源化利用以及回用。经过以上实验，用中空板式陶瓷膜处理凉山县市政污水，成为岱海电厂每日14000吨的日常用水。

7. 示范与推广应用情况

①郑州富士康工业园工业污水回用3000吨每天、8000吨每天已经运行三年；

②广西梧州宝石加工五园区废水回用；

③东莞嘉顿食品厂中水回用；

通过我们已在国内做成的上百个中空板式陶瓷膜成功应用案例，能够使得工业废水实现中水回用及零排放前段预处理及市政污水水质提标，减少了水资源的严重浪费，将工业企业的污水、废水处理回用，特别是回用于生产过程，是大有潜力可挖的。市政污水水质提标，使得城市河道环境改善，为城市污染治理与功能利用提供了应用范例，具有重要的实际应用前景和良好的社会经济效益。

8. 成果转化推广前景

可广泛应用于城市市政污水提标改造及工矿企业废水回用、零排预处理，市场巨大。

9. 联系方式

联系人：曹辉

单位：广州市世来至福科技有限公司

地址：广州市白云区嘉禾街望岗荷木岭55号三楼

电话：13903009610

邮箱：13903009610@139.com

# 三、土壤污染防治技术成果

## （一）植物萃取-重金属活化联合修复技术

1. 技术名称：植物萃取-重金属活化联合修复技术

2. 适用行业：土壤修复

3. 技术提供方：中国科学院地理科学与资源研究所、北京瑞美德环境修复有限公司

4. 适用范围：砷镉污染土壤

5. 技术内容

通过在污染土壤上种植选育的高效超富集植物并配合相应的活化剂等强化措施，快速富集和去除污染土壤中的砷、镉等，将收割的超富集植物进行安全焚烧，焚烧后剩下的少量灰渣采用安全填埋方式进行处置。技术包括：超富集植物工厂化育苗技术、土壤砷镉的植物高效去除技术、土壤重金属活化剂及其生产技术、超富集植物安全处置技术装备、农田土壤修复管理信息系统、土壤修复产业园示范。该技术的工程应用和技术水平居国际领先地位该技术具有四大优点：(1) 投资和维护成本低；(2) 接近于自然生态过程，二次污染风险小；(3) 采选区域可直接作为农林用地，实现污染土地增值；(4) 技术操作性良好，易于大面积推广。

- 技术效果

在轻-中度污染的土壤中，土壤砷的年去除效率11%、土壤镉的年去除效率约15%，轻度污染土壤3~5年修复达标。

7. 示范与推广应用情况

2011年，在广西环江开展砷镉污染农田修复技术示范。蜈蚣草提取土壤砷量高达17.5%，经过3年植物萃取-重金属活化联合修复后，土壤砷去除率达到52.5%。

2016年，在四川绵竹开展镉污染农田修复技术示范。利用八宝景天等超富集植物对土壤镉的超富集能力，年修复效率达到10%以上。

2016年，在湖南石门开展砷污染农田修复技术示范，重点解决当前土壤修复技术的配套性、集成性不足的问题，年去除效率约11%。研发建立了可视化的土壤修复管理信息平台。从产业的角度，建设集土壤修复科技转化、科技孵化、科学普及等功能于一体的国内首个土壤修复产业园。

先后在广西环江和阳朔、湖南石门、云南个旧、河北石家庄等地建立了砷镉污染土壤的植物修复成套技术示范基地，示范面积1万多亩。

8. 投资与运行成本估算

总体修复成本约3.5-5万元/亩，包括污染调查、方案设计、招投标、工程监理、工程施工、药剂、税收、利润等全部开支项目。第一年种苗、活化剂等材料投入约2.50万元/亩，以后每年的运行管护成本0.50万/亩；轻微污染土壤修复成本3.50万元/亩；轻度污染土壤修复成本约5万元/亩。

9. 投资回收期

修复达标后的土壤种植高附加值农产品，每亩净收益达0.5~1万元，投资回收期5~8年。如修复后的土地进入建设用地指标置换，每亩收入可达10万左右。

10. 成果转化推广前景

技术处于推广前期和产业化示范阶段。目前已通过公开投标等方式获得10个项目，在南北方10余省市进行工程示范，面积1万多亩，具备大面积推广的工程技术条件。

11. 联系方式

联系人：陈同斌、张莉

单位：中国科学院地理科学与资源研究所、北京瑞美德环境修复有限公司

地址：北京市朝阳区大屯路甲11号

电话：13801218210、13691000163

邮箱：chentb@igsnrr.ac.cn

## （二）热脱附集成式多段尾气净化工艺

1. 技术名称：热脱附集成式多段尾气净化工艺

2. 适用行业：环境修复

3. 技术提供方：中节能大地(杭州)环境修复有限公司

4. 适用范围：适合高温热脱附尾气的净化处置

5. 技术内容

该技术针对焦化厂、化工厂、电子垃圾拆解等各类有机复合污染场地污染土壤热脱附尾气组分复杂、密度多样、沸点跨度大的特点，利用“除尘-喷淋-干燥-活性炭吸附”的多段式尾气净化工艺，实现对高温热脱附尾气的除尘和有机污染物去除处置。同时，对喷淋工艺产生的有机废水，采用“沉降-氧化-压滤-砂滤-活性炭吸附”的组合工艺进行处置，有效降解去除废水中颗粒物、色度、有机污染物及重金属等各类污染指标。

该技术可实现对众多有机污染物的有效降解去除，普适性好，可用于不同类型有机污染场地热脱附尾气的净化处置。由于采用除尘技术降低废气中粉尘浓度，采用氧化工艺进行有机污染物降解，该工艺能有效减少滤饼、活性炭等危废产生量，环保性好，有效拓展热脱附设备使用范围。经该工艺处置后，热脱附尾气达标排放，废水实现循环利用。

该技术采用模块化设计，尾气处置能力可根据前端热脱附设备土壤处置能力进行灵活调整。

6. 技术效果

该技术为热脱附技术配套尾气处置工艺，可有效去除热脱附尾气中粉尘以及各类有机污染物，热脱附尾气和废水达到排放要求。采用该工艺进行有机污染废气处置，对尾气中粉尘颗粒去除率达到95%以上，污染物去除率在99%以上，处置后尾气排放达到《危险废物焚烧污染控制标准》 （GB18484-2001）要求。该工艺对废水进行循环利用，相当于每处理1吨土，节省用水量约0.2吨。

7. 示范与推广应用情况

该技术属于热脱附设备配套尾气处置工艺，分别在公司自有1.5 t/h回转窑式热脱附设备和8 t/h撬装热脱附设备中进行安装利用。

依托国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目“电子垃圾拆解场地重金属-有机污染物协同控制与生物修复技术与示范”（201206A203）和“半挥发性有机物污染场地物化与生物修复技术”（2013AA06A210），该技术分别对电子垃圾拆解场地复合污染土壤（含多环芳烃、多氯联苯、多溴联苯醚等）和焦化厂多环芳烃污染土壤热脱附处置产生的高温有机污染尾气进行示范处置，效果良好，处置后尾气排放达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）要求，同时，实现废水循环利用。

8. 投资与运行成本估算

该技术投资成本与前端热脱附设备处置能力有关，常规处置能力的热脱附设备，配套该技术尾气处置工艺投资成本约200万元，运行成本约10~20元/吨土。

9. 投资回收期

5~6年。

10. 成果转化推广前景

该技术尚处于局部推广阶段，主要用于公司自有热脱设备中，随着土壤修复市场的快速发展和热脱附技术普及，技术推广前景较好。

11. 联系方式

联系人：元妙新

单位：中节能大地（杭州）环境修复有限公司

电话：15906819144

地址：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心B座17楼

邮箱：yuanmiaoxin@dadi-ep.com

## （三）水泥窑协同处置重金属污染土技术

1. 技术名称：水泥窑协同处置重金属污染土技术

2. 适用行业：水泥，污染土处置

3. 技术提供方：北京金隅集团股份有限公司

4. 适用范围：适用于单线日产2000吨以上的新型干法水泥生产线，不含有汞、铊、铬、放射性以及有机污染物的重金属污染土壤的处置。

5. 技术内容

该技术是利用现有新型干法水泥生产线，采用重金属污染土替代水泥生产硅质、铝质原料，通过生料配料技术的调整以及水泥生产工艺参数的调控，使污染土处置能够满足现有水泥生产工艺要求。在水泥熟料烧成过程中实现污染土中的重金属在水泥熟料矿物中的固化，从而达到污染土壤处置的目的。重金属固化率达80%以上，烟气排放和水泥熟料性能、重金属总量和重金属浸出符合国家相关标准要求。

该技术可充分利用现有水泥生产设施，实用性强，重金属固化效果好，无废渣排出，同时可替代水泥生产部分原材料，有助于节约资源。

6. 技术效果

重金属污染土的处置量主要由污染土的碱含量、硫、氯含量、含水率、重金属污染物的浓度，水泥生产原材料的化学组成以及水泥生产线的情况确定。以日产3200吨的新型干法水泥生产线为例，以每年生产300天计，污染土添加量按照水泥熟料产量的4%计算，重金属污染土壤的年处置量可达3.84万吨，烟气排放和水泥熟料性能符合国家相关标准要求。

7. 示范与推广应用情况

2015年4月，在北京金隅北水环保科技有限公司日产3200t的新型干法水泥生产线上进行重金属污染土壤处置示范。在北京金隅北水环保科技有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司进行了推广应用，处置污染土达10万吨以上。

8. 投资与运行成本估算

利用现有新型干法水泥生产线进行改造，主要投资包括重金属污染土储存、预处理及尾气净化设施、污染土输送设施以及污染土实验室分析能力建设等。投资成本500~1000万元。

利用现有新型干法水泥生产线进行改造，污染土处置运行成本主要包括污染土厂内倒运、人工成本、设备折旧、污染土预处理设施运行维护、污染土处置引起的能源消耗等，综合成本约100~300元。

9. 投资回收期

利用现有新型干法水泥生产线进行改造，协同处置重金属污染土壤的投资回收期约2~5年。

10. 成果转化推广前景

该技术成果处于局部推广应用阶段，转化推广前景广阔。

- 联系方式

联系人：杨飞华

单位：北京金隅集团股份有限公司

地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心

电话：13810660258

邮箱：chyangfeihua@126.com

### 一种铅锌尾矿综合回收渣制备土壤重金属钝化剂的新技术

### 1.技术提供方

广东中金岭南环保工程有限公司

2.适用范围

适用于矿山等生态脆弱区土壤的重金属钝化

3.技术内容

尾矿浸出渣是尾矿资源综合利用回收后的废渣产物，将其转化为活性Si基重金属钝化剂可有效提高尾矿资源综合利用率。

浸出渣中SiO2含量较高，但有效硅含量较低，仅0.28%，其他组分Ca，Mg，Na，K含量也较低，需加入活化剂破坏硅氧键。在活化的同时，通过培烧工艺的优化，去除浸出渣中残存的重金属元素。

钝化剂产品对土壤重金属吸附的过程包括：固固迁移、离子交换、化学沉淀等作用过程。本技术利用浸出渣开发出钝化剂产品，按普通农肥的施加方式施加，施加完成后，需翻耕土壤，保持土壤水分。通过良好的田间管理促进钝化剂产品吸附吸收土壤中的重金属。

4.技术效果

（1）每亩施加量不超过150公斤；（2）施加后，水稻亩产量可提高至1600斤，增产30%；（3）施加后水稻及蔬菜中的Cd等重金属含量降低50%，达到了国家食品标准。

5.示范与推广应用情况

尚未发现国内外有以铅特矿尾矿的浸出：渣为原料，开发适于农田重金属修复产品的技术。

6.投资与运行成本估算

钝化剂生产成本约6000元／吨。使用每亩技资约900元，具有长效性。

7.成果转化推广前景

据统计，我国受Cd、Pb、As、Cr等污染的耕地面积近2000万hm2，约占总耕地面积的1/5，珠三角部分城市有近40%的农田土壤重金属污染超标，其中10%属严重超标。“十三五”期间国家将投入3-5万亿用于土壤重金属污染的治理，重金属钝化技术是农田土壤重金属修复最可行的方法，目前重金属钝化剂的市场价格高达5000-10000元/t具有广阔的市场前景。

8.联系方式

联系人：文剑

单位：广东中金岭南环保工程有限公司

地址：广东韶关市解放路128号凡口大厦8楼

电话：13500203071

邮箱：dxylcwj@163.com

### （五）重金属矿业废弃地原位基质改良+直接植被技术

1.技术提供方

广东桃林生态环境有限公司

2.适用范围

适用于包括排土场、尾矿库、采坑边坡、污染退化土地等在内的矿业废弃地重金属污染修复

3.技术内容

“原位基质改良+直接植被技术”是不改变矿业废弃地的地形与土壤结构，无需覆土，在原位进行基质改良后，直接在矿业废弃地上种植植物和撒播种子，柔性改良土壤结构、土壤理化性质，通过调控微生物群落与控制产酸的微生物类群，重建一个人工或半人工的生态系统，通过植物稳定重金属，降低重金属的迁移性，达到治理矿业废弃地污染的目的，实现源头控制重金属污染。

在原位基质改良方面，系统研究了废弃物酸化机制与控制原理、废弃地的基质改良等关键理论与技术问题。通过调控微生物群落以及合理的改良材料添加，能够逐渐渗透到下层并改善下层的理化性质，使得下层条件逐渐得到提升，最终促使下层土壤的理化性质向正常土壤发展。

在植物选择方面，基于对植物重金属耐性机制与耐性物种选择和原生演替的研究成果，根据矿业废弃地的生境情况，充分考虑到生物多样性，植物配置以草本为主，灌木次之，小乔木为辅为原则，并按照不同植物地上地下部分的分层布局，充分利用多层次空间生态位，保证整个植被系统的稳定性。

4.技术效果

（1）污染控制效果

1）土壤中主要污染重金属元素有效态含量下降60％以上；

2）实施区域地表水中主要污染重金属元素含量下降75％以上；

3）pH值调整到4.0-9.0之间；

4）1年后，净产酸量NAG降低40%以上；

5）产酸微生物的相对丰度降低80%以上。

（2）植被恢复效果

1）半年后，植被覆盖度保持在90%以上；

2）植物种类数目≥10种，其中包括乔灌草三种类型，并且乔木≥1种，灌木≥2种，形成多层植被系统；

3）形成自维持、不退化的植被系统

5.示范与推广应用情况

该技术目前已在江西、广东、安徽等地多个矿山的排土场、尾矿库、采坑边坡、污染退化土地等几种主要的矿业废弃地的大面积生态恢复治理工作中得到了良好验证，实施的项目均取得了良好的效果，土壤有效态重金属含量显著降低，植被覆盖度均在90%以上。采用该技术实施的项目主要包括：德兴铜矿水龙山排土场生态恢复（11.4万㎡）、江西永平铜矿排土场及采坑边坡（合计16.2万㎡）、江西城门山铜矿排土场（5.2万㎡）、江西城门山凤爪沟尾矿库（4000㎡）、韶关凡口铅锌矿尾矿库（5000 ㎡）、大宝山排土场及边坡生态恢复（11万平方米）、韶关冶炼厂污染生态退化地植被恢复（267万㎡）等等，总计恢复各类矿业废弃地面积300多万平方米，，极大降低了对周边的重金属污染。

相对于过往一些其他的矿业废弃地修复技术，“原位基质改良+直接植被技术”不覆土、直接改良进行植被，从而大幅降低了恢复成本，约为其他技术成本的一半，并且具有简单易操作、恢复效果稳定、不易退化等优点，也避免了取土对环境造成的二次破坏。自使用以来，按其他技术覆土30cm计算，节约土源近90万立方米。同时，该技术能够显著降低污染土壤的有效态重金属含量，降低重金属迁移性，大幅减少对矿区周边农田、水源等的重金属污染，极大地保障了矿区周边居民的身体健康。总而言之，该技术目前已经产生了较大的社会、经济以及环境效益，推动了我国重金属矿业废弃地生态恢复治理行业的发展。

6.投资与运行成本估算

根据土壤原始条件、施工环境等的不同，该技术的修复单价在90-150元/平方米范围内浮动，包含项目设计、施工以及运行维护费用。如项目有特殊要求，则费用另计。

7.成果转化推广前景

我国土壤修复目前正处于产业成长的起步阶段。预计2015～2020年，我国土壤修复市场的规模将达到6659亿元，土壤修复行业或将成为“十三五”环保产业新的增长点。

我公司研发的重金属矿业废弃地的“原位基质改良+直接植被技术”，能够从源头控制重金属污染，迎合了政策导向和市场需求。并且，相对于同类技术，本技术具有不覆土、操作简单、经济有效等显著优势，是一种更适合我国国情的修复技术。该技术在江西、广东等地不断得到推广应用，并均取得较好效果，获得了项目业主的一致好评，其中包括亚洲最大露天铜矿德兴铜矿，在矿山修复行业内已经有了一定的影响力。因此，本技术具有广阔的市场需求和发展前景，在大规模推广后能够推动相关行业发展，为企业带来巨大的发展潜力。

8.联系方式

联系人：吴建强

单位：广东桃林生态环境有限公司

地址：韶关市浈江区职工一区站道路粤通综合大楼1号楼第十五层B01房

电话：13902342171

邮箱：gdtl201308@126.com

### （六）重金属污染场地修复技术

1.技术提供方

广州润方环保科技有限公司

2.适用范围

适用于工业搬迁重金属污染场地修复

3.技术内容

重金属污染土壤修复技术为固化/稳定化技术，其技术原理为采用纳米功能修复材料能够高效的将土壤中重金属化学性质活泼的形态转变为无毒/低毒性质的稳定形态，同时能够有效阻止重金属从土壤迁移到植物（农作物），基本无人体暴露途径，与此同时恢复土壤原有功能。

4.技术效果

针对于修复后的重金属污染土壤按照《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法(HJ 557-2010)》相关要求，修复后的土壤能够达到或者优于《地下水环境质量标准（GB/T14848-93）》IV 类水标准。

5.示范与推广应用情况

近年来，我国重金属污染土壤固化/稳定化工程越来越多，呈快速增长的势头，并已成为主导技术。目前，我国从已有的工程案例来看，实施的污染场地土壤固化/稳定化工程大部分采用稳定化技术，采用固化技术的工程较少。相反，美国超级基金以及欧洲其他国家污染场地采用固化技术为主，因为该技术对污染能同时起到稳定和包封作用，基本无人体直接暴露的途径，且长期环境安全性比稳定化好。

6.投资与运行成本估算

（1）单位污染物处理成:处理1立方土约为200-300元（修复材料费用）,修复材料约5000 元/吨；

（2）单位运行成本：处理处理1 立方土约为260-360 元（其中修复材料费用为200-300 元，其他费用：包括设备费、人、力费、油耗、电费等约为60-100 元）。

7.成果转化推广前景

我国的工业污染场地大约为100 万块，工业污染场地修复潜在市场空间为3 万亿。另外，国家近期去产能盘活土地资源势必也推动土壤修复，如钢铁去产能新增1150 亿土壤修复。就目前而言，相比于其他技术，如植物修复、淋洗等，我司的固化/稳定化技术具有修复效果快、二次污染小、使用方便等优势，非常适合土壤修复，具有广阔的应用前景。因而，预计未来5 年市场占有率为万分之五左右，产值约为20 亿。

8.联系方式

联系人：易云强

单位：广州润方环保科技有限公司

地址：广州市天河区翰景路1号金星大厦5楼F08-D85（仅限办公用途）

电话：15521091781

邮箱：yyqdream@126.com

### （七）农田重金属污染控制关键技术

1.技术提供方

佛山市铁人环保科技有限公司

2.适用范围

适用于中轻度重金属污染农田治理

3.技术内容

本技术是针对中轻度污染农田，以农产品安全为核心，采取土壤重金属钝化、叶面阻控技术等修复治理措施，有效改良土壤理化性状、调节土壤PH值、活化土壤养份，提高土壤供肥能力；治理后的农田可以大幅降低稻田土壤中重金属活性，生产出合格稻米，形成可复制、可推广的重金属污染耕地修复技术模式体系。

4.技术效果

（1）轻度污染区（轻度超标安全利用区）。稻米镉含量同比平均降低40%以上，米镉达标率达到90%以上；

（2）中度污染区（中度超标安全利用区）。稻米镉含量同比平均降低50%以上，米镉达标率达到80%以上。

5.示范与推广应用情况

（1）2016年湖南醴陵市农田VIP+n千亩示范片修复技术模式标准化示范片修复治理材料与服务项目，2016年10月25日通过验收；

（2）2016年湖南攸县农田VIP+n修复技术模式标准化千亩示范片建设项目，2017年1月5日通过验收。

6.投资与运行成本估算

7.成果转化推广前景

本技术环境意义重大，有良好的经济社会效益。技术根据当前农业面临资源和环境胁迫的严峻形势，将研究提出农产品质量保障技术体系。体现了创新性、前瞻性、综合性和可产业化应用的特点，在生产中具有良好的产业化应用前景。农田农业环境健康评价、土壤环境功能恢复、农产品健康质量控制等领域，均为国家重点支持发展的领域，技术应用前景广阔。通过技术成果的示范，可推动农田农业快速稳定发展，保障农田农业的生产、服务和生态功能，具有显著的经济、社会效益和良好的生态效益，对促进全国农业的跨越式发展，提高农业综合生产效益和单位耕地的生产力水平，开拓国内外市场等均具有重大的应用价值和广阔的应用前景。

8.联系方式

联系人：刘新文

单位：佛山市铁人环保科技有限公司

地址：佛山市禅城区塱宝西路60号三座三层01单元528000

电话：13873371691

邮箱：zgfstr@163.com

### （八）土壤重金属污染的固化/稳定化技术

1.技术提供方

广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司

2.适用范围

适用于污染场地环境修复，为工业遗弃地块的功能转换提供技术支撑。

3.技术内容

土壤重金属污染的固化/稳定化技术主要针对广东土壤重金属污染问题，通过一套集储存、进料、预处理、加药、混合、固化成型的一体化成套设备，直接将污染土壤经过稳定化后制成免烧砌块，实现就地资源化利用，工艺流程图如图1所示。

图1 土壤重金属污染的固化/稳定化技术工艺流程图

本技术主要特点为：（1）自主研制稳定剂，具有投药量小，对多种重金属污染稳定化效果明显的优点，有利于实现废物资源化，有效降低药剂成本，从而降低生产成本。（2）一体化设备具效率高、可移动、占地小、施工场地适应能力强、不易堵塞和运行稳定可靠等优势。（3）通过小试实验—中试研究—工程应用探究并改进修复系统及相关工艺因素的影响，形成有效实用的土壤重金属修复技术工艺体系，解决了土壤粘度、湿度及进料等工程堵塞实际问题。

4.示范与推广应用情况

目前，本项目技术已在东莞洪梅镇河西工业园区土壤修复环境调查与污染修复示范项目、东莞市工业废物处理站重金属污染土壤异位稳定化研究、乐昌市坪石镇重金属污染土壤修复项目等开展实际工程，示范效应较好，所有项目均顺利通过当地环保局/专家评审验收会议，用户反馈良好。

5.运行成本估算

土壤修复成本低至300元/m³，经济效益明显。

6.联系方式

联系人：石云峰

单位：广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司

地址：广州高新技术开发区科学大道181号第11层

电话：13922714395

邮箱：737602675@qq.com

四、固废污染防治技术成果

（一）航天热解生活垃圾处理技术

1. 技术名称：航天热解生活垃圾处理技术

2. 适用行业：节能环保

3. 技术提供方：中国航天科技集团有限公司第六研究院

4. 适用范围：本装备系统可以广泛应用于垃圾、污泥、医疗垃圾和有机固体危废处理领域。

5. 技术内容

垃圾热解处理技术是使垃圾中的有机化合物在绝氧或缺氧条件下，利用热能使化合物的化合键断裂，由大分子量的有机物转化成小分子量的可燃气体、液体燃料和焦炭的过程。热解过程在绝氧的还原气氛下进行，无二噁英前驱物产生，垃圾中的有价金属Cu、Fe等也没有被氧化，不易生成促进二噁英生成的催化剂，从原理上防止了二噁英的生成。

航天热解生活垃圾处理系统集成技术（SHCP）工艺流程简图见图1-1所示，主要包括三个单元：预处理单元、热解单元、燃烧发电单元。原生垃圾经过预处理单元完成分选，除去垃圾中的不可燃成分，然后进行一级或二级破碎，将可热解部分破碎到要求尺寸，最后入坑熟化脱水，形成热解原料；热解原料进入热解单元完成垃圾颗粒和高温热载体的混合与加热过程，在绝氧环境中垃圾受热裂解，产生热解油气和残炭；经过净化的热解气及热解油、残炭进入燃烧发电单元燃烧，加热热载体并产生蒸汽，热载体为热解反应器提供热源，蒸汽推动汽轮机发电。

图1-1　　航天热解生活垃圾处理工艺流程示意图

6. 技术效果

垃圾热解气化技术的无二次污染排放和垃圾资源化利用优势，相对于大型的填埋场、焚烧厂等垃圾处理设施来说，其环境和社会影响小，可以弱化政府运输和选地的困难，政府引导更为高效便利，更能够及时彻底解决生活垃圾处理问题，因而垃圾热解气化技术有望成为替代垃圾焚烧的新的技术方向。

这一技术，同比国外技术具有适应性强、整体系统热效率高、经济性好的优势，与国内热解技术相比具有反应速度快、设备体积小、发电效率高、正常运行无需添加辅助燃料的优势，具有良好的环保性和经济性。

7. 示范与推广应用情况

西安市灞桥区江村沟生活垃圾无害化处理项目建设地点位于西安市灞桥区狄寨街道办江村，350t/d示范项目于2018年初投入建设，19年底竣工并投入运营。

8. 投资与运行成本估算

350t/d示范项目投资3亿元，可采用自主投入、合作推广等多种方式。该技术的运行成本与焚烧技术基本持平。

9. 投资回收期

投资回收期约13-15年。

10. 成果转化推广前景

生活垃圾热解主要在欧美、日本大量使用，处理垃圾效果显著，由于我国垃圾分类差、热值低，国外技术在我国“水土不服”。针对中国生活垃圾分类差、热值低的特点，依托火箭发动机先进的燃烧和能量回收技术，创新开发了航天热解垃圾处理技术，从原理上避免了二噁英的产生，经济效益、环境效益好于垃圾焚烧发电技术，为生活垃圾处理开辟了一个摆脱二次污染影响，实现无害化、减量化、资源化的新途径。

11. 联系方式

（1）联系人：张小叶

单位：中国航天科技集团有限公司第六研究院

电话：029-85207868、19991252299

邮箱：zhangxye067@163.com

地址：陕西省西安市长安区航天西路南段067号

（2）联系人：张彦军

单位：北京航天石化技术装备工程有限公司

电话：010- 68382134、13601295187

邮箱：zhangyj@calt11.cn

地址：北京市丰台区南大红门路1号中国运载火箭技术研究院

（二）等离子体危废处置技术

1. 技术名称：等离子体危废处置技术

2. 适用行业：节能环保

3. 技术提供方：中国航天科技集团有限公司第六研究院

4. 适用范围：适合于危险废弃物的无害化处理及资源化利用

5. 技术内容

该技术系统主要由等离子体炬系统、气化熔融炉、可燃气焚烧系统、余热利用系统、烟气净化系统构成。由等离子体炬系统产生温度高达3000~5000℃，能量密度高的等离子体；在气化熔融炉内，等离子体提供高温、高反应活性的还原性气氛，将危废中的有机质（包括各类难降解有机污染物）转化为以CO、H2为主的可燃气，将危废中的无机物熔融，经冷萃，熔融态残渣将重金属包裹与硅-氧网格中，转化为玻璃体态一般无机物。可燃气在焚烧系统中进一步焚烧释放出热量，并被余热利用系统转化为热蒸汽供热或发电，烟气经净化后达标排放。

6. 技术效果

（1）该技术处置范围广，适用于爆炸性、辐射性、酸碱性较强以外的大多数危废。

（2）清洁性与彻底性，次生污染物量极少，熔融出料后的玻璃态底渣为一般无机物，经《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别（GB5085.3-2007）》所述之方法鉴别后，各项浸出毒性检测值小于其标准值，可用作建材原料。烟气可实现欧盟2010标准排放，污水达一级污水标准，可直接排放。

（3）融合了电弧放电等离子体技术、气化熔融技术、烟气净化技术，整体技术水平达到了国内领先、国际先进。

（4）兼容性好，可用于新建危废处理厂，也可配套于原危废处理厂，用于处置次生危废。

（5）经济性好，处置费用低于回转窑焚烧处置。

7. 示范与推广应用情况

在基础研究方面，建设的机理样机系统验证了危废等离子体气化熔融技术“清洁性、彻底性”的核心优势，并揭示“高温、还原性气氛”对二噁英、飞灰等次生危废抑制减量机理。

在关键设备研发方面，成功研发系列化等离子体炬、气化熔融炉等核心设备。等离子体炬阴极寿命≥600h，电热效率≥80%。气化熔融炉核心温度保持3000~5000℃，熔池温度保持1500-1700℃，已实现连续80余天连续运行。

在整体工艺方面，形成了包括危废配伍、气化熔融、烟气净化等完整危废处置工艺。经江苏盐城5t/d等离子体气化熔融工艺系统中试示范项目验证，烟气污染物含量符合欧盟2000标准，污水符合一级污水标准，可直接排放，玻璃体残渣经鉴定为一般无机物。标志着公司等离子体气化熔融技术正式进入产业化应用阶段。

8. 投资与运行成本估算

该技术的投资成本在100-150万元/吨危废，即100吨/天危废处理系统总投资在1-1.5亿元。

9. 投资回收期

投资回收期为1-3年。

10. 成果转化推广前景

该技术研制成功后得到了人民网、央广网、光明网等各路主流媒体的广泛报道，下一步的目标主要是等离子体危废处置技术的应用推广。按照目前每万吨/年处置量3000-4500万元的投资量估算，2018年新增投资额为96-144亿元，2020年新增投资额222~333亿元。

11. 联系方式

（1）联系人：张小叶

单位：中国航天科技集团有限公司第六研究院

电话：029-85207868、19991252299

邮箱：zhangxye067@163.com

地址：陕西省西安市长安区航天西路南段067号

（2）联系人：仲伟聪

单位：西安航天源动力工程有限公司

电话：13992822353

邮箱：zhongwc@cascydl.com

地址：西安市长安区航天西路南段067号

（三）危废焚烧超净处理技术

1. 技术名称：危废焚烧超净处理技术

2. 适用行业：工业园区、区域、城市的危废集中焚烧处理中心、化工、石化、精细化工等产废企业

3. 技术提供方：中国航天科技集团有限公司第六研究院

4. 适用范围：适合固废、危废焚烧处理行业的无害化处理和超净排放

5. 技术内容

依托航天液体火箭发动机高温、高压、高效、高速燃烧的核心技术，解决了危险废弃物成分复杂、组分波动大、不易处理的技术难题，形成了独具特色的、先进的北京航天危废焚烧超净处理技术。该技术从设计源头，避免和消除了二次污染及排放不达标问题出现，是国内领先、国际先进的固废、危废焚烧处理技术。

该技术设计精准、运行可靠、经济高效（运行成本低）、安全环保，系统各项技术指标达到了国际先进水平，能够实现烟气的超净排放。

6. 技术效果

相对于常规处理，本技术运行更稳定，安全性更高，能够实现尾气超净排放和废水零排放、无“白烟”产生，节能效果好，综合运行成本更低。

7. 示范与推广应用情况

批量应用和服务于高标准要求的危废、固废焚烧处理中心、大型化工厂、石化、炼化、精细化工等治废、产废企业。

依托该技术，在全国率先建立了国家煤制油示范工程——神华宁煤400万吨煤制油项目的危废焚烧处理、伊泰科领环保危废处理中心等多个项目，这些项目均实现了无废水排放和烟气的超净排放要求，排放指标远远优于国内现行相关环保指标，社会、经济和环境效益显著。

8. 投资与运行成本估算

该技术的投资成本与处理规模、处理指标要求、控制仪表配置和运行维护等密切相关，在逐渐实现全部国产化率的基础上，可有效降低成本。以日焚烧处理固废、危废50吨量级，焚烧无害化并实现超净排放的工程总体投资估算约1-2亿元。

9. 投资回收期

投资回收期为1-3年。

10. 成果转化推广前景

该技术正处于示范应用与初步产业化阶段，在固废、危废焚烧环保、大气超净排放治理和改造等领域应用前景广阔。

11. 联系方式

（1）联系人：张小叶

单位：中国航天科技集团有限公司第六研究院

电话：029-85207868、19991252299

邮箱：zhangxye067@163.com

地址：陕西省西安市长安区航天西路南段067号

（2）联系人：姜振华

单位：北京航化节能环保技术有限公司

电话：010-88108777、13426286588

邮箱：jiangzhh@calt11.cn、13426286588@139.com

地址：北京市丰台区小屯路89号航天石化大厦706房间

### （四）等离子体气化熔融技术

1.技术提供方

中广核环境科技（深圳）有限责任公司

2.适用范围

适用于各类工业废物、医疗垃圾、飞灰、重金属污泥、含油污泥等危险废物的无害化处置。

3.技术内容

等离子体是由电子、阳离子和中性粒子组成的整体上呈电中性的物质集合；是物质的第四态（固/液/气/等离子体），自然界90%以上为等离子体态，它具有宏观尺度内的电中性与高导电性。

等离子体气化熔融技术利用热等离子体的上万度高温、高能量密度和高活性，快速将废物进行高温裂解，其产物为玻璃态无机物；所产生的气体通过高温环境下的还原反应，分解为原子和最简单的分子，其中有毒有机物尤其是二噁英和呋喃都被彻底分解为无毒的小分子物质。

4.技术效果

等离子体技术是国际公认的最先进的固废处理技术，被冠以“固废终结者”的美誉，可真正实现固体废物的减量化、无害化、稳定化及资源化目标。等离子体气化熔融技术可以实现高温彻底分解二噁英，重金属包容在固化体内，彻底解毒；二次固废自循环处理，实现闭式循环、废物终结，经净化后的气体排放满足欧盟标准，废水可经过净化处理达标排放或回用，系统实现清洁化生产“近零排放”；运行期间产生的灰渣彻底无害化处理，无需堆存及填埋，节约土地资源，可有效避免对环境的二次污染，最终产生的玻璃态固化体可直接作为道路、人行道及筑堤的配料，也可进一步转化为高附加值的材料如石棉、泡沫玻璃、微晶材料，实现资源化回收利用。

5.示范与推广应用情况

已形成40余项等离子体废物处理专利群，核心专利获得国家发明专利优秀奖；已形成10吨/天、20吨/天、30吨/天等多个标准系列，可根据需求优化组合形成更大规模的工程。

已建成示范工程1个，在建正式运行工程3个：在广东清远已建成10吨/天综合危险废物等离子体无害化处理示范工程；在江苏无锡与地方政府共同投资在建60吨/天等离子体无害化处理标杆工程；承接了广东东莞30吨/天综合危险废物等离子体无害化处理项目EPC工程，东方园林甘肃酒泉低放射性废物减容处理项目等离子体示范线EPC工程。

6.投资与运行成本估算

工艺系统设备投资和运行成本根据项目废物处理对象以及处理规模的不同而存在差异，具体为：处理量10吨/天设备投资2500~3000万元；处理量20吨/天设备投资3500~4000万元；处理量30吨/天设备投资5000~6000万元。运行成本根据处理源项的不同，约为：1400~1800元/吨。

7.投资回收期

根据项目的不同情况差异较大，纯设备静态投资回收期约为2~4年。

8.成果转化推广前景

在危废行业法规、标准不断升级以及监管不断加强的情况下，等离子体气化熔融技术凭借其彻底解毒、近零排放以及产物资源化利用等特性将会有广阔的市场前景。

8.联系方式

联系人：张强

电话：0755-88617971、18566285083

邮箱：zhang_qiang@cgnpc.com.cn

单位：中广核环境科技（深圳）有限责任公司

地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼20层

## （五）污泥与餐厨等有机质联合厌氧消化技术

1. 技术名称：污泥与餐厨等有机质联合厌氧消化技术

2. 适用行业：污水厂污泥和城市有机固体废弃物处理处置

3. 技术提供方：同济大学、城市污染控制国家工程研究中心、镇江市水业总公司

4. 适用范围：适用于城市污泥与餐厨等城市有机质厌氧消化生物稳定化处理。

5. 技术内容

该技术是基于餐厨单独消化缓冲性能差，系统易酸化，而污泥系统含氮量高，碱度高，缓冲性能强，但容易产生游离氨抑制的缺陷，通过污泥与餐厨等城市有机质协同消化同时缓解两种基质单独消化产生的游离氨/有机酸/盐抑制的难题，餐厨的添加可以显著降低污泥系统内的FAN浓度，有效地缓解了污泥高含固厌氧消化过程中氨抑制问题，污泥消化高pH环境可以显著降低餐厨厌氧消化沼气中硫化氢含量。

脱水污泥与餐厨等有机质按比例（从系统稳定性的角度，污泥和餐厨VS比例范围约为0.4:1-2.4:1）进行混合，混合后含固率在10-15%范围内，消化停留时间为20d，在不增加池容的前提下，使污泥消化设施可同时消纳等量的餐厨垃圾处理，显著提高工程运行效益。

6. 技术效果

该示范工程的应用实现了1亿吨/年污水所产生污泥稳定化处理，COD减排0.3万吨/年，减少污泥二次污染的排放，回收沼气500万m3/年，CO2减排1万吨/年，减少温室气体排放，同时解决了困扰多年的餐厨垃圾处置出路的难题。

7. 示范与推广应用情况

该技术成果在镇江污泥与餐厨协同处理处置项目中得到示范应用，处理总规模260t/d，其中餐厨废弃物140t/d（含水率85%），污泥120t/d（含水率80%），采用工艺流程为餐厨预处理+污泥预处理+高含固/协同厌氧消化+沼渣深度脱水干化土地利用+沼气净化提纯制天然气，应用效果表明消化设施的甲烷产率提高1倍以上，专家组验收意见为“我国城市污泥与城市其他有机质废物协同处理处置的成功案例”。

8. 投资与运行成本估算

该示范工程充分利用现有池容同时处理餐厨等城市有机质，投资成本和运行成本约为1.6亿和160元/吨。

9. 投资回收期

目前该示范工程产生的沼气经过净化提纯制天然气，沼渣深度脱水生物干化后作为绿化基质，并采用通气性控根器分批建成了“移动森林”苗圃基地超过10000m3，预计投资回收期约为5-10年。

10. 成果转化推广前景

该技术成果凭借其技术优势以及良好的环境经济效益，符合污泥全链条处理处置和国家可持续发展的方向，已建成镇江示范工程得到国内外多个参观单位的一致好评，具有良好的推广应用前景。

11. 联系方式

联系人：戴晓虎

单位：同济大学

电话：13248002376

地址：上海市四平路1239号

邮箱：daixiaohu@tongji.edu.cn

## （六）水泥窑协同处置生活垃圾工艺技术与装备

1. 技术名称：水泥窑协同处置生活垃圾工艺技术与装备

2. 适用行业：水泥窑协同处置生活垃圾、市政污泥及一般工业固体废弃物

3. 技术提供方：清华大学、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、武安市新峰水泥有限责任公司、北京清峰绿能科技股份有限公司

4. 适用范围：适用于水泥窑协同处置城乡生活垃圾、市政污泥及一般工业固体废弃物。

5. 技术内容

该工艺技术及装备是针对生活垃圾成分复杂，集约化处置程度低，易导致二次污染等问题，通过对生活垃圾采取初级破碎、重力分选、粒度分选、深度破碎等综合预处理的方式，得到生活垃圾预处理成品：生活垃圾筛上物（初级RDF，粒径≤25mm）、生活垃圾筛下物（渣土）两部分。

生活垃圾筛上物（初级RDF，粒径≤25mm）及生活垃圾筛下物（渣土）运输至水泥窑终端处置系统，集中储存，然后分别输送至水泥窑窑头处置系统及窑尾处置系统。生活垃圾筛上物（初级RDF，粒径≤25mm）经过计量后通过燃烧器喷入回转窑内，在窑内1700~1800℃高温烟气作用下完成无害化处置；生活垃圾筛上物（渣土）则经计量后喂入窑尾SPF多相态废弃物焚烧炉，焚烧完成后烟气进入水泥窑分解炉（烟气温度880~1100℃，停留时间5~6秒、活性氧化钙浓度0.5kg/Nm3）完成烟气净化，灰渣则进入水泥回转窑熔入水泥熟料煅烧，完成无害化处置。

6. 技术效果

水泥窑（5000t/d）协同处置生活垃圾（1000t/d）年处置生活垃圾33万吨；燃料替代率31.5%；废弃物热能回收率95.5%；节省标煤5.09万吨/年；CO2排放降低31.5%；环保及安全优于国家标准。

7. 示范与推广应用情况

利用该技术建成示范工程“武安新峰市政污泥及生活垃圾处置项目”一个，设计规模：生活垃圾300t/d，脱水污泥（水分80%）40t/d。采用生活垃圾预处理——水泥窑终端处置的方式完成生活垃圾的无害化处置，该项目于2016年6月17日通过了科学技术部专家组的课题验收。示范工程项目运行稳定，取得了良好的效果，整体技术达到了国际先进水平。鉴于良好的运行效果，启动了武安新清成RDF制备及水泥窑协同处置技改工程，已进一步将项目规模扩大到1000t/d。

8. 投资与运行成本估算

示范工程“武安新峰市政污泥及生活垃圾处置项目”，投资与运行费用分别为8500万元和105元/吨。

9. 投资回收期：

预计投资回收期约5年。

10. 成果转化推广前景

目前水泥窑协同处置生活垃圾已成为我国生活垃圾焚烧处置的重要方式之一，并得到了国家产业政策和绿色制造系统集成专项的支持，已建成的示范生产线已接待了大量的国内外参观团队，取得了较好的环保宣传教育效果，在全国范围内具有良好的推广和应用前景。

11. 联系方式

联系人：温宗国

单  位：清华大学

电  话：010-62792921

地  址：北京市海淀区清华大学环境节能楼1023室

邮  箱：wenzg@tsinghua.edu.cn

## (七）水相催化木质纤维素生物航油技术

- 技术名称：水相催化木质纤维素生物航油技术

- 适用行业：生物质能源利用

- 技术提供方：中国科学院广州能源研究所

- 适用范围：适用于农业废弃物高值化，生物质水相催化合成生物航空燃油

- 技术内容

生物质是储量丰富的可再生资源，将其转化为绿色液体燃料和高值化学品，是解决人类清洁能源供给和低碳生活的理想途径之一。中国科学院广州能源所在国家973计划、国家自然科学基金等项目资助下，针对生物质聚合结构、热敏性和亲水性的特点，提出了水相催化转化新理论，并自主开发了水相催化木质纤维素生物航油技术，实现了生物质向交通燃料和高值化学品的高效转化，取得了原创性成果，并获得了2017年广东省科学技术奖一等奖。

该技术是以可再生的农林废弃物（木质纤维素生物质）为原料，采用独特的碳链构建和脱氧工艺生产C8-C15正/异构链烷烃和环烷烃的新技术。该技术提出了呋喃类化合物交叉缩合与自缩合增碳异构合成生物航油新路径，构建了低能量密度碳水化合物向高能量密度烷烃燃料的温和高效转化体系，转化过程主要包括：1）从木质纤维素里获取呋喃类和羰基类平台化合物；2）平台化合物之间进行羟醛缩合反应实现碳链增长；3）加氢/加氢脱氧精制为C8-C15烷烃。

6.技术效果

该技术解决了国际上传统生物航油合成路线需要外加化石原料的瓶颈；成功打通了从秸秆原料到合格航油产品的工艺路线，并研建了国际首个生物质水相催化合成航空燃油的百吨级示范系统，系统能效达36.8%，纤维素航空燃油产品通过了国家民航局试航审定中心检测，产品各项性能指标完全满足ASTM-D7566标准。这一技术以来源广泛的秸秆为原料的生物航空燃油技术，结合了高选择性的生物质定向解聚、水相催化转化和高效的加氢脱氧过程，与传统油脂航油技术及纤维素-丙酮路线生物航油技术相比具有鲜明的特点和新颖性，在国内外引起了广泛关注。初步的技术经济分析表明10.3吨的玉米秸秆（无水干基）可生产1吨航油，直接生产成本约为10000元。该产品的使用可以降低80%以上CO2的排放，是一种清洁、低碳燃料。

7.示范与推广应用情况

目前，该技术以技术使用权许可形式作价2450 万元入股成立了黑龙江中科良大生

物燃料科技有限公司，建设千吨级规模的生物航油生产线，开展生物航油的商业化推广。

8.获得奖项：2017年广东省科学技术奖一等奖。

9.联系方式：

姓名：汪丛伟

电话：020-87057632

传真：020-87057637

邮箱：wangcw@ms.giec.ac.cn

手机：18922130400

## （八）建筑废弃物再生骨料关键技术

1.技术名称：建筑废弃物再生骨料关键技术

2.适用行业：建筑材料、建筑工程等

3.技术提供方：深圳大学

4.适用范围：城市更新过程中建筑废弃物的再生利用

5.技术内容

项目发明的建筑废弃物再生骨料关键技术包括：1）纳米-SiO2和CO2碳化法激发再生骨料潜在活性提升再生粗骨料品质技术；2）再生红砖砂和锯末“二元增湿降压”的内养护法制备干混砂浆技术；3）再生砂“吸附增效”和再生玻璃砂“折射增效”提高光催化效率制备环保砖技术；4）移动式建筑废弃物现场资源化利用系统，实现了建筑废弃物再生骨料规模化应用及建筑废弃物“零排放”。

6.技术效果

项目发明的再生骨料潜在活性提升再生粗骨料品质技术，有效减低再生骨料的吸水率和压碎指标，提升再生骨料在混凝土中的利用率；再生红砖砂和锯末内养护法制备干混砂浆技术，有效减低了砂浆开裂风险；再生砂和再生玻璃砂复合提高光催化效率制备环保砖技术，在规模化利用再生骨料的同时，提升了再生产品的附加值；移动式建筑废弃物现场资源化技术，实现了建筑废弃物“零排放”。各项技术指标达到了国际领先水平。

7.示范与推广应用情况

服务于国家城镇化进程中建筑废弃物的再生利用，以年处理100万吨建筑废弃物为例，实现新增产值2.5亿元以上。

8.投资与运行成本估算

该技术的投资成本与设备的先进性、建筑废弃物再生产品的附加值密切相关，产品附加值越高，成本有所增加，但获得的效益更高。相关设备较多，总体投资估算约1.5～2.5亿元。该技术工艺简单，维护与运行成本较低。

9.投资回收期

投资回收期为1～3年。

10.成果转化推广前景

该技术正处于示范应用与产业化阶段，在建筑废弃物资源化、环保领域应用前景广阔。

11.获得奖项：2017年国家科学技术奖二等奖。

12.联系方式

联系人：寇世聪

单位：深圳大学土木工程学院，

电话：0755-26910173，13008833369

邮箱：kousc@szu.edu.cn

地址：广东省深圳市南山区南海大道3688号深圳大学土木工程学院A409室

## （九）印制电路板行业含铜废弃物高值资源化绿色关键技术

- 技术名称：印制电路板行业含铜废弃物高值资源化绿色关键技术

- 适用行业：水利、环境和公共设施管理业

- 技术提供方：广州有色金属研究院、清远市进田企业有限公司、清远市丰裕金属企业有限公司

- 适用范围：适用于印制电路板行业含铜废弃物的资源化利用率，缓解生态压力

- 技术内容

为了提高印制电路板行业含铜废弃物的资源化利用率，减轻含铜废弃物对生态环境的破坏和对人类的危害，本项目分固体废物和液态废物等2类废弃物展开研究，共形成废弃线路板“粉碎-重选-生物处理”技术、酸性蚀刻废液膜电解技术等2项关键技术，并开发出酸性蚀刻废液电解再生成套装备。

针对印制电路行业报废的线路板、覆铜板边角料等固体废物，将胶体磨机运用到废弃线路板非金属渣的深度粉碎中，解决线路板材料深度粉碎过程中的设备问题，得以实现强化重力分选提高铜的分选指标，同时采用微生物浸出技术对非金属粉末进行纯化，以纯化粉末为填料制备出高性能的塑料样品，实现线路板中非金属物料的有效利用；针对酸性蚀刻废液等液态废物，利用自主开发的高活性涂层钛阳极，实现酸性废液的膜电解在线再生，再生液可返回酸性蚀刻线重新利用，从源头大幅削减了氧化剂、盐酸的使用量，同时在阴极区回收高纯度的铜粉，并研制出配套的工业设备。

本项目采用机械物理与生物浸出联合工艺处理废弃线路板，铜的总回收率达到99.8%以上；非金属尾渣中铜的含量可降至0.07%以下，从而使废弃线路板70%以上的非金属组分成为高价值的再生资源，废弃线路板资源化率达到98%以上。每处理1 t废弃线路板尾渣成本约为302.50元。采用离子膜电解法处理酸性蚀刻废液，可回收纯度为99%以上的铜粉，达到99%以上的铜回收率，节约氯酸钠等试剂80%以上，减少废液排放85%以上，再生液利用率近100%，且处理1 t酸性废液的成本仅为600kW/h。

- 示范与推广应用情况

含铜废弃物资源化关键技术与装备于2010年4月起在深圳、广州、东莞等珠江三角及清远地区进行推广应用。技术成熟，设备总体运行平稳、安全可靠，市场反应良好。新技术及设备产生的经济效益十分显著，仅2年半新增产值超过3893.22万元，新增利税达1658.49万元，其中的膜电解再生技术实现了源头减排废液达6000m3，环境效益较显著。

- 成果转化推广前景

印制电路板行业含铜废弃物的高值资源化关键技术，提高了废物资源化利用率，减轻了对生态系统的威胁，有助于缓解印制电路行业的生存与环境压力，从而实现行业可持续发展，也有效提高了我国电子废弃物及重金属废水处理等行业的整体技术水平和市场竞争力。项目新技术在珠三角地区应用前景广阔，预计将获得很大的进展。

- 获得奖项：2013年广东省科学技术奖三等奖。

- 联系方式：

姓名：林映华

电话：020-61086241

传真：020-37238610

邮箱：cooky8338@126.com

手机：13650708338

## （十）现代垃圾压缩转运站-生物环保厕所复合一体化系统

- 技术名称：现代垃圾压缩转运站-生物环保厕所复合一体化系统

- 适用行业：水利、环境和公共设施管理业

- 技术提供方：深圳市龙澄高科技环保有限公司

- 适用范围：合适垃圾压缩转运站、生物环保厕所、有机污水中水回用、恶臭处理四大模块有机集成应用

- 技术内容

本项目优化融合了公司自主创新的“垃圾压缩转运站+生物环保厕所+高浓度有机废水处理+恶臭气体处理”等关键技术，工艺设计紧凑，占地省，它将“垃圾压缩装运站、生物环保厕所、中水回用、恶臭气体处理”四大模块有机集成，并可根据市场需求和用户的实际情况使各模块灵活组合。正是有了LQ-SSB 循环水回用系统、LQSD 高效恶臭气体处理系统这两个先进的、技术过硬的自主创新型产品和现代环保垃圾压缩一体化设备，使我们的“现代垃圾压缩转运站-生物环保厕所一体化系统”集成产品有了亮点。

（1）以集成的理念进行产品模块化设计，将“垃圾压缩转运站+生物环保厕所+高浓度有机废水处理+恶臭气体处理”四个模块的关键技术整合为一体，设计工艺紧凑，可以根据市场要求和客户需求不一的情况进行工艺改进，且各模块可灵活多样的组合生产，如可以分成垃圾压缩预处理一体化系统、恶臭气体处理系统、循环水回用生物环保厕所和现代生活垃圾压缩转运站-生物环保厕所复合一体化系统等产品，应用性强，适用范围广；

（2）将垃圾压缩转运站与生物环保厕所两大模块合并建设，可以使垃圾压缩转运站和生物环保厕所中产生的废气、废水等经收集后集中处理，废气达标排放，废水回用，实现污染物“零排放”。此技术既减少土地占用量，节约土地资源；又减少了对环境的二次污染，最大限度实现了能源再生，符合“循环经济”、“节能减排”的产业化政策要求；

（3）产品污水处理模块中使用自主研发的“复合矿物载体、LQ-SSB 复合微生物菌群、电解脱色技术、中空纤维膜生物反应器”等创新技术，实现了高浓度有机废水的“零排放”和循环再生利用，解决了当下垃圾转运站及公厕粪便污水回用的难题；

（4）臭气处理系统模块中使用自主开发的生物滤池-低温等离子体复合除臭系统，将传统的微生物除臭技术与先进的低温等离子体技术相结合，解决了微生物处理技术耐冲击能力差、稳定性弱，等离子体处理技术能耗高、占地面积大等弊端，高效降解臭气中的呈臭物质。

- 技术效果

四合一的“现代生活垃圾压缩转运站-生物环保厕所复合一体化系统”产品的问世给城市环卫设施的建设带来深远影响，不仅克服了城镇化进程中用地紧张的局面，而且彻底根除了城镇环卫设施（垃圾转运站及公厕）对周边居民环境“水、气、噪声”等的二次污染，彻底改变了垃圾转运站和公厕“脏、乱、差”的形象。本项目产品具有“省地、节材、节水、低耗”的优势和“转运效率高、劳动强度小和环保标准高”等优点，解决了现代城市环卫设施建设（改建）尴尬的局面，在“寸土寸金”城市化进程改造中具有强大的生命力。

本项产品技术与传统恶臭气体处理方法有明显的不同。传统方法中对低浓度硫化氢气体的处理，通常采用物理化学法，在治理上需高温、高压和添加昂贵的催化剂，存在着投资大、运行费用高、腐蚀性强、易产生二次污染等缺点。本产品中除臭处理系统可谓另辟溪径，利用微生物的生命活动来治理垃圾和粪渣污泥等产生的恶臭气体的微生物法，具有设备简单、运行费用低、较少形成二次污染的优点。尤其在处理低浓度、生物可降解的气态污染物时更显其经济性。

- 示范与推广应用情况

东莞厚街镇的“现代垃圾压缩转运站—生物环保厕所一体化系统”的建设就是对我们这项产品应用的最直接的体现。该站处于东莞厚街镇人流密集的商贸中心地带，运行五年多来未曾接到一个群众投诉，受到了国内同行专家、兄弟省市的领导以及住建部领导的积极肯定。公司制订了产品大范围产业化推广应用的发展规划，以灵活的营销模式将项目技术快速复制在我国华南、华中、华东、东北等省市推广应用，收到了很好的效果。

- 获得奖项：2013年广东省科学技术奖三等奖。

- 联系方式：

姓名：刘文峰

电话：0755-26995599

传真：0755-26995508

邮箱：liuwf@longchenghi-tech.com

手机：15013688933

## （十一）废塑料破碎清洗和应用水分选成套设备的研发及产业化

- 技术名称：废塑料破碎清洗和应用水分选成套设备的研发及产业化

- 适用行业：水利、环境和公共设施管理业

- 技术提供方：广东致顺化工环保设备有限公司、五邑大学

- 适用范围：适用于废塑料回收再生利用行业和塑料机械行业

- 技术内容：

本项目选择密度低于水、厚度大于1.0mm的废塑料破碎清洗作为处理对象。主要技术: （1）破碎：对原料形态多样性的适应性强，破碎腔取用破碎转子与筛网的偏心设计，前宽后窄，使得破碎更高效。（2）清洗分离：通过对破碎片影响因素的控制，达到不需添加剂，减少清洗污水处理难度和降低成本，有效分离碎片粘附的油污、标签纸与砂石等杂质；降低清洗污水处理的难度与水电消耗。（3）脱水干燥及分选：通过调控影响脱水干燥、风选纯度的指标参数，降低最终产品的含水率，提高脱水干燥产能，并减少产品杂物的含量。（4）各功能单元的成套化组合及机电一体化设计：实现流程合理、传动部件少、结构紧凑、操作方便、占用空间少、安全可靠、容易操控、维护简单。

- 技术效果

（1）很强的普适性，对任何形状的塑料瓶均能达到有效的切割破碎效果；（2）实际破碎产能达到≥1.5吨/小时；（3）水分选阶段的碎片纯度达到97%以上；（4）脱水干燥产能达到2-4吨/小时的能力；（5）单位产品电、水耗量低于同类型的产品。每处理一吨废塑料仅0.2立方水耗；用电量少，每处理一吨废塑料耗电30~35度电；（6）自动化程度高，用人少，独条生产线只需二人，三条生产线只需四个人。在大规模的破碎场，应用叉车等辅导工具，两个操作工可操控3~5条生产线。

项目完成期的成套设备的产销量为5台，实现销售收入为250万元，上缴利税为23万元；按照目标的国内市场预估，项目达产后该套设备国内年产销量40套，年实现销售收入2000万元，年利润总额为226万元，年上交利税总额为184万元。形成相关配套产业年均1亿元的市场，每年为地方财政多增收数百万的财政收入。

- 示范与推广应用情况

应用推广及效益情况: 成套设备可推广应用于废塑料回收再生利用行业和塑料机械行业，以设备输出，附带其他方面的废塑料再生技术入股、联合办厂的形式进行推广。国内己开始在陕西省和河北省设立示范点，今年计划设点20个。海外已经在美国、墨西哥、马来西亚等地合作办厂，己投产3家，产洁净碎片350-600吨/月/家。今年计划再投产10家，共计出口30套。该设备即实用又先进，深受用户好评。

- 获得奖项：2014年广东省科学技术奖三等奖。

- 联系方式：

姓名：刘穗红

电话：0750-8661329

传真：0750-8661328

邮箱：zsxmb@mcbchem.com

手机：13686921280

### （十二）生活垃圾焚烧飞灰APS无害化技术

1.技术提供方

深圳市能源环保有限公司

2.适用范围

适用于生活垃圾发电厂焚烧产生飞灰的处理处置。

3.技术内容

飞灰APS无害化技术是在生活垃圾焚烧飞灰中加入一定比例的无害化药剂（10%~30%），通过专用设备充分混合搅拌后，产生物理化学反应，使有毒有害组分转变为低溶解性、低迁移性及低毒性组分的过程，工艺流程图如图1所示。

图1 工艺流程简图

APS无害化技术药剂配方中含有活性化成分，该成分能与复合磷酸盐成分有效配合，提高飞灰中重金属捕捉效率。通过活性化成分和复合磷酸盐共同作用，活性化成分在处理过程中通过激活重金属离子的反应活性，减低钙离子和镁离子的反应活性，使复合磷酸盐能够充分与重金属离子反应，大大增强了复合磷酸盐的重金属捕捉效率。

4.技术效果

采用该技术处理后飞灰固化产物经浸出毒性检测，结果达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准要求指标：

- 含水率小于30%；

- 二噁英含量低于3μgTEQ/Kg；

- 按照HJ/T300《固体废物浸出毒性浸出方法醋酸缓冲溶液法》制备的浸出液中危害成分浓度低于GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》中规定的限值。

5.示范与推广应用情况

该技术针对深圳市南山垃圾发电厂、宝安垃圾发电厂、盐田垃圾发电厂的飞灰进行了大规模样本中试实验，实验结果满意。现该技术已在宝安垃圾发电厂进行了工业化应用并通过环保验收。

6.成果转化推广前景

根据估算，对三厂（南山垃圾发电厂、盐田垃圾发电厂和宝安垃圾发电厂）飞灰采用APS无害化技术处理，每吨能节约处理费用相对较安全填埋方式节省1500~2100元，每年可节省8925万元。APS无害化技术体现了较好的经济效益，同时大大减少了二次污染的产生，系统电耗较低，适合工业化推广应用。

7.联系方式

联系人：赵晓峰

单位：深圳市能源环保有限公司

地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心12楼

电话：13823724301

邮箱：13823724301@163.com

### （十三）集约型污泥快速干化能源化利用技术

1.技术提供方

深圳市泽源能源股份有限公司、广东省环境科学研究院

2.适用范围

适用于对城镇生活污水厂污泥的处理处置。

3.技术内容

本技术主要利用生物质废物（园林木屑等）制备生态型污泥脱水调理剂，开发了集约型污泥快速干化能源化利用的成套设备，同时利用污泥产生的生物质颗粒燃料燃烧进行污泥低温快速干化的热源，实现余热回收，尽量降低系统的热耗，同时最大限度地降低二次污染物的排放，实现“以废治废，循环利用”，工艺流程如图1所示。

图1 集约型污泥快速干化能源化利用技术工艺流程图

本技术的先进性主要体现在：

- 利用生物质废物开发生态型污泥脱水调理剂，与传统的污泥调理剂不同，不含氯化铁、石灰等物质，减轻对设备的腐蚀性，同时不会增加污泥的体积及重量；

（2）采取负压低温干化污泥技术及专利设备，干燥温度低（干燥时的温度只有 60-70℃），水蒸发效率高，从进入干燥设备到干化完毕只需约 20秒，快速将含水率 60%以下的污泥干化至含水率 20%以下。

4.技术效果

- 处理过程一步到位，可直接装备在污水厂内，把污水厂产生的含水率约 98%的剩余污泥，直接处理成为含水率 15%以下，热值约 3000kcal/kg的燃料颗粒；

- 处理后的产成品是燃料，可以作为生物质发电厂的燃料使用，市场需求量极大，无需担心产品的出路问题；

- 处理效率高，处理过程无二次污染；

- 直接在污水厂内处理污泥，污泥不出污水厂，外运的只有污泥燃料颗粒，无臭味，不扰民，绝无偷倒偷埋等恶性事件发生。

5.示范与推广应用情况

集约型污泥快速干化能源化技术于 2015 年 10 月在江门市国祯污水处理厂正式进行工程化示范应用，日处理规模为 30t/d（含水率 80%），取得了良好的经济和社会效益，截止 2016 年底，累计处理污泥量 6500 多吨（含水率 80%），解决了国祯污水处理厂的污泥处理难题。

6.成果转化推广前景

集约型污泥快速干化能源化技术就是一种完善的污泥-生物质复合成型技术，既解决了城镇生活污水厂污泥无处可去的燃眉之急，又解决生物质发电厂燃料季节性波动的难题，更符合污泥减量化、无害化、资源化的处置原则，来自深圳、昆山等地污水处理厂均有较大的合作意向。

7.联系方式

联系人：曾秀仪

单位：深圳市泽源能源股份有限公司

地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 1509

电话：13509285466

邮箱：zxy@zenengy.net.cn

（十四）一种城市生活垃圾渗滤液处理设备

1.技术提供方

广东省广业环保产业集团有限公司

广东省环境保护工程研究设计院

2.适用范围

本技术适用于城市生活垃圾填埋场及焚烧厂渗沥液处理的环境保护技术。

3.技术内容

该技术采用的核心工艺包含“（A/O）2组合式膜生化反应系统”和“反渗透系统”两部分。（A/O）2组合式膜生化反应系统是一个采用了低循环多级脱氮工艺的膜生物反应器，系统结合了分级硝化/反硝化、多源水质调整和超滤膜出水分离等环节，利用生化处理、分级脱氮的方式，配合了适应水质变化的全流程综合调质系统，在充分利用入水有机物的同时达到去除总氮的效果；生化系统出水采用超滤膜分离，保证了活性污泥不会随出水流失，同时能保证后续反渗透膜处理系统进水的水质稳定性。反渗透膜系统利用反渗透膜的致密膜特性，截留大部分离子与全部悬浮物质，将生化处理无法降解的有机物和其他小分子物质进一步分离，保证渗沥液处理稳定达到本项目排放标准，真正意义削减了填埋场对外部环境污染，达到相关环境保护要求。

4.技术效果

（A/O）2组合式膜生化反应-反渗透处理工艺具有适应性强、负荷大、效率高、占地省、能耗低、出水稳定等特点，具有稳定达标的效果。

（A/O）2组合式膜生化反应首次结合了多源水质调整系统、低循环分级脱氮系统和高负荷活性污泥系统的特性，配合反渗透膜处理作为出水把关工艺，系统处理出水稳定达标，药剂消耗及综合能耗低于同期设计的渗沥液处理厂。多源水质调整系统的创新点在于有效地解决了渗沥液可生化性差、碳氮比失衡的难题。低循环分级脱氮系统的创新点在于可在低循环、低能耗的设计下实现较高的硝化反硝化系统脱氮率。

5.示范与推广应用情况

该技术应用于长沙市固体废弃物处理场渗沥液处理改造工程以及广州兴丰、河源、肇庆等垃圾渗沥液处理项目，其中长沙项目的设计建设时间最早、处理规模最大，该厂设计中生化处理单元按1500t/d，膜处理单元按1000t/d设计并预留设备安装空间。该项目于2008年1月立项，2008年6月开始设计，2010年6月完成施工并投入试运行，2011年6月通过环保验收。

6.成果转化推广前景

根据发改委发布的《十三五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，“十三五期间，规划新增生活垃圾无害化处理能力49万吨/日，生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力的比例达到50%”。

按照《规划》，“十三五”期间新增生活垃圾无害化处理能力49万吨，按照焚烧处理和填满处理各占一半的比例计算，“十三五”期间我国将新增渗滤液处理投资规模约171.5亿元。

发布的《2017-2022年中国环境服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析认为，随着未来新的标准的出台，预计现有渗滤液处理能力中有70%需要进行改造（结合各方观点综合得出），按照5万元/吨的改造费用，“十三五”期间我国渗滤液处理改造投资规模约90亿元。综合上述分析，“十三五”期间我国渗滤液处理行业投资规模预计在260亿元左右。

7.联系方式

联系人：韩延飞

单位：广东省广业环保产业集团有限公司

地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦9楼

电话：18666010896

邮箱：285818787@qq.com

### （十五）污泥“一站式闭环”彻底解决方案

1.技术提供方

广州优特利环保科技有限公司

2.适用范围

适用于城镇污水厂污泥、黑臭水体受污染淤泥、工业污泥的干化减量及无害化处置。

3.技术内容

该技术符合《广州市城镇生活污水处理厂污泥处理处置技术路线及厂内技术改造工程方案》及《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》的要求，采用“调质浓缩系统+机械脱水系统+低温干化系统”的工艺路线。经该工艺处理后的干化污泥，呈粉粒状、颗粒度筛上物质比例小于15%（采用10mm圆孔筛），含水率为30%-35%且无糖心现象，干化污泥成熟应用于水泥厂和热电厂无害化焚烧、园林基质土制作、制砖等，解决了污泥终端出路。

4.技术效果

该技术已成功应用于广州市猎德、大坦沙、沥滘、西朗、石井污水处理厂、新华污水处理厂、狮岭污水处理厂及开发区东区、西区、镇龙、萝岗及黄陂水质净化厂的污泥干化减量项目，污水处理量高达337万吨污水/日，彻底处理污泥约2400吨/日，其中中心城区5个项目共处理中心城区90%左右的污泥。

该技术具有生产安全可靠、占地小、能耗低、减量大、产能高、封闭除臭、适应性强、效果稳定及焚烧便捷等优势，可实现污泥处理处置的全过程监管，实现污泥“减量化、稳定化、资源化、无害化”的目标。

该技术处理过程中的噪音、大气均分别满足《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级标准；处理后的出泥指标均达到或优于《城镇污水处理厂污泥厂内干化减量技术标准》（DBJ440100/T 271-2016）的各项要求。

该技术生产出来的粉粒状污泥可直接投料焚烧，可有效降低碳排放量56000吨/年，减少烟气排放量175.2亿立方/年，节省能耗0.5*109/年。

5.示范与推广应用情况

该技术试点项目为石井污水处理厂厂内污泥干化减量试点项目，位于广州市白云区，项目规模为污水处理量15万m³/d对应的污泥处理规模（折合干基污泥约18t/d）。该试点项目运营至今已有近4年，期间运行稳定，各项出泥和环保指标均达标，后续泥运至华润集团属下水泥厂进行焚烧处置，产生的尾气（含二噁英）以及水泥产品均达到或优于国家标准。该项目得到了当任广州市领导的高度认可，评价为“对全市污泥处置具有重要的示范意义，值得大力推广”。

在石井试点项目之后，该技术相继应用于广州市中心城区4个污水处理厂、花都区2个污水处理厂及开发区5个水质净化厂的污泥干化减量工程。

该技术的应用在经济方面可降低项目的投资及运输成本，减轻政府和民众的负担；在环境效益方面，有效规避了乱倾乱倒的风险；在社会效益方面，规避了周边居民和沿途运输过程中出现臭气扰民及项目周边噪声扰民的情况，杜绝了引发群体性投诉事件的发生。

6.成果转化推广前景

目前，广东省每天产生污泥量约为10000吨，应用该技术后污泥可减量60%以上，即污泥可减量至3000吨/天，具备良好的环保效益、社会效益和经济效益，对广东省环境保护厅《固体废物污染防治三年行动计划》（2018—2020年）明确的目标任务，即“到2020年，全省城市污水处理厂污泥无害化处置率达90%以上”，有重大的支撑作用。

该技术符合广州市城镇生活污水处理厂污泥处理处置技术路线及广州市地方规范的要求，有效解决了上述问题。该技术的成功运用，验证了该技术的可行性。同时，凭借着其技术优势及良好的经济效益、环保效益和社会效益，得到了外界的一致认可，获得了多个参观单位的一致好评，具备良好的推广前景。

7.联系方式

联系人：陈嘉懿、陈运福

单位：广州优特利环保科技有限公司

地址：广州市天河区临江大道5号保利中心5楼

电话：18922728083、13434180457

邮箱： chenyunfu@gzutaly.com

### （十六）利用水泥窑协同处置干化污泥技术成果：污水厂内干化+水泥窑协同处置

### 1. 技术提供方

华润水泥控股有限公司、广州新致晟环保科技有限公司、广州市越德企业管理咨询有限公司

- 适用范围

适用于城市市政污泥处置

- 技术内容

在污水处理厂内将粘稠、恶臭、高水分（>80%）的膏状污泥，采用化学精细调质、机械挤压脱水、低温干化技术，转化为低水分(30~40%)、颗粒状、无明显异味的干化污泥。

污泥在污水处理厂内干化后，通过密闭的槽罐车运送到工厂污泥处置车间，经双道密封门卸入储存仓。污泥经破碎后通过管状皮带输送机送到分解炉入窑。窑系统温度高达1450℃以上，有害成份完全分解或固化在熟料矿物中，实现无害化处置。本项目臭气处理系统采用密封设计，整个污泥处理车间处于负压状态，收集的臭气全部经风机送进水泥窑篦冷机内高温段焚烧处理；项目还配有活性炭处理设备，当水泥窑停产检修时，臭气通过活性炭处理设备处理后达标排放。

- 技术效果

广州市珠江水泥有限公司由华润水泥投资有限公司和海德堡水泥集团共同投资经营，污泥协同处置项目2017年2月开工建设，9月投入运行，设计处置能力为300吨/日。截止2018年7月31日，已累计无害化处置干化污泥超过30000吨，真正实现了污泥“减量化、资源化、无害化”处理的目的。处理期间经权威单位检测，各种污染物排放均优于国家排放标准、优于欧盟标准。

利用水泥窑协同处置干化污泥，可为广州污泥处置方式走向规范化、规模化提供宝贵经验和更优的出路，不但较好地解决了干化污泥处理后的产品出路问题，对于广东省及广州市循环经济的发展具有十分重要的示范作用。

- 示范与推广应用情况

华润水泥投资有限公司和海德堡水泥集团计划在广州市越堡水泥有限公司建设处置规模达到800吨/日的水泥窑协同处置干化污泥系统，在实现项目环保效果的前提下，实现节能的目标。

借助珠水+越堡干化污泥处置项目，一揽子解决广州市中心城区全部干化污泥，实现配套2条水泥窑即可彻底解决大中型发达城市污泥处置难题，打造国内乃至国际上污泥处置领域全新技术路线。 通过协同处置广州市政污泥，积极参与社会系统的大循环，履行企业公民的绿色发展责任，将越德公司构建成为城市共生体。

- 成果转化推广前景

水泥窑协同处置干化污泥是实现城市污泥“减量化、无害化、资源化”利用的有效途径，大大降低城市的环境污染，改善人民的生活环境，具有突出的社会效益和环境效益，符合国家节能减排、循环经济政策导向，得到地方政府的大力支持。珠水、越堡项目建成后可以很好地解决广州及周边地区污泥处理处置问题，对于广东省乃至全国各大城市循环经济的发展具有十分重要的示范作用。此技术路线环保水平高、处置规模大、适应能力强，易于在大中型城市形成可复制商业模式，具有极高的推广价值。

1、污泥协同处置技术偏向于大中型城市污泥的集约处置，对城市周边水泥熟料企业通过为城市提供社会公共服务成为城市共生体，实现环保转型升级具有良好的指导意义。

2、通过社会化分工，打造污泥处置从污水处理环节开始至焚烧处置结束实现清洁化、无害化、减量化、资源化处置的产业协同，有望形成新的商业增长点。

3、通过城市群污泥处置和所在区域水泥企业集团布点的统筹，可实现对中国经济最热区域的城市或城市群进行污泥处置的区域统筹，形成具有良好可复制的商业模式。例如对珠三角水泥企业在协同处置方面进行统筹规划，为粤港澳大湾区的建设和发展提供基础性支撑。

4、珠水的污泥项目具有很好的社会效益和环境效益，使工厂与城市相互依托，也为城市的绿色发展提供了基础和保障。

7. 联系方式

联系人：危锦炕

单位：广州市越德企业管理有限公司

地址：广州市白云区神山镇珠水二路168好

电话：13922350822

邮箱：wei.jinkang@ccc.com.cn

### （十七）生活垃圾智能化热解气化焚烧处理成套技术

1. 技术提供方

环境保护部华南环境科学研究所

2.适用范围

适用于农村小规模生活垃圾处理。

3.技术内容

该技术集成了热解气化焚烧技术、以及干法多污染物协同控制、湿法多污染物协同控制、活性炭喷射吸附布袋除尘等烟气净化技术依据不同需求的组合工艺。包括分体式生活垃圾智能化热解气化焚烧处理系统、整体式生活垃圾智能化热解气化焚烧处理系统、移动式生活垃圾智能化热解气化焚烧处理系统等三种成套技术装备。

4. 技术效果

该技术应用可实现生活垃圾小型化、规范化、无害化处理，热解气化焚烧减容率可大于95%，烟气各项污染物达标排放。

5. 示范与推广应用情况

该技术已在江苏扬州、青海刚察县、玛多县、杂多县、江西修水等地应用，为解决农村地区垃圾处理问题提供了有效的解决方案，社会、经济和环境效益显著。

6. 成果转化推广前景

该技术的投资运行成本与用户要求的设备档次及地域有关，处理量5吨/天、10吨/天、20吨/天的设备投资估算分别为180-250万元、200-350万元、300-450万元，运行成本估算约40-120元/吨。该技术在偏远农村地区具有广阔的应用前景，分体式、整体式生活垃圾智能化热解气化焚烧处理系统处理量为5-50 t/d，移动式生活垃圾智能化热解气化焚烧处理系统可处理量为1-5 t/d，设备车载移动可实现垃圾就地减量处理。

7. 联系方式

联系人：岑超平

单位：环境保护部华南环境科学研究所

电话：020-85557692、13609771347

邮箱：cenchaoping@scies.org

地址：广东省广州市天河区员村西街7号大院

五、其他污染防治技术成果

## (一）换流站/变电站可听噪声控制技术

- 技术名称：换流站/变电站可听噪声控制技术

- 适用行业：电力、热力、燃气及水生产和供应业

- 技术提供方：南方电网科学研究院有限责任公司、合肥工业大学、桂林电力电容器有限责任公司、深圳中雅机电实业有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司

- 适用范围：换流站/变电站

- 技术内容

本项目属于电气和环境声学交叉专业领域。关键技术和创新点如下：

（1）研究换流站/变电站现场噪声测量方法，提出了换流站/变电站复杂声场振动-噪声相干识别技术，解决在站内多声源噪声相互干扰情况下识别主要噪声源和其噪声频谱的测量难题。通过大量的现场测量得到了普适性的换流站/变电站主要噪声源及其噪声辐射特性；

（2）开发了换流站/变电站噪声预测软件和电容器塔架噪声计算软件，建立了换流站/变电站主要噪声源设备噪声数据库，为换流站/变电站在设计阶段同步开展噪声预测提供了有效的手段；

（3）在国际上首次提出并实现模拟实际工况对电力电容器单元噪声试验的工频与各次谐波同时加载的噪声声功率试验方法，并制定了2项电容器单元噪声测定国家标准，解决电容器单元噪声试验加载方法的难题；

（4）提出变压器、换流变直流偏磁噪声试验方法和研发了相应的加载装置；提出利用换流阀合成回路进行饱和电抗器噪声测量的方法。设计了一种电抗器隔声罩及电力电抗器多谐波加载平台；

（5）提出了换流站/变电站的设备噪声技术要求和在站内传播途径上的噪声控制措施，开展了噪声控制和降噪材料标准化应用研究，提出了可用于换流站和变电站噪声控制的标准化应用建议以及降噪材料技术指标、验收要求；

（6）制定了《变电站/ 换流站噪声控制设计规程》、《变电站/ 换流站噪声测量作业指导书》2项企业标准，为噪声控制设计和测量提供实用的标准规程。

- 技术效果

本项目通过产学研用的方式，联合国内高校、设备厂家和建设运行单位，结合±800kV云广直流工程、糯扎渡、溪洛渡直流换流站和110kV尖峰站等多项换流站、变电站工程进行了工程应用，工程实施达到了噪声控制效果，并推动设备厂家对设备的噪声控制，取得显著的经济效益和社会效益。本项目研究成果已推广应用到后续金中直流工程、观音岩直流工程、异步联网直流工程、±800kV滇西北工程、500kV靖西变电站等在建工程的设计和建设中。本项目取得了显著的经济效益，仅2014年节省噪声治理费用约4000万元。

- 示范与推广应用情况

本项目研究成果已直接应用于110kV尖峰变电站（南方电网首个3C绿色变电站示范工程）以及±800kV云广、糯扎渡工程、±500kV溪洛渡直流工程、宝安换流站噪声控制中，工程已得到实施，噪声控制达到效果。

本项目研究成果还应用于500kV靖西、北海，220kV官北、茶花、金中直流工程、观音岩直流工程、异步联网直流工程、±800kV滇西北工程等输变电工程的工程建设中，噪声控制方案已经应用到工程设计中，对后续变电站和换流站工程中的噪声控制有较好的推广应用价值。

- 成果转化推广前景

项目研究成果的推广前景广阔，相关设计规程可指导科研单位和设计单位的换流站与变电站噪声控制设计，测量规程用于指导工程调试和工程移交，提出的设备噪声试验方法可应用于设备生产单位的设备噪声控制设计和降噪设计，提升设备噪声试验能力和噪声控制能力；建立的绿色电网噪声控制体系能够应用于换流站/变电站的工程设计、建设和调试运行各阶段，有效解决换流站和变电站噪声控制和影响问题。

- 获得奖项：2015年广东省科学技术三等奖。

- 联系方式：

姓名：黄莹

电话：020-38120760

传真：020-38120851

邮箱：huangying@csg.cn

手机：13922263010

## (二）边坡与废弃地生态修复综合技术

- 技术名称：边坡与废弃地生态修复综合技术

- 适用行业：农、林、牧、渔业

- 技术提供方：深圳市铁汉生态环境股份有限公司、中国农业科学院生物技术研究所、深圳市中国科学院仙湖植物园、中国科学院植物研究所

- 适用范围：边坡和废弃地生态修复

- 技术内容

项目从生态修复工艺、抗逆植物选育、植物废弃物生物制肥并用于土壤改良等3个方向进行技术创新及应用，形成一整套集边坡和废弃地稳定措施、植物新品种与群落构建、植物废弃物资源化与土壤系统构建为一体的系统性生态修复技术体系，在全国广泛应用。

（1）针对不同结构类型的边坡和废弃地，应用自主知识产权的工艺系统，包括植生网毯、植生块及飘台种植槽等，进行表层结构固定。其中植生网毯、植生块以植物纤维、生物有机肥等循环经济材料为主，重量减轻69.6-80.6%，有机质含量提高40%，持水能力增强1.8-4.5倍；

（2）针对不同区域和特殊生境的边坡和废弃地，选育优良的抗逆植物，基于生态位原理进行植物配置和近自然群落构建。①筛选出适应性广的抗逆乡土植物130种、耐旱新品系5个、“V型紫斑白三叶”新品种1个和杂交构树，其中2项成果居“国际先进水平”（白三叶耐旱新品种和V型紫斑白三叶）、2项居“国内领先水平”（耐旱野生地被植物和裸露坡面生态恢复技术）、1项被列入国家十大精准扶贫项目之一（杂交构树选育与应用）。②建立了3种植物配置模式：草种喷播量≤0.25g/㎡的灌草组合模式、“蕨类植物（1000-10000个/㎡）+种子植物（密度20-200粒/㎡）”和“禾本科植物+豆科植物”的立体植物群落模式；

（3）针对边坡和废弃地恶劣的土壤环境，利用植物废弃物进行生物制肥，形成生物有机肥用于土壤改良，构建健康的“土壤—植被”生态系统。项目构建了植物废弃物好氧堆肥技术，达到“国内领先水平”并获深圳市科技进步一等奖。建立好氧堆肥工艺，利用具纤维素降解能力、耐高温的芽孢杆菌做成菌剂，提高生产效率，年产达4万t，有机质含量>45%，有效活菌数>0.3 亿/g，N+P2O5+K2O含量>5 %。

- 技术效果

项目选育的杂交构树是经济、生态等多用途品种，被列入国家十大精准扶贫工程、国家现代农业科技城成果惠民科技示范工程、中科院重大突破成果以及首都百万亩造林乡土树种。选育的紫斑白三叶新品种是我国第一个集观赏、地被、坪用与牧草价值于一体的白三叶新品种，已在湖南、湖北、贵州、甘肃、江苏、山东等省市自治区的裸露坡面、废弃地生态修复及城乡园林绿化等工程项目中得到广泛应用推广，取得了显著的经济、社会和生态效益。

- 示范与推广应用情况

深圳市铁汉生态环境股份有限公司采用边坡与废弃地生态修复综合技术，在珠海、湖南、贵州、四川、北京、山东等地开展全国性的边坡和废弃地生态修复，充分利用乡土抗逆植物和新培育的植物新品种，包括杂交构树、V型紫斑白三叶，以及利用麻椰土工格室植生网毯、模块化绿化系统等工艺，利用植物废弃物资源化技术进行生物有机肥研制生产并用于土壤改良，形成稳定的土壤生态系统，促进植被恢复生长，经济效益、生态效益和社会效益显著。从2013年以来，先后完成了几百项边坡和废弃地绿化工程，包括贵州六盘水大河开发区边坡修复、四川汉源边坡修复、郴州王仙岭矿区修复等项目，面积达600多万㎡，新增销售额为16亿多。

在深圳市铁汉生态环境股份有限公司的合作指导下，边坡与废弃地生态修复综合技术在行业内得到了广泛应用和推广。深圳市国艺园林建设有限公司、深圳市四季青园林股份有限公司、郴州市新天农村建设投资有限公司、广东中绿园林集团有限公司等公司在全国各地开展边坡与废弃地生态修复，应用“边坡与废弃地生态修复综合技术创新及应用”技术成果，应用飘板、燕巢等工艺技术，抗逆新优植物的配植应用（蕨类植物、小叶女贞、野牡丹等）、裸露岩体坡面植物低养护技术、选择抗干旱、耐瘠薄、管养粗放类的抗逆植物，进行植物合理配置，同时用生物有机肥进行土壤改良，坡面植被较为快速恢复，降低了工程成本，成功解决了水土流失和坡面不稳定的问题，达到了预期效果。据不完全统计，近三年来，利用该项技术成果已经修复边坡废弃地200多万㎡，新增销售额为6亿多。

项目已在深圳建立生物有机肥厂，充分利用植物废弃物生产有机肥，并循环利用到边坡绿化中，形成一个稳定的生态链结构，实现生态平衡，近三年来生产有机肥总计13.18万m3。

- 获得奖项：2016年广东省科学技术二等奖。

- 联系方式：

姓名：吴彩琼

电话：0755-84355160-8097

传真：0755-82927550

邮箱：554815536@qq.com

手机：13682520780

## (三）酱油企业新型能源的利用与综合“节能减碳”模式示范

- 技术名称：酱油企业新型能源的利用与综合“节能减碳”模式示范

- 适用行业：食品加工

- 技术提供方：李锦记（新会）食品有限公司、华南理工大学、顺德职业技术学院、佛山市顺德区科创达冷热设备制造有限公司

- 适用范围：食品加工企业的能源利用及节能环保方面，特别是调味品企业生产加工过程的节能与减碳。

- 技术内容

项目主要内容是针对酱油的生产用能特点，对生产各环节节能潜力分析及节能路线设计，通过一系列新能源和节能技术的开发与利用，实现节能减碳。项目包括利用空气能、太阳能等新型可再生能源进行酱油调控发酵、酱油发酵曲房（室）呼吸热的回收与利用技术开发及应用、高效连续加热系统用于物料和产品的煮制技术、高效导热油加热系统替代传统蒸汽加热用于焦糖色反应、浓缩酱油的高效浓缩技术开发与应用、以及酱油浓缩冷凝液中的酒精回收技术等，并对地源热能的利用和生物质燃料利用等进行尝试，建立适宜于发酵类调味品生产的综合“节能减碳”模式，减少传统能源的利用，降低生产成本，减少碳排放，取得了较好的社会和经济效益。

- 技术效果

项目实施以来，平均节约标煤3296吨/年，相当于减少二氧化碳排放为8240吨/年。项目实施近三年，相关产品新增总产值86872万元，新增利润9919万元，新增税收5374万元，创收外汇1847万美元，节支总额5768万元。

- 示范与推广应用情况

在企业内部实现产业化应用，并通过专利、技术会议、论文发表、参观等形式，逐步向调味行业进行示范应用。项目实施单位已经接待多批次由中国食品工业协会、中国调味品协会、广东食品科学技术学会组织的发展循环经济技术与实践的现场会、交流会等，并多次参加全国和地方组织的报告会，介绍经验。项目实施单位因此被中国食品工业协会授予首批全国“食品行业循环经济示范单位”(13家），以及广东省经信委授予的“粤港清洁生产伙伴（制造业）”称号，并多次获得香港生产力促进局“珠三角环保大奖”。

- 成果转化推广前景

项目获得的一系列基础数据、技术参数和技术路线，可供同类研究及应用进行参考。

- 获得奖项：2015年广东省科学技术二等奖。

- 联系方式：

姓名：梁姚顺

电话：0750-6705526

传真：0750-6499879

邮箱：aling@xh.lkk.com

手机：13632050573

## (四）红壤区农田镉砷污染阻控关键技术

- 技术名称：红壤区农田镉砷污染阻控关键技术

- 适用行业：环境资源领域，土壤修复行业

- 技术提供方：广东省生态环境技术研究所、中国科学院亚热带农业生态研究所，中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、华南农业大学、佛山市铁人环保科技有限公司、湖南隆平高科耕地修复技术有限公司

- 适用范围：适宜于红壤区主要作物生产与土壤重金属治理

- 技术内容

本成果以我国重金属污染最严重的红壤区农田为对象，因地制宜，突破国内外既有理论和技术模式，基于重(类)金属循环的生物地球化学理论，以镉砷从土壤至植物根表的迁移机制以及从根至籽粒的转运机制为关键科学问题；研发适宜于红壤区主要作物生产与土壤重金属治理的新技术。主要技术发明包括：

发明了农产品镉砷积累的精准阻隔技术。明确了镉砷从水稻韧皮部向籽粒转运为控制籽粒积累的关键过程；发现外源施硅或硒可下调其功能基因活性并降低籽粒镉砷积累，弱酸性氧化硅或低价硒调控效果好；最佳调控时期为拔节至灌浆期。创建了水稻镉砷积累精准调控的新技术，实现了农田重金属污染的低成本、高效率、大面积治理；

发明了水稻型硅溶胶与硒复合硅溶胶、蔬菜型稀土/硼/钼复合硅溶胶等阻隔剂及其水热合成工艺。产品获农业部认证，实现了产业化；

针对稻田镉与砷难以同时钝化的难题，发现铁循环调控可激活镉砷固定功能微生物，大幅度降低土壤中镉砷有效性。发明了稻田土壤镉砷同步钝化技术，以及具有镉砷同步钝化功能的铁基生物炭、铁基腐殖质、微生物铁剂等新产品。部分产品获农业部登记，实现了产业化；

发明了多功能重金属钝化技术与复合重金属钝化剂。针对中轻度重(类)金属污染，结合作物氮磷养分需求规律，发明了具有养分供应功能的重金属钝化技术；结合有机硫的巯基专属性特征，发明了多功能复合重金属钝化剂。

- 技术效果

百亩、千亩应用示范证实，稻米降镉30％～70％，降砷20%-50%；效果为传统方法的3～5倍，成本仅15%。解决了农田重金属污染治理技术与产品脱节的问题。与精准阻隔技术组合，大面积实现了轻度中度污染农田的达标生产，有效降低了农田重金属治理的成本。

- 示范与推广应用情况

本成果的技术和产品经湖南、广东、广西等省多年的大面积田间示范证实，采用农产品重金属阻隔技术、土壤钝化技术、阻隔与钝化组合技术，稻米降镉30％～70％，降砷20%～50%；水稻增产5％～20%；蔬菜增产10％～30%。推广102.45万亩，轻度中度超标农田的农产品达标率超过75%；大面积实现了轻中度污染农田的达标生产。新增间接经济效益4.49亿元；受益人数超过1000万，显著降低农产品的健康风险，环境与社会效益巨大。这是我国目前农田重金属污染治理应用面积最大的技术与产品。

- 成果转化推广前景

孵化农田重金属污染治理企业3家；核心技术被纳入国家在湖南省农田重金属污染治理试点的政府优先采购范畴，已成为我国农田重金属污染治理应用面积最大的技术；显著推动了相关产业发展，社会效益巨大。

- 获得奖项：2016年广东省科学技术奖一等奖。

- 联系方式：

姓名：何小霞

电话：020-87025240

传真：020-87024123

邮箱：xxhe@soil.gd.cn

手机：1591450080

## （五）纺织印染工业园区“三废”综合治理技术

- 技术名称：纺织印染工业园区“三废”综合治理技术

- 适用行业：纺织印染、工业园区

- 技术提供方：中国科学院广州能源研究所、佛山市佳利达环保科技股份有限公司、广东省生态环境与土壤研究所、佛山市三水中科节能减排研究院

- 适用范围：三废处理与综合利用

- 技术内容

针对我国纺织印染业水污染严重/中水回用率低、污泥难治理、烟气污染严重等问

题，研发了适合我国国情的纺织印染工业园区“三废”治理关键技术及装备，为纺织印染业的减污增效与可持续发展提供技术支撑。主要内容包括：（1）研发了“以脱色为核心的印染废水物化高效集中处理+厌氧/好氧生物的组合工艺“和“臭氧—超滤—反渗透组合工艺”，突破了出水色度过高的技术瓶颈，并实现了“废水治理-中水回用”的生态循环利用，解决了我国印染废水难达标和工业园区水容量不足的社会难题。（2）研发了“印染污泥干化-固型燃料-蒸汽生产一体化工艺”：最大限度的使用太阳能，实现干燥过程的清洁化；充分利用双联旋流干燥技术具有的干燥强度高和节能突出的优点，实现污泥的直接快速干燥。（3）研发了基于臭氧与碱性废水实现烟气脱硫脱硝的方法及其装置，不仅使氧化硫、氮氧化物和灰尘等污染物得以有效脱除，还可与污泥干化系统协同控制，保证了系统的稳定、高效运行。

- 技术效果

与传统技术相比，废水COD 减排达50％以上（COD由原来的60mg/L降至28mg/L），色度降低了80%以上（色度由50倍降至8倍），中水水质达到了染整工艺要求（如色度＜2度，CODcr＜5mg/L），中水回用率达50%，相比传统工艺提高了20%。污泥干化过程能耗低，不需消耗燃煤或蒸汽（传统工艺：60-65kg燃煤/t污泥或0.6～0.7t蒸汽/t污泥）。污泥燃烧后，烟气二噁英的排放（0.0048ng-TEQ/Nm3）远低于世界最严格标准0.1ng-TEQ/Nm3。烟气脱硫脱硝工艺，投资成本约为传统工艺的70%，运行成本与传统工艺相当。新鲜水消耗约0.03～0.05t/万Nm3烟气，不到传统工艺的10%。烟气处理后，废水继续送往污水厂，不会造成二次污染。

- 示范与推广应用情况

科技成果主要在大塘工业园推广应用，为200多家企业实现废水处理，并将中水回用于20多家企业，同时为10多家企业或工业园实现污泥的资源化利用，为大塘工业园区集中供热锅炉的烟气实现脱硫脱硝。2012～2014年，累计处理废水8000多万吨，节水4000多万吨，处理污泥50多万吨，减排CODcr 8万多吨，减排SO2约1.5万吨，减排NOx约1800吨。在项目完成单位多年的努力下，大塘工业园被评为了“广东省绿色升级示范工业园区”。此外，科技成果在广东、湖南等省市得到了较好的推广应用，为多家企业建立了废水处理、中水回用及“三废”处理实时控制方面的工程基地或提供相关技术咨询，成功将大塘工业园区的发展模式复制于其他工业园区。2012～2014年累计新增经济效益：新增产值约46.2亿元，新增利润约5.5亿元，新增税收约2.2亿元。

- 获得奖项：2015年广东省科学技术奖二等奖。

- 联系方式：

姓名：尹华

电话：020-38455987

传真：020-38455987

邮箱：yinhua@ms.giec.ac.cn

手机：18520127512

## （六）江湖淤泥理化调理及复合固化处理技术

- 技术名称：江湖淤泥理化调理及复合固化处理技术

- 适用行业：淤泥综合处理

- 技术提供方：广州市水电建设工程有限公司、广州珞珈环境技术有限公司

- 适用范围：江湖淤泥处理

- 技术内容

本项目针对国内目前江河水环境综合治理过程中，大规模清出淤泥存在的脱水困难、污染环境、堆场不足等问题，提出可靠的解决方案，是集高效的淤泥固化剂及其固化技术、淤泥拌合固化、调质固结与其设备整装技术工艺为一体的淤泥复合固化处置集成技术，实现了淤泥固化处置的自动化和规模化施工。

主要创新点：（1）研发出包括可膨胀石墨、水泥、粉煤灰、炭黑、硅粉、瓷土、和生石灰七种材料混合而成的新型复合固化剂，提高固化土的物化性能；（2）基于“理化处理及其拌合固话技术”与“淤泥调理脱水固话处理技术”，并加以组合萃取，形成一套复合工艺技术，区别于传统的土固结工艺，复合工艺更强调水环境的治理，对成分复杂的淤泥分类调理、分类处置；（3）形成一套以管道搅拌设备系统与高压板框固结设备系统为核心的复合设备工艺系统，有效提高淤泥处置效率，节约用地，降低成本；（4）针对淤泥含水率变化大、颗粒粒配宽广不均、有机物复杂等固化环境，研究提出基于水泥基材料为主体嵌入其他激活性基团而形成的复合固化技术方法，使得脱水固化和拌合固化淤泥具有密实的结构体和较高的水稳定性，较好解决了固化淤泥土（泥饼）遇水泥化问题，避免了污染二次转移；（5）多功能淤泥浆体的多级淤泥沉淀工艺。在串联式多级淤泥沉淀池上研究搭建格栅振筛机，剔除生活工艺垃圾，分解淤泥团状结构体，分选淤泥颗粒层次，保障淤泥沉淀池均化充分，重力浓缩明显。

- 技术效果

本项目在一个系统内，搭建了完全适用于江湖各种组成结构形态的淤泥处理处置，同步实现淤泥的调理脱水和复合固化。突破国内外重大固化设备对接，并实现完整设备国产化，对淤泥清淤-环保输送-调理脱水-复合固化-资源利用处理形成链条式自动作业。目前本项目已经取得《淤泥固化剂及使用淤泥固化剂的淤泥固化工艺》等5件发明专利成果，同时取得《一种城市河道疏竣淤泥筛分系统》等5项实用新型专利成果。

- 示范与推广应用情况

本项目成果已经在广州峨眉沙岛、大蚝沙岛淤泥处置项目、湖南常德穿紫河综合整治、车陂涌治理等工程中全面应用。2011～2015年期间，在峨眉沙岛、大蚝沙岛建设了江河淤泥集中处理处置基地，处理处置猎德涌、沙河涌、马涌、大沙河、二沙涌等河涌淤泥约700万方，淤泥资源土用于生态旅游项目建设，远期规划建成面积达1790899平方米的生态旅游岛。2012～2017年5月，本项目为我司带来32327万元的经济效益，产生840万元的利润，为下游企业创造超过19740.23万元的收入，经济效益显著。

- 获得奖项：2017年广东省科学技术奖三等奖。

- 联系方式：

姓名：闫晓满

电话：15918573424

传真：020-87382901

邮箱：250243571@qq.com

手机：15918573424

### （七）一种新型水质自动采样器技术

1.技术提供方

广东伟创科技开发有限公司

2.适用范围

该水质超标自动采样器技术主要应用于污染源、污水处理厂进出口，与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。

3.技术内容

一种新型水质采样器，可与水质在线监测仪器联用，自动保存在线监测超标水样，为水样复检提供可溯源的物证；或可独立远程控制，按指令自动采集任一时间点的水样，为环保执法监管提供有效物证。

系统由四大部分组成：

- 采水单元：采水单元使用大流量蠕动泵采集远端水样，收集到设备内的两个缓冲罐中保存、混匀。

（2）分配单元：分配单元使用步进电机精密控制留样杆在24个储液瓶上方旋转移动，每次需要留样时就在当前储液瓶上注入水样，然后移动到下一个储液瓶上等待下次留样。
    （3）恒温单元：恒温单元使用温度传感器实时测量控制冰箱内的温度，确保水样保存温度。
    （4）控制单元：控制单元使用夹管阀与电动球阀配合控制水样管路的流向，可以控制水样暂存、留样或排出。

4.技术效果

本水质超标自动采样器技术在实现《HJ/T 372-2007 水质自动采样器技术要求及检测方法》要求基础上再进行了扩展，使仪器适用于水质超标自动采样和留样保存的方法，并符合《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61号）文件要求。本技术扩展功能包括：与水质在线监测仪器联用；具有自动采样、供样、超标留样功能；具有水样自动混匀、水样暂存功能；具备自动排空、清洗功能系统；具备远程留样功能；具有门禁控制、门禁记录功能等。

5.示范与推广应用情况

本技术示范项目是江门荣信电路板有限公司，位于江门市江海区，该企业主要以电路板生产为主、共有1个废水排放口安装化学需氧量、氨氮、总铜、总镍、pH等在线监测设备。通过安装水质超标自动采样器，实现了与水质在线监测仪器的联用，当产生超标事件时自动保存在线监测超标水样，为企业和环保监管部门的水样复检提供可溯源的物证。

6.成果转化推广前景

2017年，环保部发布了《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61号）文件，文件附件1中明确了污染源在线监测系统应安装废水采样器。因此，符合该文件要求的废水采样器是污染源在线监测系统需要安装的设备之一。

本技术模块化、自动化程度高，可与水质在线监测仪器联用，自动保存在线监测超标水样，为水样复检提供可溯源的物证；或可独立远程控制，按指令自动采集任一时间点的水样，为环保执法监管提供有效物证，且符合《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监[2017]61号）文件、《HJ/T 372-2007 水质自动采样器技术要求及检测方法》要求，因此具有极高的推广价值。

7.联系方式

联系人：李汉汉

单位：广东伟创科技开发有限公司

地址：江门市江海区金瓯路288号15楼

电话：18922000070

邮箱：215078796@qq.com

### （八）一种新型抽取式低浓度颗粒物测量技术

1.技术提供方

广东伟创科技开发有限公司

2.适用范围

该监测技术用于污染源排放的颗粒物排放的连续测量，可适应高温、高压、高湿度、高腐蚀性等各种极端场合的颗粒物测量场合。

3.技术内容

一种新型的用于污染源排放的颗粒物排放的连续测量的系统，可适应高温、高压、高湿度、高腐蚀性等各种极端场合的颗粒物测量场合。

系统由四大部分组成，即采样及回送单元、等速跟踪及控制单元（辅选）、加热及温度控制单元、测量及信号处理单元。采样及回送单元完成被测气体采样及回送过程；等速跟踪及控制单元完成烟气的流速和取样流量的测量，同时控制喷射泵的抽力改变采样流量，从而达到跟踪采样的目的；测量及信号处理单元由激光器、测量腔体、光电转换器、反吹及气幕装置、校准装置组成。激光器发出激光经过准直后射入测量室，激光束与颗粒物相遇后产生前向散射光，散射光由透镜接收后，通过信号光纤导入光电检测器，经过光电信号转换后，散射光信号转变成与颗粒物浓度成正比的电信号，输出颗粒物的浓度值。

4.技术效果

目前，陶瓷行业烟气排放普遍存在水分大、温度低、气体粘附性强等特点，造成传统的后散射法颗粒物在线监测仪无法准确测量实际颗粒物浓度。

本技术利用气体抽取式、等速跟踪、烘干等方式将标准实验室方法通过自动化方式实现，排除了水份、温度、气体粘附等干扰，提高了测量精度。采用该技术的设备测量量程可以低至0~5mg/m3、示值误差≤10%，零点漂移≤1.0%F.S.、量程漂移≤1.0%F.S.、分辨率0.005mg/m3，性能指标远优于《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2017）规定的技术要求。

5.示范与推广应用情况

本技术示范项目是恩平市金久圣陶瓷有限公司，位于恩平市沙湖陶瓷工业园，该企业有道窑（以水煤气为燃料）4条、共有1个排放口安装在线监测设备。该项目采用旋风除尘、麻石碱液喷淋脱硫，排放的废气温度低、湿度大、粘度大，因此常常会堵塞探头、遮挡光路，造成颗粒物不能准确测量。通过改造，安装了采用抽取式低浓度颗粒物测量技术的设备后，排除了水份、温度、气体粘附等干扰，提高了测量精度，可适应更高排放标准要求。

6.成果转化推广前景

目前，我省陶瓷行业烟气排放标准为颗粒物≤30mg/m3，SO2≤50mg/m3、NOX≤180mg/m3，佛山、清远等地均在此基础上提出了更严格的要求，我省最近也在酝酿更严格的排放标准。因此，随着陶瓷行业排放标准的进一步提高，传统的后散射法颗粒物在线监测仪在高湿、低温等环境干扰下无法准确测量低浓度颗粒物，采用抽取式低浓度颗粒物测量技术的颗粒物监测仪可以排除水份、温度、气体粘附等干扰，与实验室方法保持高度一致，可适应更高排放标准要求。

本技术模块化、自动化程度高，适应极端场合、测量精度高因此具有极高的推广价值。

7.联系方式

联系人：李汉汉

单位：广东伟创科技开发有限公司

地址：江门市江海区金瓯路288号15楼

电话：18922000070

邮箱：215078796@qq.com

### （九）污染源智能环保监控系统

1.技术提供方

广东长天思源环保科技股份有限公司

2.适用范围

适用于对污染源（水、气）的在线监控

3.技术内容

系统按物联网体系感知层、网络层及应用层三层架构搭建，综合运用各种环境感知技术、信息技术及计算机技术构筑而成，组成如下：

（1）感知层：构建涵盖废水、废气排放污染物浓度监测，环保治理设施运行状态监控，环保治理设施运行参数监测，厂区环保治理设施视频监控，环保设施RFID识别的全面感知终端系统。

①污染物浓度监测系统：在废水排放口，安装了废水在线监测仪，对废水的排放量和主要污染物（CODcr）的排放浓度进行实时监控。另外，在废气的总排放口安装了废气在线监测仪，对废气的排放量和主要污染物（SO2、NOX、烟尘等）的排放浓度进行实时监控。

②环保治理设施运行状态监控系统；在锅炉废气治理设施、废水处理设施的各类风机、水泵上安装了电量传感器，对设备的电压、电流、功率、开关状态进行实时监控。

③环保治理设施运行参数监测系统；在废水处理设施的调节池、CASS池以及废气治理设施的投料池分别安装了PH监测仪与DO监测仪，对工艺过程PH值、温度及DO进行实时监测。

④厂区环保治理设施视频系统；安装了区域环境高空视频监控系统，对燕京环保治理设施区域进行监控。

⑤智慧环保卡应用系统；配备标志广东燕京啤酒身份的智慧环保卡，在排污口规范化牌、在线监测站房及监测设备上安装RFID电子标签，并配备无线读卡器，实现身份认证和移动查询。

（2）网络层：采用有线及无线3G相结合的数据传输方式。通讯接口采用专用的环保数据采集系统实现前端传感系统的数据通信，支持485、232等通信。

（3）应用层：建设虚拟厂区智能环保监控平台，结合燕京公司厂区实景，建立三维厂区空间模型，包括厂内各类主要建筑物及设备，重点对各类环保治理设施及其监控设施的构筑物（污水处理池、脱硫除尘塔、污染源排放口、监控站房等）及设备（风机、水泵、管线、监控设备等）进行建模，建立燕京环境感知数据库，并实现基于三维模式的感知数据实时展现及查询应用。

4．技术效果：

（1）本项目的感知层核心仪器设备及系统建设相关指标满足标准和规范要求，项目建设规范，数据完整、有效；

（2）网络层采用了WCDMA3G通讯技术、光纤宽带等技术，实现了数据、视频与中心系统的稳定传输；

（3）数据采集、传输符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T 212-2005）；

（4）智能监控系统集成厂区设备的相关信息，接入各种设备的运行状态信息，在三维空间概念中，实时反映设备的运营状态，实现数字化、信息化、动态化和精细化管理。

5.示范与推广应用情况

应用于广东燕京啤酒有限公司的环保治理设施、排污口的实时监控。按照智慧环保物联网的架构，运用各种环境感知技术、信息技术及计算机技术构建全方位、立体化、可视化及模拟化的“智慧环保”物联网污染源智能监控管理体系，是物联网技术在污染源监控管理的综合展示应用，是创新环境管理效能的重要尝试。

通过对污染源在线、连续的智能监测和治理措施的有效推动，促进政府部门和企业加强对污染源的管控，有效缓解城市大气污染和水污染对人们生活的影响，保障人们的生活环境和身心健康，是一个重要的民生工程和政治工程，社会环境效益明显，具有示范推广意义。

6.投资与运行成本估算

项目投资费用126.3万元，运行费用21万元/年。

7.成果转化推广前景

集成了目前污染源监测、监控的先进技术和设备，包括COD、CEMS、视频、流量、pH、DO、治理设施运行状态监控、RFID等环境感知终端系统，实现了点面结合、测控一体的污染源智能监控管理模式。

利用虚拟现实技术，建立污染源3D立体监控模型，实现数字化、信息化、可视化、动态化和精细化管理，为环保部门和企业的环境管理提供决策支持。可以实时进行污染物排放数据的监测和视频监控，使污染源监管看得见，说得清，降低公司维护污染源在线监控系统的人力资源成本和设备维护成本。提高管理效能的同时，大大节约了管理成本，经济效益明显。

8.联系方式

联系人：梁文智

单位：广东长天思源环保科技股份有限公司

地址：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼302单元

电话：0757-86089639

邮箱：13902842884@139.com

### （十）一种新型高时空分辨VOCs走航监测系统

1.技术提供方

广州禾信仪器股份有限公司

2.适用范围

适用于大气VOCs实时在线走航监测，可用于城市大气环境监测，也可用于工业园区。

3.技术内容

一种新型高时空分辨VOCs走航监测系统，核心设备为广州禾信仪器股份有限公司自主研发生产的在线挥发性有机物质谱仪（SPIMS 2000），其他配置为车载式大气采样总管（AQSS3203），车载式气象五参数仪（PH-V-C），GPS记录仪，工控机，UPS供电系统，数据分析软件以及环境监测车等。结合车载GIS系统，本系统可实现行驶路径上大气VOCs 的实时在线监测，软件自动获取位置坐标、物种类别、物种浓度等信息，绘制出“地图-物种-浓度”3D画像。高时空分辨VOCs走航监测系统可对大气中300多种VOCs气体进行秒级实时走航监测，质谱分析速率为100谱/秒，车辆行驶速度约20Km/h，约5CM（厘米）一个谱图数据（可调）。连续监测续航时间长，UPS电池供电续航时间10小时以上。

4.技术效果

采用高时间分辨率的VOCs走航监测技术，可以快速建立走航区域/企业VOCs污染画像（VOCs浓度分布3D图），摸清底数，创新实现区域大气VOCs “动态直读”模式，直观、快速、深入的了解区域污染物分布情况，根据区域/企业污染程度进行分级管理，划定重点管控区域与VOCs物种，分析其变化规律，实时追溯污染物来源，为大气VOCs精细化管理提供重要抓手和技术支撑。

5.示范与推广应用情况

本技术示范项目是肇庆市高新区走航监测。项目时间17天，针对城市多个片区沙沥片区、城中片区、临江片区和亚铝大街四个区域开展走航。共行驶一千多公里，监测期间共发现10处污染较重点位，进而开展污染原因排查，发现企业多个异常问题排放点位。该项目帮助肇庆市高新区快速完成了VOCs污染分布摸排工作，获取各个区域的污染排放特征、昼夜排放特征、污染关键物种，确认违规排放企业，测管联动，精准管控，助力肇庆市VOCs减排工作，实现效益最大化。

6.成果转化推广前景

该方法弥补了传统GC-MS分析方法的缺陷，无需载气，无需前处理，无需色谱分离，数据连续，秒级检测，高时空分辨率，可以实现边走边测，创新性绘制VOCs污染画像，填补了目前大气污染防治对实时监测技术的需要，填补了对检测手段时效性的需要。该技术充分发挥了高端质谱仪检测速度快，检测种类全，高时间分辨的优势，形成了一套可用于大气污染防治监测技术的快速、实用的分析体系，使得高端技术落地化，满足业务化、应急等环境工作的需求。因此，从2017年12月推广以来，已经在全国17省，130多个城市实现走航应用，累积走航距离超过50000公里，得到客户的充分认可。

VOCs排放存在底数不清，转化快，反应机理复杂，难以捕捉的特点，因此管控难度大，需要的监测手段繁而多。高时空分辨VOCs走航监测系统的可贵之处在于可将大气中的VOCs浓度分布直观化，利用高空时间分辨的特点捕捉VOCs瞬时排放特征，通过软件实时展示，快速锁定污染区域以及关键物种，找对方向，为进一步管控提供抓手。而后，针对重污染区域或企业可以展开精细化监测工作，细化问题，缩小范围，精准打击问题点位，节省社会资源，解决问题。还可建立后评估体系，实时监控管控效果。具备现有其他手段无法比拟的优势。高时空分辨VOCs走航监测系统集成化化程度高，运行维护方便，耗材少，性价比高，模式可复制，适合在全国推广，从省→市→县到工业园区都有广阔的市场，预计市场规模至少三十亿。

7.联系方式

联系人：徐志伟

单位：广州禾信仪器股份有限公司

地址：广州开发区科学城开源大道11号A3栋三层

电话：15917392887

邮箱：zhiwei.xu@hxmass.com

### （十一）“猫头鹰”排污企业大数据智能监管系统

1.技术提供方

广东柯内特环境科技有限公司

2.适用范围

适用于对废气废水排污企业的偷排漏排、治理设施闲置行为智能监管。

3.技术内容

“猫头鹰”排污企业大数据智能监管系统主要是利用先进的传感器与数据分析技术提高监察成效。能实时掌握监察区域内各废水排放企业的产污、治污、排污情况，通过企业排污经验模型对企业排污数据进行分析，及时发现存在偷排漏排隐患的企业，指导监管人员进行核查与执法，逐步形成能够全面提供准确、及时、有效的信息指导和决策支持。可有效提高环境监察管理能力和污染事故应急处理能力，对改善环境质量，有效监察企业污染，加强处理环境污染突发事件能力，构建友好型生态环境具有重要意义。针对环保部门，协助其快速、准确定位管辖区域内的问题企业，辅助执法。

4.技术效果

（1）监管负责人可以了解监察区域的产业结构、总体排污量，排污达标情况；

（2）数据分析人员可以准确、快速识别可疑的违规污染源企业，大幅度提高监查效率；

（3）现场检查人员可以依据分析结果，有针对性地进行现场核查。数据服务能够帮助管理从现场收集回的所有数据，真实掌握企业的生产、治理和排污情况，为下一步的工作方向提供指导依据。

5.示范与推广应用情况

“猫头鹰”排污企业大数据智能监管系统自2014年推广以来，已有1400多家污染源排放企业纳入了监管，其中每年推送大约3000次有问题的污染源排放情况。为区域内的产业优化调整提供了环保源动力，为产业内的企业竞争营造出公平的环保投入环境，为提升环保部门监管排污放企业提供了很好的范本。

实施期间，共获得知识产权20份（其中发明专利2份，实用新型专利3份，外观专利1份，计算机软件著作权登记证书14份，）、作品登记证书2份，相关荣誉4项。

推广应用效果突出，已吸引来自全国各级环保部门领导及各地政府领导（包括环保部领导，浙江、广西、广东、四川、贵州等省环保厅领导及石家庄、成都、金华、宣城、东莞、珠海等市政府领导）慕名前往调研考察，并得到充分认可和，部分城市政府已引入该项目进行推广，用以解决当地政府越来越突出的中小企业监管难题，目前已实现试点预期成果。

6.成果转化推广前景

我国企业按排污量，分国控、省控等级别，称为“污染源”或“重点污染源”。全国有1.5万余个国控重点污染源。其它为非重点污染源企业，总体数量极其庞大，上千万家，这些企业大多数规模小，在节能减排和污染自治方面投入薄弱，偷排、漏排、治理设施闲置等现象常有发生，是环保监管的重点对象。

传统的监管手段主要是依靠专门的人员到现场进行突击抽查，面对数量众多、分布广的非重点排污企业，尤其是众多零星分布的乡镇小型企业，监管人员往往无法做到有效监管。而目前一般的在线监测系统，往往只是针对单一的末端出水污染进行监控，而其缺乏多纬度、智能化的信息分析系统，对污染监管来说，其帮助十分有限。

“猫头鹰”排污企业大数据智能监管系统是针对传统监控方式的不足创造性地研发而成。其利用先进的传感器与数据分析技术，以此提高监管成效。通过企业排污经验模型对企业排污数据进行分析，及时发现存在偷排漏排隐患的企业，指导监管人员进行核查与执法，逐步形成能够全面提供准确、及时、有效的信息指导和决策支持。可有效提高环境监管理能力和污染事故应急处理能力，对改善环境质量，有效监管企业污染，加强处理环境污染突发事件能力，构建友好型生态环境具有重要意义。

7.联系方式

联系人：朱斌

单位：广东柯内特环境科技有限公司

地址：佛山市南海区桂城深海路17号瀚天科技城A区5号楼3号门六楼

电话：13902841495

邮箱：zhubin@create80.com

### （十二）环境风险防控与应急管理信息化业务平台

1.技术提供方

环境保护部华南环境科学研究所。

2.适用范围

适用于国家、省、地（州、市）、县（市、区）环境风险管理、应急管理及应急辅助决策指挥。

3.技术内容

在二三维GIS地图上实现环境风险源、环境敏感受体、防控工程、应急资源等信息可视化管理，结合风险源污染实时监测、流域水质监测、污染源智能视频健康、重点污染源与重点流域远程高空瞭望视频监控、风险源全景图等技术手段，形成全方位环境风险管理防控一张图。

电脑端操作与移动APP相结合，满足环保部门平时应急管理（应急值守、应急预案管理、应急保障管理、隐患排查治理、应急物资管理、企业自助服务等），战时一张图辅助决策指挥（事件接报、应急通信联络、协同处置、污染溯源、污染模拟预测、应急辅助方案等）需要，结合语音通信系统、短信系统、卫星电话系统、单兵系统、移动APP实时音视频采集，实现全时空全方位的应急管理和辅助决策指挥。

4.技术效果

（1）可视化全方位环境风险防控管理；

（2）平时环境风险与应急管理，战时一张图环境突发事件辅助决策指挥。

5.示范与推广应用情况

环境风险防控与应急管理平台2017年11月在新疆维吾尔自治区实施上线运行，全面推动了新疆维吾尔自治区环境风险防控和应急管理信息化，有效提高了新疆维吾尔自治区环境风险防控和应急管理水平。

6.成果转化推广前景

环境风险防控和应急管理全面信息化、智能化将有助于加强环境风险防控管理和环境应急管理，减少突发环境事件的发生，或提高环境应急指挥效率，提高环境应急的科学性与实用性，对保护我国生态环境，保障人民群众的环境权益，维护区域环境安全和社会稳定都具有重要意义。

7.联系方式

联系人：虢清伟、李明斌

单位：环境保护部华南环境科学研究所

地址：广州市员村西街7号大院

电话：13512720676

邮箱：guoqingwei@scies.org

### （十三）流域重金属扩散预测与联动处置的污染控制技术

1.技术提供方

环境保护部华南环境科学研究所

2.适用范围

适用于流域地表水、地下水以及涉重企业废水的重金属污染控制

3.技术内容

本技术采用“流域重金属扩散预测+联动处置的成套技术与装备”的技术路线，如图所示。

该技术装备具有以下特点：

（1）本技术集成了流域多尺度的地表水重金属污染扩散预测模型与地下水非均质多相介质重金属运移扩散模型，完成重金属污染物泄漏迁移模型计算、扩散范围确定、GIS系统在线显示、环境风险实时预警等功能，为污染控制达到最优化的处理效果。相较传统处置方法，本技术运行和投资成本更为经济；

（2）采取专用软件系统、安全防护系统、专用仪器设备、底盘、运载平台、方舱、应急发电机、电气系统、装车结构件及工具附件等，实现重金属泄漏应急监测的数据采集、信息处理、危害评估和指挥监控；完成移动式检测车上污染物探测器和车载气象、水文数据采集、处理和传输，监测数据自动处理、统计、分析、查询功、信息实时交互以及污染处置人员的安全防护。

（3）通过软件开发技术与信息传输技术，采用应急处置专家实时会商平台和实验优化平台，及时优化调整污染控制工艺和参数，完善辅助设备试制，动态评估处置效果，保证污染控制效果。

（4）采用药剂加压系统、剂罐自装卸系统、整车自行走遥控处置系统、摄像取证照明系统、底盘、运载平台、方舱、应急发电机、装车结构件及工具附件等多项专有技术，流域重金属污染控制更为稳定高效。

4.技术效果

地表水达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准限值要求，集中式生活饮用水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的表2、表3中的补充和特定项目标准限值要求。企业外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值或行业标准。

5.示范与推广应用情况

该技术已在广西贺州东安江流域锰污染控制、甘肃西汉水流域锑污染控制、广东肇庆中洲河流域铊污染控制等治理项目中得到应用，解决了企业废水处理和政府流域水质保障技术与装备难题，获得良好经济和社会效益。

6.投资与运行成本估算

以广西贺州东安江流域锰污染控制项目为例，项目总规模20000m3/d，项目总投资为300万元，运行费用为0.25元/吨/d。

7.联系方式

联系人：谌建宇

单位：环境保护部华南环境科学研究所

地址：广东省广州市天河区员村西街七号大院

电话:13802529566

邮箱：chenjianyu@scies.org